南开大学

实验室安全教程

主编 翟春红 张锐 王满意

实验室设备处

目 录

目 录	2

前 言	7

安全常识必读	8

第一章 消防安全	10

第一节 燃烧的基本知识	10

一、燃烧的定义、原理及分类	10

二、燃烧的条件	12

第二节 爆炸的基本知识	13

一、爆炸的定义与分类	13

二、爆炸极限	13

第三节 火灾种类及灭火器材使用方法	14

一、灭火的基本方法	14

二、常见灭火器种类、灭火原理及使用方法	15

三、火灾的分类及灭火器的选择	18

四、灭火器使用的注意事项	19

思考题：	21

第二章 用电安全	22

第一节 电气事故的类型与特点	22

一、触电事故	22

二、雷电和静电事故	23

三、电路故障事故	23

第二节 触电安全防护	23

一、影响电流对人体伤害程度的因素	23

二、触电防护	24

三、实验室用电注意事项	26

第三节 静电防护	27

一、静电的产生	27

二、静电的危害	27

三、静电的防护	28

第四节 电磁辐射防护	30

一、电磁辐射的产生	30

二、电磁辐射的种类	30

三、电磁场危害	31

四、电磁辐射的防护	33

第五节 雷电防护	33

第六节 电气防火防爆	34

一、电气防火、防爆基本措施	34

二、几种常见电器的防火、防爆	35

思考题：	37

第三章 化学实验安全	38

第一节 危险化学品的分类	38

第二节 危险化学品的易燃易爆特性及其防护	38

一、危险化学品的易燃易爆特性	38

二、化学反应与操作的危险性	41

三、危险化学品的的防火防爆	44

第三节 危险化学品的毒性、腐蚀性及其防护	52

一、危险化学品的毒性	52

二、危险化学品的腐蚀性	55

三、危险化学品毒性、腐蚀性的防护	57

第四节 化学实验安全常识	59

一、化学实验基本安全常识	59

二、化学品安全	60

思考题：	63

第四章 生物实验安全	64

第一节 实验室生物安全	64

一、实验室生物安全的定义	64

二、病原微生物的分类	64

三、微生物危险度及生物安全实验室等级	65

第二节 生物实验室安全管理	66

一、生物安全管理内容	67

二、生物安全实验室进入规定	67

三、生物安全实验室操作规范	68

第三节 生物安全防护	69

一、人员防护	69

二、洗手或清除手部污染	69

思考题:	70

第五章 辐射安全与防护	71

第一节 基本慨念	71

一、放射性定义	71

二、放射性组成与特性	71

第二节 放射性危害与防护	73

一、放射性的危害	73

二、放射性的防护	74

四、放射性实验室注意事项	76

思考题：	80

第六章  实验设备安全（含特种设备）	81

第一节 压力容器的基本安全常识	81

一、培训和维护	81

二、压力容器安全操作规程	81

三、注意事项	82

第二节  实验室常用压力容器的安全使用与管理	82

一、高压容器的安全使用与管理	82

二、气体钢瓶的安全使用与管理	83

第三节 起重设备的安全使用与管理	88

一、起重设备的简介	88

二、起重设备的安全使用与管理	88

第四节 激光设备的基本安全常识	88

一、激光设备的分级	88

二、激光设备的安全常识	89

第五节 一般设备安全	90

一、一般设备使用的注意事项	90

二、机械加工设备	90

三、冰箱	91

四、高速离心机	91

五、加热设备	91

六、通风柜	92

思考题：	93

第七章 实验室废弃物的处置	94

第一节 废弃物处置与排污管理	94

一、化学废弃物、废液的处理	94

二、低浓度废水的排放	96

三、废气处理	96

第二节 生物和医用废弃物的处置	96

一、废弃物处理原则	97

二、清除污染	97

三、锐器的处理	97

四、EB的处理	98

第三节 放射性废弃物的处置	98

一、放射性废物的概况	98

二、放射性废弃物的处置	99

三、同位素示踪试剂及废液处置	100

思考题：	100

第八章 实验室信息安全	101

第一节 实验室信息安全的教育与管理体系	101

一、要增强信息安全的意识	101

二、要明确信息安全的责任	101

三、要了解信息安全的主要内容和过程	101

第二节 实验室计算机网络安全的技术手段	102

一、防病毒技术	102

二、防火墙技术	103

三、加密解密技术	104

四、入侵检测技术	104

五、网络监听技术	105

思考题：	106

第九章 实验室事故的防范与应急处理	107

第一节 火灾预防、扑救和逃生自救	107

一、火灾预防及扑救常识	107

二、危险化学品火灾的扑救	107

三、火灾的逃生自救	111

第二节 触电事故的应急救援	113

一、对症救护	113

二、现场救护的主要疗法	114

第三节 化学实验事故的应急救援	116

一、皮肤灼伤急救	116

二、眼睛灼伤急救	117

三、烧伤应急措施	117

四、冻伤应急措施	118

五、吸入中毒的急救	118

六、误食性化学中毒	118

第三节 微生物实验室应急程序	118

一、刺伤、切割伤或擦伤	119

二、潜在感染性物质的食入	119

三、潜在危害性气溶胶的释放(在生物安全柜以外)	119

四、容器破碎及感染性物质的溢出	119

五、未装可封闭离心桶的离心机内盛有潜在感染性物质的离心管破裂	120

六、在可封闭的离心桶(安全杯)内离心管发生破裂	120

思考题	120

附件1  南开大学实验室安全管理制度选编	122

附件2	168

附件3	170

附件4	170

附件5	170

参考文献	171

前 言

实验室是同学们掌握科学实验技能、培养科技创新能力的场所，是教师进行科学研究、开展科研探索的平台。实验室安全是高等学校实验室建设与管理的重要组成部分，它关系到师生人身安全能否得到保障，国家财产能否免受损失，学校实验教学和科学研究能否顺利开展，对高校乃至全社会的安全和稳定都至关重要。

南开大学实验室安全涉及类别广泛，涵盖化学、物理、生物、机械、化工、电气、医学、药学、农业等各类实验室。许多实验室要经常接触各种危险化学试剂、有毒或剧毒试剂、易燃易爆气体或试剂、氧化或腐蚀性试剂、有感染性的病原物、放射源等；有的实验要在高温、高压、强磁、微波、辐射、病菌等特殊环境下进行；实验过程中稍有疏忽，就有可能发生安全事故，轻者造成个人损伤，影响健康；严重的会导致火灾、爆炸、触电、中毒，甚至人员伤亡等重大安全事故。

实验室安全是关乎每位同学和他人生命安全和自身健康的大事，也是关系到国家财产安全的大事，每位同学都要引起足够的重视，提高自身安全意识，真正从思想上重视，行为上规范。

本手册将实验室常见安全隐患问题、规避方法、应急救援等内容进行了整理，请同学们在进入实验室开展实验之前务必认真阅读并根据自身实验情况进行重点学习。如需了解更详细、更专业的安全知识，请查阅或搜索相关资料进行自学。

安全常识必读

为保障学校师生员工生命安全，构建和谐平安校园。新进入实验室的工作人员和学生，在从事实验前首先要学习本书内容，参加安全教育培训和考试，并由老师进行操作规程和实验室安全培训，签订安全责任书后方可进入实验室工作。

- 实验人员要熟悉逃生通道、消防器材、水电开关所在位置和使用方法，清楚紧急情况下的应急处理方法。

- 进入实验室必须遵守实验室的各项规定，严格执行操作规程，做好各类记录。对于特殊岗位和特种设备，需经过相应的培训，持证上岗。

- 开展实验前应了解潜在的安全隐患和应急方式，采取适当的安全防护措施，选择合适的防护用品，使用前应确认其使用范围、有效期及完好性等。

- 保持实验室整洁和地面干燥，及时清理废旧物品，保持消防通道通畅，便于开、关电源，便于取用防护用品、消防器材等。

- 禁止在实验室内饮水、吃零食、吃饭、吸烟、使用燃烧型蚊香、睡觉等，禁止放置与实验无关的物品。不得在实验室内追逐、打闹。

- 实验结束后，应及时清理；临时离开实验室，应随手锁门；最后离开实验室，应关闭水、电、气、门窗等。

- 仪器设备不得开机过夜，如确有需要，必须采取必要的预防措施。特别要注意空调、电脑、饮水机等也不得开机过夜。

- 发现安全隐患，应及时采取措施，并报告实验室负责人。

- 实验室发生安全事故必须立即处置，并及时报告院、系领导、保卫处和实验室设备处。

第一章 消防安全

第一节 燃烧的基本知识

一、燃烧的定义、原理及分类

燃烧是一种同时有热和光发生的剧烈氧化反应，具有如下三个特征：剧烈的氧化反应；放出大量热；发出光。燃烧现象按其发生时瞬间的特点，可分为着火、闪燃、自燃三种。

（一）着火

可燃物质受到外界火源直接作用而开始的持续燃烧现象叫做着火，或叫做燃烧。可燃物质开始持续燃烧所需的最低温度叫做该物质的着火点或燃点。

表1-1 常见可燃物质的燃点

| 物质名称 | 燃点/℃ | 物质名称 | 燃点/℃ | 物质名称 | 燃点/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醚 | 180 ~ 190 | 二硫化碳 | 100 | 乙酸 | 550 |
| 乙醚 | 350 | 丙苯 | 450 | 乙酸乙酯 | 425.5 |
| 丙烷 | 466.1 | 乙二醇 | 118 | 环己酮 | 420 |
| 苯 | 562.2 | 乙苯 | 432 | 氰化氢 | 538 |
| 乙醇 | 390 ~ 430 | 丙酮 | 561 | 丁烷 | 430 |
| 环己烷 | 259 | 异丙苯 | 423.9 | 苯乙烯 | 490 |
| 二甲亚砜 | 300 ~ 302 | 甲醇 | 470 | 甲苯 | 552 |
| 液氮 | 651 | 樟脑 | 532 | 烯丙醇 | 378 |

（二）自燃

可燃物质在没有外界热源直接作用下受热或在常温下自行发热，由于散热受到阻碍使温度上升，当达到一定温度时，便发生自行燃烧的现象称为自燃。可燃物质不需点火源的直接接触，就能发生自行燃烧的最低温度称为自燃点。自燃按其热源不同又可分为受热自燃与自热燃烧两种。

1．受热自燃：可燃物质在外部热源的间接作用下，使温度升高到自燃点着火燃烧的现象称为受热自燃。在实验室中发生受热自燃的原因有：可燃物靠近电热器、油汀（又名充油取暖器）等热源；油浴温度过高；可燃物烘烤过度；机械运转失常，缺少润滑油，摩擦生热；电气设备过载，线路老化等。

2．自热燃烧：某些物质在没有任何外来热源的作用下，由于自身发生化学(分解、化合等)反应、物理(辐射、吸附等)效应或生物(细菌发酵等)作用等过程而产生热量，这些热量在适当的条件下逐渐积累，使温度上升到自燃点而自行燃烧的现象叫做自热燃烧。比如，煤的自燃。

表1-2 常见可燃物质的自燃点

| 物质名称 | 自燃点/℃ | 物质名称 | 自燃点/℃ | 物质名称 | 自燃点/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二硫化碳 | 90 | 苯 | 560 | 甲醇 | 464 |
| 丙酸 | 485 | 三硝基苯酚 | 300 | 甲乙醚 | 190 |
| 丙烷 | 450 | 苯酚 | 715 | 乙醇 | 363 |
| 丙烯 | 460 | 异丙醇 | 456 | 乙醛 | 175 |
| 甲苯 | 480 | 氨气 | 651 | 乙胺 | 385 |
| 甲醚 | 350 | 环氧乙烷 | 429 | 环己烷 | 245 |
| 乙醚 | 160 ~ 180 | 甲烷 | 537 | 白磷 | 30 |
| 乙苯 | 432 | 丙醇 | 465 | 硫化氢 | 260 |

（三）闪燃

当火焰接近可燃液体时，其表面上的蒸气与空气混合会发一闪即灭的燃烧，这种燃烧现象叫闪燃。闪燃是可燃液体的特征之一，它是短暂的闪火，不能持续燃烧。这是因为液体在该温度下蒸发速度不快，表面上积聚的蒸气一瞬间烧尽，而蒸气还未来得及补充，所以一闪即灭。

液体表面上的蒸气刚足以与空气发生闪燃的最低温度叫闪点。当温度稍高于闪点时，可燃液体随时都有接触火源而被点燃的危险，故闪点是液体引起火灾危险的最低温度。可燃液体的危险性是按闪点进行分类的，我国对可燃液体的分类分级如表1-3所示。

表1-3 液体根据闪点分类分级

| 种 类 | 级 别 | 闪 点(℃) | 举 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃液体 | I | T≤28 | 汽油、甲醇、乙醇、苯、甲苯、丙酮、二硫化碳等 |
|  | II | 28<T≤45 | 煤油、丁醇等 |
| 可燃液体 | III | 45<T≤120 | 戊醇、柴油、重油等 |
|  | IV | T＞120 | 植物油、矿物油、甘油等 |

其中闪点低于15℃的易燃液体属化学危险品，在使用、储存、运输时都有特殊的安全要求。

表1-4 常见可燃物质的闪点

| 物质名称 | 闪点/℃ | 物质名称 | 闪点/℃ | 物质名称 | 闪点/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二硫化碳 | -30（CC） | 三硝基苯酚 | 150（CC） | 甲醇 | 12（CC） |
| 丙酸 | 54 （CC） | 苯酚 | 79（CC） | 甲乙醚 | -37（CC） |
| 甲苯 | 4 （CC） | 环氧乙烷 | -29（OC） | 乙醇 | 13（CC） |
| 甲醚 | -41（CC） | 异丙醇 | 11（CC） | 乙醛 | -39（CC） |
| 乙醚 | -45（CC） | 丙酮 | -18（CC） | 乙胺 | -17（CC） |
| 乙苯 | 12.8（CC） | 乙酸乙酯 | 7.2（OC） | 乙酸酐 | 49（CC） |

二、燃烧的条件

燃烧的三要素：可燃物质、助燃物质、点火能源。三个条件缺一不可。例如，正常大气中氧的容积为21%，燃烧后氧含量会逐渐降低，当降到14％时，本来燃着的木块也会熄火，要使燃烧继续下去，燃烧区必须要有源源不断的新鲜空气输入。因此，一切实验室的防火和灭火措施，都要根据物质的特性和现场的条件而定，消灭燃烧条件中的任何一个，燃烧便会终止。

第二节 爆炸的基本知识

一、爆炸的定义与分类

爆炸是指一个物质从一种状态转化为另一种状态，并在瞬间以机械功的形式放出大量能量的过程。爆炸现象一般具有如下特征：①爆炸过程进行得很快；②爆炸点附近的瞬间压力急剧升高；③发出响声；④周围介质发生震动或物质遭到破坏。按照物质发生爆炸的原因和性质不同，爆炸分为化学爆炸、物理爆炸和核爆炸三类。

二、爆炸极限

可燃气体或蒸气在空气中刚足以使火焰蔓延的最低浓度称为该气体或蒸气的爆炸下限（或着火下限）；刚足以使火焰蔓延的最高浓度称为爆炸上限（或着火上限）。可燃物浓度在下限以下及上限以上的混合物都不会着火或爆炸。这是因为爆炸下限以下的混合物中含有过量的空气，由于空气的冷却作用，或者说自由基的销毁数大于产生数，阻止火焰蔓延；在上限以上，含有过量的可燃气体，空气（主要是氧气）非常不足，火焰也不能蔓延。但此时若有空气补充进来，仍有爆炸的危险，故对上限以上的混合物不能认为是安全的。

爆炸极限常以可燃气体或蒸气在混合物中所占的体积百分数表示，但有时也有以g/m3或mg/L表示。部分可燃气体和蒸气的爆炸极限如表1-5所示。

表1-5 常见可燃物质的爆炸极限

| 物质名称 | 爆炸极限/% | 物质名称 | 爆炸极限/% | 物质名称 | 爆炸极限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戊烷 | 1.5 ~ 7.8 | 乙醇 | 3.3 ~ 19.0 | 一氧化碳 | 12.5 ~ 74.2 |
| 己烷 | 1.1 ~ 7.5 | 甲醇 | 6.0 ~ 36.5 | 乙苯 | 1.0 ~ 6.7 |
| 庚烷 | 1.1 ~ 6.7 | 甲醚 | 3.4 ~ 27 | 乙烷 | 3.0 ~ 12.5 |
| 异丙醚 | 1.4 ~ 22.0 | 二甲胺 | 0.6 ~ 5.6 | 乙炔 | 2.5 ~ 82 |
| 乙醚 | 1.7 ~ 49.0 | 氢气 | 4.0 ~ 75.6 | 乙烯 | 2.7 ~ 36.0 |
| 丙烷 | 2.1 ~ 9.5 | 氨气 | 15 ~ 28 | 苯甲醚 | 1.3 ~ 9 |
| 苯 | 1.2 ~ 8.0 | 二硫化碳 | 1.3 ~ 50.0 | 甲乙醚 | 2.0 ~ 10.1 |
| 甲苯 | 1.1 ~ 7.1 | 甲烷 | 5.0 ~ 15.0 | 乙胺 | 3.5 ~ 14.0 |

第三节 火灾种类及灭火器材使用方法

一、灭火的基本方法

燃烧必须同时具备三个条件，可燃物质、助燃物质和火源。只要能去掉一个燃烧条件，火即可熄灭。
1．隔离法：将着火物与其周围的可燃物隔离或移开，燃烧就会因为缺少可燃物而停止。如将靠近火源的可燃、易燃、助燃的物品搬走；把着火的物件移到安全的地方；关闭电源、可燃气体、液体管道阀门，中止和减少可燃物质进入燃烧区域等。
2．窒息法：阻止空气流入燃烧区或用不燃烧的物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。如用石棉毯、湿麻袋、湿棉被、黄沙等不燃或难燃物质覆盖在燃烧物上；封闭起火的建筑、设备门窗等。
3．冷却法：将灭火剂直接喷射到燃烧物上，以降低燃烧物的温度。当燃烧物的温度降低到该物的燃点以下时，燃烧就停止了。或者将灭火剂喷洒在火源附近的可燃物上，使其温度降低，防止辐射热影响而起火。冷却法是灭火的主要方法，主要用水和二氧化碳来冷却降温。
4．抑制法：这种方法是用含氟、溴的化学灭火器（如1211）喷向火焰，让灭火剂参与到燃烧反应中去，使游离基链锁（俗称“燃烧链”）反应中断，达到灭火的目的。
    以上方法在实用中，可根据实际情况，采用一种或多种方法并用，以达到迅速灭火的目的。

二、常见灭火器种类、灭火原理及使用方法

目前，在宾馆、饭店、影剧院、医院、学校等公众聚集场所使用的多数是磷酸铵盐干粉灭火器（俗称“ABC干粉灭火器”）和二氧化碳灭火器，在加油、加气站等场所使用的是碳酸氢钠干粉灭火器（俗称“BC干粉灭火器”）和二氧化碳灭火器。

1、干粉灭火器

灭火原理：干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉（主要含有碳酸氢钠或磷酸氢二铵）喷出灭火的。干粉的灭火作用主要表现在它参与燃烧反应，借助粉粒的作用消耗燃烧反应中的活性基团，从而抑制燃烧反应的进行；干粉颗粒受高温分解增加了粉末的表面积，提高了灭火的效力，同时，干粉还可以降低燃烧区上方的含氧量，使火焰熄灭。

适用范围：可扑灭一般火灾，还可扑灭油，气等燃烧引起的失火。　　主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。

使用方法：使用外装式手提灭火器时，拔出保险销，一只手握住喷嘴，另一只手向上提起提环，干粉即可喷出。 如扑救油类火灾时，不要使干粉气流直接冲击油渍，以免溅起油面使火势蔓延。

3、二氧化碳灭火器
　　灭火原理：在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中，灭火时再将其喷出，通过降温和隔绝空气达到灭火作用。

适用范围：用来扑灭图书，档案，贵重设备，精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。
　　使用方法：使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

3、泡沫灭火器

灭火原理：此类灭火器是通过筒体内硫酸铝溶液与碳酸氢钠溶液混合发生化学反应，将生成的泡沫压出喷嘴，喷射出去进行灭火的。灭火时，能喷射出大量二氧化碳及泡沫，它们能粘附在可燃物上，使可燃物与空气隔绝，达到灭火的目的。

适用范围：可用来扑灭木材，棉布等燃烧引起的失火。它除了用于扑救一般固体物质火灾外，还能扑救油类等可燃液体火灾，但不能扑救带电设备和醇、酮、酯、醚等有机溶剂的火灾。

使用方法：MP型手提式泡沫灭火器使用时，应一手握提环，一手抓底部，把灭火器颠倒过来，轻轻抖动几下，喷出泡沫，进行灭火。泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分，它不如二氧化碳液体灭火器，后者灭火后不污染物质，不留痕迹。

4、卤代烷灭火器

卤代烷灭火剂是以卤素原子取代一些低级烷烃类化合物分子中的部分或全部氢原子后所生成的具有一定灭火能力的化合物的总称。卤代烷灭火剂分子中的卤素原子通常为氟、氯及溴原子。该类灭火剂品种较多，而我国只发展两种，一种是二氟一氯一溴甲烷，简称“1211灭火器，1301灭火器。

灭火原理：卤代烷1211灭火主要不是依靠冷却、稀释氧或隔绝空气等物理作用来实现的，而是通过抑制燃烧的化学反映过程，中断燃烧的链反应而迅速灭火的，属于化学灭火。

试验和实际应用结果表明，卤代烷1211是一种性能良好、应用范围广泛的灭火剂。它的灭火效率高，灭火速度快，灭火后不留痕迹等优点；但因环保原因，一般不推荐使用。

图1-1 灭火器的使用方法图

三、火灾的分类及灭火器的选择

根据国家质检总局、国家标准委联合发布的《火灾分类》（GB/T  4968—2008）的规定，按可燃物的类型和燃烧特性将火灾类型分为A、B、C、D、E、F六个不同类型。

A 类火灾：固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。扑救A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器灭火。

B 类火灾：液体或可熔化的固体物质火灾。扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器（这里值得注意的是，化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶性溶剂火灾，因为化学泡沫与有机溶剂按触，泡沫会迅速被吸收，使泡沫很快消失，这样就不能起到灭火的作用。醇、醛、酮、醚、酯等都属于极性溶剂）。

C 类火灾：气体火灾。扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。

D 类火灾：金属火灾。扑救D类火灾应选用卤代烷、二氧化碳、磷酸胺盐干粉灭火器。

E 类火灾：带电火灾。物体带电燃烧的火灾。目前国外灭E类火灾的灭火器主要有：粉装石墨灭火器和金属火灾专用干粉灭火器。国内多采用干砂或铸铁沫灭火。

F 类火灾：烹饪器具内的烹饪物（如动植物油脂）火灾。可用锅盖、大量蔬菜、湿布盖灭。

四、灭火器使用的注意事项

1、有效程度：相对于扑灭同一火灾而言，不同灭火器的灭火有效程度有很大差异；二氧化碳和泡沫灭火剂用量较大，灭火时间较长；干粉灭火剂用量较少，灭火时间很短：卤代烷灭火剂用量适中，时间稍长于干粉。应根据实际需要进行选择。

2、环境温度影响：灭火器设置场所的环境温度对于灭火器的喷射性能和安全性能有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低，影响灭火效能；若环境温度过高则灭火器内压增加，灭火器有爆炸伤人的危险。因此灭火器设置点的环境温度应在灭火器的使用温度范围内。

3、污损程度：水、泡沫、干粉灭火器喷射后有可能产生不同程度的水渍、泡沫污染和粉尘污染等，对于贵重设备、精密仪器、珍贵文物、高档电气设备等，应选用二氧化碳和卤代烷等高效洁净的灭火器，不得配置低效且有明显污损作用的灭火器。对于价值较低的物品，则无须过多考虑灭火剂污染的影响。

4、相容性：在购买灭火器时，必须考虑不同类型灭火器内充装的灭火剂之间可能产生的相互反应、污染及其对灭火的影响。干粉和干粉、干粉和泡沫、泡沫和泡沫之间，不论是同时使用还是依次、先后使用，都存在一个相容性的问题。不相容的灭火剂之间可能发生相互作用，产生泡沫消失等不利因素，致使灭火效力明显降低。因此，磷酸铵盐干粉同碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉不能联用，碳酸氢钠干粉、碳酸氢钾干粉同蛋白泡沫、化学泡沫也不能联用。

5、灭火器的压力：干粉灭火器上有一圆型压力指示表盘，绿色位置表明压力正常（1.2 Mpa左右），可以正常使用。黄色位置表示内部工作压力已超过正常压力范围。可以喷出干粉，但可能会造成喷射时间减少或有爆破、爆炸的危险，应重新充装干粉。红色位置表明已开启过或压力过低或没气压，不能正常使用，应重新充装干粉。

6、使用注意事项：a.二氧化碳灭火器使用时， 不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管， 防止手被冻伤。 b.在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。

（三）消防栓的使用方法

图1-2 消防栓的使用方法

思考题：

- 你了解教学楼、宿舍、食堂、图书馆等楼内的安全出口和疏散通道的位置吗？

- 磷酸铵盐干粉灭火器（俗称“ABC干粉灭火器”）灭火原理是什么？

- 磷酸铵盐干粉灭火器（俗称“ABC干粉灭火器”）适用于扑救哪些类型的火灾？

- 二氧化碳灭火器的灭火原理是什么？

- 二氧化碳灭火器适用于扑救哪些类型的火灾？

- 你会使用磷酸铵盐干粉和二氧化碳灭火器吗？使用二氧化碳灭火器应注意什么？

第二章 用电安全

## 第一节 电气事故的类型与特点

一、触电事故

触电事故是指电流的能量直接或间接作用于人体所造成的伤害。触电事故可分为电击和电伤两类。

1．电击

电击是指电流通过人体时所造成的身体内部伤害。它会破坏人的心脏、中枢神经系统和肺部的正常工作，使人出现到痉挛、窒息、心颤、心脏骤停等症状，甚至危及生命。在低压系统通电电流不大、通电时间不长的情况下，电流引起人体的心室颤动是电击致死的主要原因。触电事故通常是指电击事故，绝大部分触电死亡事故都是由电击造成的。电击是全身伤害，但一般不在人体表面留下大面积明显的伤痕。

2．电伤

电伤是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害，包括电能转化成热能造成的电弧烧伤、灼伤和电能转化成化学能或机械能造成的电印记、皮肤金属化及机械损伤、电光眼等。电伤可伤及人体内部，但多见于人体表面。电伤多数是局部性伤害，在人身表面留有明显的伤痕。在很多情况下，电击和电伤，往往是同时发生的，但大多数触电死亡是由于电击造成的。

二、雷电和静电事故

雷电和静电都是局部范围内暂时失去平衡的正电荷和负电荷。这些电荷的能量释放出来就可能造成事故。雷击除可能毁坏设施和设备外，还可能直接伤及人、畜，甚至引起火灾和爆炸。实验室以及个人都必须考虑防雷。

静电一般指生产或实验过程中由于某些材料的相对运动、分离和积累起来的正电荷和负电荷。在火灾和爆炸危险场所，尤其是在石油、化工、粉末加工、橡胶、塑料等行业及相关实验室，静电火花是个十分危险的因素。

三、电路故障事故

电路故障是由电能的传递、分配、转换失去控制造成的，如断线、短路、接地、漏电、误跳闸、电气设备或电气元件损坏等。电气线路或电气设备故障可能影响到人身安全。

第二节 触电安全防护

事实证明发生触电事故时，电流比电压对人体的效应更具有直接性。触电与其他一些伤害不同。触电伤害往往发生在瞬息之间，人体受到电击后，防卫能力迅速降低，自救可能性极小。

一、影响电流对人体伤害程度的因素

电流对人体伤害的严重程度与通过人体的电流的大小、通电时间、电流途径、人体电阻及人体状况等多种因素有关。

（一）电流大小

通过人体的电流越大。生理反应越明显，人体感觉越强烈。致命的危险性就越大。根据人体对电流的生理反应，可将触电电流划分为感知电流、摆脱电流和致命电流三级。

1．感知电流。引起人体感觉的最小电流称感知电流。人体对电流最初的感觉是轻微的发麻和刺痛，成年男性的平均感知电流约为1.1mA，成年女性的平均感知电流约为0.7mA。

2．摆脱电流。摆脱电流是指人触电后能自行摆脱带电体的最大电流，成年男性平均摆脱电流为1.6mA，成年女性平均摆脱电流约为1.5mA。

3．致命电流。致命电流是指在较短时间内会危及生命的最小电流。

（二）通电时间

通电时间越长，越容易引起心室颤动，电击危险性也越大。

（三）电流途径

电流作用于人体，没有绝对安全的途径。从左手到胸部，电流途径短，是最危险的电流途径；从手到手，电流也途经心脏，因此也是很危险的电流途径；从脚到脚的电流是危险性较小的电流途径，但可能因痉挛而摔倒，导致电流通过全身或摔伤、坠落等二次事故。

（四）人体状况

不同的人体条件，不同的人对电流的敏感程度，以及不同的人在遭受同样电流的电击时其危险程度都不完全相同。

二、触电防护

（一）直接触电的防护

1．绝缘

所谓绝缘，是指用绝缘材料把带电体封闭起来。借以隔离带电体或不同电位的导体，使电流能按一定的通路流通的技术措施。良好的绝缘既是保证设备和线路正常运行的必要条件，也是防止人体触及带电体的基本措施。

2．屏护与间距

所谓屏护，就是采用遮栏、护罩、护盖、箱(匣)等将带电体同外界隔绝的技术措施。配电线路和电气设备的带电部分如果不便于绝缘材料或者单靠绝缘不足以保证安全时，可采用屏护保护。此外，对于高压电气设备，无论是否有绝缘，均应采取屏护或其他防止接近的措施。在低压操作中，人体或其所携带工具等与带电体的距离应不小于0.1米。

3．电气安全用具

电气安全用具是防止触电、坠落、灼伤等工伤事故，保障工作人员安全的各种电工安全用具。它主要包括绝缘安全用具、电压和电流指示器、登高安全用具、检修工作中的临时接地线、遮栏和标志牌等。

（二）间接触电的保护

1．保护接地

保护接地就是把在正常情况不带电、在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来，把设备的故障电压限制在安全范围内的安全措施。保护接地通常简称为接地。

2．保护接零

保护接零是指将电气设备在正常情况下不带电的金属部分（外壳），用导线与低压电网的零线（中性线）接起来。与保护接地相比，保护接零更多的保护人身安全，防止触电事故。

（三）漏电保护器

漏电保护器也叫触电保安装置或残余电流保护装置，它主要用于防止间接接触或者直接接触引起的单相触电事故，它还可以用于防止因电气设备漏电而造成的电气火灾爆炸事故，有的漏电保护器还具有过载保护、过电压保护和欠电压保护、缺相保护等功能。

三、实验室用电注意事项

- 实验室电路容量、插座等应满足仪器设备的功率需求；大功率的用电设备需单独拉线。

- 连接仪器时，需首先确认仪器设备状态完好，方可接通电源。

- 电器设施应有良好的散热环境，远离热源和可燃物品，确保电器设备接地、接零良好。

- 不得擅自拆、改电气线路、修理电器设备；不得乱拉、乱接电线，不准使用闸刀开关、木质配电板和花线等。

- 使用电器设备时，应保持手部干燥。当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关、触摸通电的电器设施。

- 对于长时间不间断使用的电器设施，需采取必要的预防措施。

- 对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅自进入。

- 存在易燃易爆化学品的场所，应避免产生电火花或静电。

- 发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水或灭火器灭火。在无法断电的情况下应使用干粉、二氧化碳等不导电灭火剂来扑灭火焰。

- 实验室内的导电粉尘（如金属粉末）浓度不能过高。

第三节 静电防护

静电通常是指静止的电荷，但并非绝对静止，它是由物体间的相互摩擦或感应而产生的。静电放电造成的频谱干扰危害，是在电子、通信、航空、航天以及一切应用现代电子设备、仪器的场合导致设备运转故障，信号丢失、误码的直接原因之一。

一、静电的产生

任何物体的表面都是不平滑的相互接触只能做到多点接触，当接触距离小于25×10-4cm时，电子就有转移，即形成双电层，如果分离的速度足够迅速，物体即可带电。摩擦就是紧密接触和迅速分离反复进行的一种形式，从而促使了静电的产生。还有紧密接触、迅速分离的形式，如撕裂、剥离、拉伸、撞击、挤压、过滤及粉碎等。另外，还有流淌、沉浮、冻结等方式也会产生静电。

二、静电的危害

引起静电危害的根本原因是静电放电的电火花具有点燃能(电火花能量)，其次是静电具有一定的静电引力或斥力。静电的危害主要有三个方面，即引起爆炸和火灾、静电电击以及引起实验中各种困难而妨碍实验。

（一）静电引起爆炸和火灾。静电的能量虽然不大，但因其放电而出现静电火花，在有可燃液体或气体、蒸气爆炸性混合物或有粉尘纤维爆炸性混合物(如氧、乙炔、煤粉、铝粉、面粉等)的实验室作业场所(如油料运装等)，可能会引起火灾和爆炸。此外，人体带电同样可以引起火灾爆炸事故。

（二）静电电击。静电造成的电击是由于带电体向人体发生放电，电流流向人体而产生的。它不是电流持续通过人体的电击，而是由静电放电造成的瞬间冲击性电击。电击程度与所储存的静电能量有关，能量愈大，电击愈严重。

（三）静电妨碍实验。在某些实验过程中，如不消除静电，将会妨碍实验的结果。如在计量粉体实验中，由于计量器具带静电而吸附粉体，造成计量误差，影响实验的正确性。静电还可能引起电子元件误动作，使某些电子计算机类精密设备工作失常，致使系统发生误动作而影响实验。

三、静电的防护

（一）空气增湿

带电体在自然环境中放置，其所带有的静电荷会自行逸散。逸散的快慢与介质的表面电阻率大小和体积电阻率大小有关，而介质的电阻率又和环境的湿度有关。提高环境的相对湿度，不仅可以缩短电荷的半衰期，还能提高爆炸性混台物的最小引燃能量。

存在静电危险的场所，在实验条件许可的情况下，宜采用安装空调设备、地面洒水以及喷放水蒸气等办法，以提高场所环境的相对湿度，消除静电危害，用增湿法消除静电危害效果显著。

（二）加抗静电添加剂

化学防静电剂也叫抗静电添加剂。在非导体材料里加入抗静电剂后，能增加材料的吸湿性或离子化倾向。抗静电剂的种类很多：有无机盐类，如氯化钾、硝酸钾等；有表面活性剂类，如脂肪族磺酸盐、季铵盐、聚乙二醇等；有无机半导体类，如亚铜、银、铝等的卤化物；有高分子聚合物类等等。

（三）静电接地

静电与大地连接，是消除导体上静电的一种简单而又有效的方法，是防静电中最基本的措施。实现的办法是静电跨接、直接接地、间接接地等手段，把设备上的各部分经过接地与大地连接。

（四）增加静止时间

化工实验中将苯、二硫化碳等液体注入容器、贮罐时，都会产生一定的静电荷。液体内的电荷将向器壁与液面集中，并可慢慢泄漏消散。完成这个过程需要一定的时间。因此，灌装这类液体完毕后。应该静止一定的时间，待静电基本消散后再进行有关的操作。

（五）防止人体带电的方法

1．人体接地：在特殊危险场所的操作工人，为了避免由于人体带电后对地放电所造成的伤害，一般情况下操作人员应先接触设置在安全区内的金属接地棒，以消除人体静电后再进行操作。比如。计算机实验室维护人员在拆电脑之前用手握下机壳或洗一下手以消除静电。

2．穿防静电鞋：穿防静电鞋必须考虑所穿袜子为薄尼龙袜或导电性袜子，严禁在鞋底上粘贴绝缘胶片。并应做定期检查。

3．穿防静电工作服。不得在易产生静电的场合梳理头发或使用手机。

4．工作地面导电化：操作人员穿防静电鞋，有效地消除人体静电的先决条件是人必须站在导电性地板上。最简单的方法是洒水，有些不能洒水的场所，则必须采用导电地面，如导电橡胶板等。

第四节 电磁辐射防护

在现代社会，随着高科技电子产品的日益增多，电磁场分布也日益复杂，由此所造成的电磁波辐射成为了继水源、大气、噪声之后的第四大环境污染源。

一、电磁辐射的产生

任何一种交流电路都会向其周围空间辐射电磁能量，形成有电力与磁力作用的空间，这种电力与磁力同时存在的空间称为电磁场。变化的电场与磁场交替地产生，并以一定的速度由近及远地在空间内传播，形成电磁波，电磁场能量以电磁波的形式向外发射的过程称为电磁辐射。

二、电磁辐射的种类

电磁污染源很广泛。它存在于我们生活的周围几乎包括所有的家用电器，如电视机、电脑、手机等。只是污染程度有强弱之分罢了。电磁辐射分为自然形成的电磁辐射和人为引起的电磁辐射两种类型。

（一）自然形成的电磁辐射

由于某种自然现象导致大气层中的电荷电离或电荷积蓄到一定程度后，产生的静电火花放电。火花放电所产生的电磁波频带很宽，可以从几赫兹到几千赫兹。自然界中的雷电、火山爆发、太阳黑子的活动与黑子的放射，以及宁宙间的电子移动或银河系的恒星爆发等都可产生这类电磁辐射。

（二）人为引起的电磁辐射

这类电磁辐射主要来源于无线电与射频设备以及功率输电系统，高频电磁场对人体的伤害最大。此外，核电磁脉冲辐射所产生的干扰和破坏作用也极为严重。

三、电磁场危害

电磁辐射会对周围的电子设备装置精密仪表等产生严重干扰。这干扰会使实验设备工作不正常，电视图像模糊或不稳定，从而影响到实验的结果，甚至引起金属器件发热，引起可燃性气体、油类等燃烧与爆炸事故，尤其会对人体造成危害。由于人体内各器官组织的导电、导磁性能不同，电磁场对机体各器管、组织的伤害也不同。电磁场对人体的伤害程度受到许多因素的影响。具体如下：

（一）电磁场强度

电磁场强度越高，人体吸收能量越多，伤害越重。由于电磁场强度取决于发射源的辐射功率和发射源的距离，因此发射源的辐射功率越大，与发射源的距离越近，电磁场强度越高。同时金属物体在电磁场作用下会感应出交变电流，产生交变电磁场。造成二次发射，加强了辐射强度。

（二）电磁场频率和波形

电磁场的频率也会影响对人体伤害的程度。随着频率增加，人体内的电偶极子的激励程度加剧，对人体的伤害加重。在其他条件相同的情况下，脉冲波对人体造成的伤害比连续波严重。

（三）照射时间

电磁场对人体的伤害有积累效应。低强度电磁场照射所产生的不明显症状，一般在经过4～7天后就可以消失，但是，如果恢复之前又受到照射，可转变为明显症状。低强度超高或特高电磁场照射产生的症状在脱离接触4～6周后才能恢复。但是，如果电磁场强度高，照射时间长，则造成的伤害可能是永久性的。人体被电磁场照射的时间越长，或照射的间歇时间越短，以及累计照射时间越长，人体受到的伤害越严重。

（四）环境条件

人体在电磁场作用下，吸收电磁场能量转化为热能。同时，人体要通过机体表面向周围散热。因此，工作场地的环境条件对于电磁场伤害有直接影响，当周围温度过高或湿度过大时，都不利于机体散热，使电磁场伤害加重。

（五）人体状况

在其他条件相同的情况下，电磁场对人体造成的伤害。女性比男性严重，儿童比成人严重。人体被照射的面积越大，人体吸收能量越多，伤害越严重，就人体部位而言，血管分布较少的部位，传热能力较差，所吸收能量容易积累并受到伤害。

四、电磁辐射的防护

实验室电磁辐射的防护措施主要有以下几种：

（一）屏蔽

利用磁性材料或者低阻材料(如铝、铜)等制成容器，将需要隔离的设备、装置、电路、元器件全部包起来的防护措施称为屏蔽。屏蔽是抑制通过空间传播的电磁干扰的有力措施之一，屏蔽主要有静电屏蔽、磁场屏蔽和电磁屏蔽三种形式。

（二）接地

所谓接地，就是在两点间建立传导通路，以便将电子设备或元件连接到某些通常叫做“地”的参考点上。理想接地面是指一个零电位阻抗导体，平面上任意两点间的电位差为零，因此，它可以用作所有信号的参考点。接地的目的主要是防止电磁脉冲干扰。也是为了保证人身和设备的安全。接地和屏蔽有机地结合起来，就能解决大部分电磁干扰问题。

（三）其他

在实验室及日常生活中。像手机、电脑等都存在着一定的电磁辐射，须注意使用安全距离和时间。

第五节 雷电防护

发生雷击时，人员应离开照明线、动力线、电话线、收音机和电视机天线以及与其相连的各种设备，以防止造此线路或设备对人体造成二次放电。在发生雷电时，人体最好离开可能传来雷电侵入波的线路和设备l5m以上。应当注意，仅仅关闭开关对于防止雷击是起不了作用的。雷电活动时，还应注意关闭门窗，防止球形雷侵入室内而造成危害。

第六节 电气防火防爆

在实验室尤其是化工类实验室中，使用的电气设备由于操作不当、绝缘损坏等原因产生电弧或电火花时，就会引起火灾或爆炸。电气着火源可以是电气线路和电气设备过热、电火花和电弧、静电放电等原因生成。具有隐蔽性强、燃烧快、扑救难等特点。

一、电气防火、防爆基本措施

（一）正确选用电气设备。根据电气设备所使用的场所，按照国家有关规定正确选用相关电气设备。

（二）按规范选择合理的安装位置。保持必要的安全间距是防火、防爆的一项重要措施。

（三）加强维护、保养、维修，保持电气设备正常运行。例如。保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

（四）通风。例如，在爆炸危险场所安装良好的通风设备，可以降低爆炸性混合物的浓度，降低爆炸发生的几率。

（五）采用耐火设施。例如，为了提高耐火性能，木质开关箱内的表面衬以白铁皮。

（六）接地。

二、几种常见电器的防火、防爆

（一）常用灯具防火、防爆措施

1．白炽灯、高压汞灯、卤钨灯与可燃物之间的距离应大于50cm。

2．严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具，正下方不宜堆放可燃物品。

3．超过60W的白炽灯不应直接安装在可燃性材料的顶棚处。

4．灯泡距地面的高度一般不低于2m，低于2m则应采取防护措施。

5．安装日光灯镇流器时应注意通风散热，不准将镇流器直接固定在可燃天花板或板壁上。

6．镇流器与灯管的电压和容量必须相同，并应配套使用。

7．有大量可燃粉尘的地方，要采用防尘灯具。

8．易爆炸场所应安装相应的防爆照明灯具。

（二）空调器的防火、防爆措施

1．勿使可燃窗帘靠近窗式空调器，以免窗帘受热起火。

2．电热型空调器关机时，牢记切断电热部分的电源。需冷却时，应坚持冷却2min。

3．勿在短时间内连续停、开空调器，停电时勿忘关闭空调。

4．空气过滤器应定期清洗，以免积灰太多，影响空气对流。

5．空调器电源线路的安装和连接应符合额定电流不小于5～15A的要求，并应设单独的过载保护装置。

（三）电冰箱的防火、防爆措施

1．电冰箱内不要存入化学危险物品。如果确需存放，则必须注意容器绝对密封，严防气体泄漏。

2．保证电冰箱后部干燥通风，冷凝器应与墙壁等保持一定距离。切勿在电冰箱后而塞放可燃物。电冰箱的电源线不要与压缩机冷凝器接触。

3．电冰箱电气控制装置失灵时，应立即停机检查修理。要防止温控电气开关进水受潮。

4．电冰箱断电后，至少要间隔3~5min才可以重新启动。

（四）微波炉的防火、防爆措施

1．做好食物后应及时关机，拔掉电源插头。

2．定期清洗。

3．电路或导线老化后要及时更换。

4．加热食物时，不要过多地加水或加油，以免碰洒。

5．不要用物品遮挡住排风机。

（五）电热取暖器的防火、防爆措施

1．避免电热器与周围物品靠得太近，以免热能积聚而升温导致火灾。

2．注意配线型号与电器功率的配套。

3．防止过高电压或过低电压长期运行。

4．防止导线长期受热老化而引起短路。

5．设置短路、漏电保护装置。

思考题：

- 接触电器、电路时，应如何避免触电事故的发生？

- 实验室中应如何消除静电危害？

- 怎样降低手机、电脑、电视机的电磁辐射危害？

- 实验室中有哪些用电的安全问题需要注意？

- 雷雨天气，是否可以正常使用电脑？

第三章 化学实验安全

第一节 危险化学品的分类

《危险化学品安全管理条例》第三条对危险化学品的定义为：具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

根据2010年5月1日实施的《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009），将化学品分为16类：1.爆炸物；2.易燃气体；3.易燃气溶胶；4.氧化性气体；5.压力下气体；6.易燃液体；7.易燃固体；8.自反应物质或混合物；9.自燃液体；10.自燃固体；11.自燃物质和混合物；12.遇水放出易燃气体的物质或混合物；13.氧化性液体；14.氧化性固体；15.有机过氧化物；16.金属腐蚀物。下面将针对危险化学品的易燃易爆、毒性、腐蚀性等危险特性，以及操作中容易出现的安全隐患、防护方法进行简单的介绍。

第二节 危险化学品的易燃易爆特性及其防护

一、危险化学品的易燃易爆特性

（一）爆炸化合物

乙炔化合物、叠氮化合物、雷酸盐化合物、亚硝基化合物、臭氧和过氧化物、氯酸或过氯酸化合物、氮的卤化物、硝基化合物、硝酸酯类化合物等由于含有不稳定的基团，很容易被活化，在外界能量的作用下，化学键很容易断裂，从而激发爆炸反应。

（二）易形成过氧化物的化学结构

有些物质放置在空气中能与空气中的氧发生反应，形成不安定的或爆炸性的有机过氧化物。Jackson等人对其加以收集整理如表3-2所示。其结构中的主要特点是具有弱的C-H键及易引起附加聚合的双键。

表3-1  空气中易形成过氧化物的结构

| 序号 | 化学结构 | 化合物类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 缩醛类、酯类、环氧 |
| 2 |  | 异丙基化合物，萘烷类 |
| 3 |  | 烯丙基化合物 |
| 4 |  | 卤代链烯类 |
| 5 |  | 乙烯化合物（单体、酯、醚类） |
| 6 |  | 二烯类 |
| 7 |  | 乙烯乙炔类 |
| 8 |  | 异丙基苯类、四氢萘类、苯乙烷类 |
| 9 |  | 醛类 |
| 10 |  | N-烷基酰胺，N-烷基脲，丙酰胺类，碱金属类特别是钾，碱金属的烷基氧及酰胺物，有机金属化合物 |

（三）混合接触的危险性

有不少危险化学品不仅本身具有易燃易爆的危险，还存在原来单独存放无危险，而两种（或两种以上）物质混合或相互接触时发生反应，产生高热而着火、爆炸的现象。很多化学品火灾就是因此而发生的，具有混合危险性的物质如表3-2所示。

表3-2 具有混合危险的物质对

| 物质A | 物质B | 危险现象 |
| --- | --- | --- |
| 氧化剂 | 可燃物 | 生成爆炸性混合物 |
| 氯酸盐 | 酸 | 混触起火 |
| 亚氯酸盐 | 酸 | 混触起火 |
| 次氯酸盐 | 酸 | 混触起火 |
| 三氧化铬（铬酸酐） | 可燃物 | 混触起火 |
| 高锰酸钾 | 可燃物 | 混触起火 |
| 高锰酸钾 | 浓硫酸 | 爆炸 |
| 四氯化碳 | 碱金属 | 爆炸 |
| 硝基化合物 | 碱 | 生成高度不稳定物质 |
| 亚硝基化合物 | 碱 | 生成高度不稳定物质 |
| 碱金属（钠等） | 水 | 混触起火 |
| 亚硝胺 | 酸 | 混触起火 |
| 过氧化氢溶液 | 胺类 | 爆炸 |
| 醚 | 空气 | 生成爆炸性的有机过氧化物 |
| 烯烃 | 空气 | 生成爆炸性的有机过氧化物 |
| 氯酸盐 | 铵盐 | 生成爆炸性的铵盐 |
| 亚硝酸盐 | 铵盐 | 生成不稳定的铵盐 |
| 氯酸钾 | 红磷 | 生成对冲击、摩擦敏感的爆炸物 |
| 乙炔 | 铜 | 生成对冲击、摩擦敏感的铜盐 |
| 苦味酸 | 铅 | 生成对冲击、摩擦敏感的盐 |
| 浓硝酸 | 胺类 | 混触起火 |
| 过氧化钠 | 可燃物 | 混触起火 |

二、化学反应与操作的危险性

（一）容易发生事故的化学反应

要慎重处理有危险性的化学药品和化学反应，不要马虎大意和蛮干，因为很多事故是由于考虑不周而引起的。可能引起事故而又难以预测的化学反应包括以下几个方面：

1．烃类及其他有机化合物在空气中被氧化时可生成过氧化物中间体或副产物，由于条件的不同，特别是有不安定混合物生成时，有可能喷料或爆炸。

2．单体聚合时产生聚合热。在一定的控制条件下使单体聚合，可以得到有用的聚合物。聚合反应一旦开始，温度就会上升，如果事先没有预料而又没有采取快速有效的措施控制温度，容器则可能由于温度过高而遭到破坏，物料也会喷出来，造成爆炸与火灾。

3．氧化的副反应引起的事故。例如：在冷却到室温以下的硫酸-硝酸的混酸中，一边充分地搅拌一边滴加醇液，则生成相应的硝酸酯。此时所产生的热，主要是硝化反应热以及由反应中生成水所引起的混酸稀释热，这种情况下产生的热量并不太大。但是，通过隔离操作，若将醇液一下子加到同样的硫硝混酸中，根据所用醇的种类和数量的不同，往往会产生爆发性地喷料或爆沸，其程度也与有无搅拌有关。

4．热交换用的热介质可以用水、植物油、硅油、高沸点有机溶剂、熔融金属等。如果所用的热介质管道上有孔隙，反应混合物与热介质即可混合而发生事故。一般来说，这种事故的几率不大，因而人们对此往往不怎么注意。然而，经验告诉我们，一旦发生事故则会造成很大的损失。

5．所用装置、管道的材料与化学药品反应可能生成危险物。如乙炔与铜易生成乙炔铜。其受热或受机械的刺激就成为一种敏感的爆炸物，为此不能用铜管容器来输送、处理、存放乙炔。

6．用错了化学药品而引起的事故。例如：混入有机物的药品，在加热过程中就会引起放热反应，倘若有问题，就会发生爆炸。一般来说，若在使用的物质中包含有氧化剂等危险物时，就应格外仔细地检查所用各种物质是否正确。

7．泄漏的活性物质与绝热材料接触也可能发生反应而导致事故。

8．存放在容器中的物料有可能产生气体，积累到一定浓度，超过一定压力就会引起爆炸。

（二）与危险化学反应有关的操作

在下面的一些操作中，随着活性物质的浓缩，其所含能量相对集中，危险性也就大大增加，必须加以注意的有以下几点：

1．在工厂以及实验室里进行蒸馏操作容易引起爆炸性火灾事故。蒸馏残渣能使爆炸性物质或不安定物质浓缩，它们往往是由副反应生成的，所以在进行反应产物的蒸馏时一定要慎重，切不可过度地蒸馏残渣。

2．过滤可使不安定物质得到分离集中，从而处于危险状态。尤其是那些对于摩擦或冲击敏感的物质，在过滤其溶液时不要用玻璃滤器之类的容易产生摩擦热的器具。

3．很多危险物用惰性溶剂稀释之后是比较安全的，而且在这种状态下长期保存也没有什么问题。但是，这种溶液若洒在布上，待溶剂蒸发变干后，这块布就成了非常易燃的危险物。

4．粉末过筛时容易产生静电，所以过筛干燥的不安定物质时要特别注意。

5．用萃取操作来提取危险物时，由于萃取液浓缩，危险物就处于高浓度状态，这时危险性增大。

6．在结晶操作中，往往可以得到纯的不安定物质。但要注意，由于结晶的条件不同，可能会得到对于摩擦和冲击非常敏感的结晶体。

7．循环使用反应液能使生产和实验的成本下降，还能使系统处于不污染环境的封闭状态，但采用反应液再循环方法，有可能造成不安定物质的富集。

8．在实验室的回流操作中，可能由于突沸或过热将可燃性液体喷出而着火。一般来说使用可燃性溶剂进行回流操作或蒸馏低闪点溶剂时，附近绝对不能有明火或着火源。

9．在不安定物质的合成反应中，如果搅拌能力差，反应变慢，加进的原料过剩，未反应的部分会积蓄在体系中；若再强力搅拌，所积存的物料一起反应，使体系的温度迅速上升，往往会使反应无法控制。

10．若将不稳定的化合物或混合物升温，有时会引起热爆炸或突发性的反应。例如：在低温下将两种能发生放热反应的液体混合，然后再升温引起反应，这种做法是很危险的。

11．对泄漏和洒落的问题处理不当也会引起事故。当危险的药品泄漏、洒落或堵塞时，人们首先应想好如何处理的方法。急于收拾复原而忘记它是危险物，往往又会导致二次灾害。

12．废弃的危险物在销毁操作中也时常会发生事故。在销毁废试剂时，要注意化学反应所引起的能量释放的危险性。

三、危险化学品的的防火防爆

（一）气态危险化学品的火灾特性和危险性质

气态危险化学品的火灾爆炸危险主要来自那些在常温下以气态存在的易燃气体。易燃气体是指在空气中遇火、受热或与氧化剂接触能燃烧或爆炸的气体，如乙炔气、一氧化碳、石油液化气、城市煤气等。

气体燃烧具有两种形式：一是稳定式燃烧，又称扩散燃烧；一是爆炸式燃烧，又称动力燃烧。如果易燃气体与助燃气体的混合是在燃烧过程中进行的，则发生稳定式燃烧。例如，烧气焊的焊炬，就是由于气体扩散的作用而形成的稳定式燃烧。这时可燃气体与氧气的混合是在燃烧过程中进行的，只要控制得好，就不会发生火灾。如果易燃气体与助燃气体的混合是在燃烧以前进行，并且混合气体的浓度在它的爆炸范围以内(即爆炸下限和爆炸上限之间)，遇到着火源则发生爆炸式燃烧。侧如，煤矿井下的瓦斯爆炸就属此类。

- 可燃气体的其他危险性质

化学活泼性：分子结构中含有不饱和键的气体具有化学活泼性，在通常情况下，有些气体在互相接触后会发生化学反应而引起燃烧爆炸。例如，乙炔遇氯、氟便会发生爆炸。一般来说，分子结构中的不饱和键越多，火灾爆炸的危险性越大。

易扩散性：比空气稍轻的可燃气体逸散在空气中，大部分向上部扩散，顺风飘散，集聚的可能性较低。比空气重的易燃气体，特别是液化气体泄漏出来时往往呈雾状沿地面飘浮扩散到较远的地方或聚集于沟渠内、建筑物死角处，长时间聚集不散，一遇到火源就会将火焰传播开来，发生大面积轰燃或爆炸。

腐蚀性：某些易燃气体具有腐蚀性。如硫化氢、氨等都能腐蚀设备，降低设备的耐压强度，严重时可导致设备漏气，以致引起着火爆炸和中毒。

带电性：压缩的或液化的易燃气体从管口或破损处高速喷出时能产生静电。其主要原因是气体中含有固体微粒或雾滴杂质，在高速喷出时与喷嘴强烈摩擦而产生静电。气体中所含固体或液体杂质越多，产生的静电越强。如果设备是绝缘材料制成的，或虽是金属材料制成，但没有良好接地，静电就会聚集成很高的电压，高压静电放电产生的电火花，就能点燃易燃气体(如氢气)与空气的混合物而引起爆炸。

毒害性：有一些可燃气体具有毒害性，在运输、储存和使用过程中要特别注意防止中毒。

2．气态危险化学品的防火防爆措施

（1）控制热源(着火源)。易燃气体能直接参与燃烧，所以控制热源(着火源)是预防易燃气体着火爆炸的最基本措施。在生产、使用、储存可燃气体的场所，除生产必须用火外，要严禁火种。

（2）泄漏检查。在生产、使用、储存易燃气体的大、中型场所，应配置可燃气体监控式检漏报警装置。当易燃气体在空气中的浓度超过该气体爆炸下限浓度的25％时，就能自动报警。同时，还应配备便携式检漏报警器，以便用于巡视监测。

许多易燃气体都是无色无味的，为了增加检查泄漏的机会，通常对一些使用较广泛的燃料气体进行“加臭”。例如，在一般燃料气体、天然气和液化石油气中添加微量的有机硫化物，稍有泄漏就能闻到刺鼻的气味。

（二）液态危险化学品的防火防爆

液态危险化学品的火灾爆炸危险主要来自易燃液体，这类物质大都是有机化合物。其中有很多是属于石油化工产品，常温下极易着火燃烧。

1．易燃液体的危险特质

（1）具有高度易燃性。易燃液体非常容易燃烧，其主要原因有：

①由于易燃液体的闪点低，其燃点也低(燃点一般高于闪点约15℃），因此接触火源极易着火持续燃烧。

②易燃液体多数是有机化合物，分子组成中含有碳原于和氢原子。容易和氧发生反应而燃烧。

③大多数易燃液体分子量小，沸点低，容易挥发。蒸气压大。由于挥发性大，这些液体液面的蒸气浓度也较大，遇明火或火花极易着火燃烧。

④易燃液体着火所需能量很小，只需要极小能量的火花即可点燃。

⑤易燃液体的蒸气一般比空气重，易沉积在低洼处或地下室内，经久不散，更增加了着火的危险性。

（2）易燃液体挥发性大。当挥发出来的易燃蒸气与空气混合，其浓度在该易燃液体的爆炸范围之间时，遇明火或火花即引起爆炸。凡是爆炸范围越大，爆炸下限越低的易燃液体它的危险性就越大。

（3）高度流动扩散性易燃液体的黏度一般都很小。这类物质不仅本身极易流动，还因渗透、浸润及毛细现象等作用，即使容器只有极细微的裂纹，易燃液体也会渗出容器壁外，扩大其表面积，并源源不断地挥发，使空气中易燃蒸气浓度增高，从而增加了着火爆炸的危险性，

（4）易燃液体的膨胀系数比较大。受热后体积易膨胀，同时其蒸气压亦随之升高，从而使密封容器的内部压力增大，造成“鼓桶”，甚至爆裂。此时如遇火花(在容器爆裂时也可能产生火花)即会引起燃烧爆炸。

（5）某些易燃液体与氧化剂或有氧化性的酸类(特别是硝酸)接触，能发生剧烈反应而引起着火爆炸。这是因为易燃液体都是有机物，容易氧化，能与氧化剂发生氧化反应并产生大量的热，使温度升高到燃点而引起着火爆炸。例如，松节油遇浓硝酸时会立即燃烧。

2．液态危险化学品的防火防爆措施

（1）使用、储存易燃液体的仓库应该是一、二级耐火建筑，要求通风良好，周围严禁烟火，远离火种、热源、氧化剂及酸类等。夏季应采取隔热降温措施，对于低沸点的乙醚、二硫化碳、石油醚采取降温冷藏措施。

（2）使用、储存易燃液体的场所，应根据有关规程标准来选用防爆电器。在装卸和搬运中要轻拿轻放，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时禁止使用易产生火花的铁制工具及脚穿带铁钉的鞋。

（3）易燃液体在灌装时，容器内应留有5％以上的空隙，不可灌满，以防止易燃液体受热膨胀而发生燃烧或爆炸事故。

（4）不得与其他危险化学品混放。实验室内可设危险品柜，将实验室应用的少量瓶装易燃液体按性质分格储存，固体应放在上格，液体放在下格；同一格内不得混放氧化剂、还原剂等性质相抵触的物品(混合危险)。

（5）绝大多数易燃液体的蒸气具有一定的毒性，会从呼吸道侵入人体而造成危害。应特别注意易燃液体的包装是否完好。

（三）固态危险化学品的防火防爆

固态危险化学品(不包括已列入爆炸品的物质)通常定义为：受热、摩擦、冲击或与氧化剂接触能发生剧烈化学反应，能引起燃烧，其粉尘具有爆炸性的固态化学品。按其燃烧条件不同，分为易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品。此外，在氧化剂和有机过氧化物的分类中，大部分货物都属于固态的危险化学品。

1．固态危险化学品的特性

（1）易燃固体的危险特性

易燃性：易燃固体在常温下是固态，当受热后可熔融、蒸发汽化、再分解氧化直至出现火焰燃烧。易燃固体的燃点、熔点，自燃点都是与温度有关的物理因素，是评价易燃固体危险性的重要特征，燃点越低，固体越易着火，危险性越大。

分散性：气体、液体都具有流动性，而固体具有可分散性。物质的比表面积越大，与空气中氧的接触机会就越多，氧化作用就越容易，燃烧也就越快。当粒度小于0.01mm时，固体物质可悬浮于空气中，这样更充分地与空气中的氧接触，因而具有爆炸危险，即发生粉尘爆炸。

热分散性：某些易燃固体受热不熔融，而是发生分解。还有些易燃固体受热后，边熔融、边分解，如硝酸铵(NH4NO3)分解往往放出NH3或NO2、NO等有毒气体，一般来说，受热分解温度越低的物质，发生火灾爆炸的危险性就越大。

（2）自燃物品的危险特性

①易氧化：自燃物质本身的化学性质非常活泼，具有很强的还原性，接触空气中的氧，能迅速发生反应而产生大量的热。例如黄磷的自燃点为34℃，若暴露于空气中，会因氧化发热而易引起自燃。

②易分解：某些自燃物质的化学性质很不稳定，在空气中能自行分解，其积蓄的分解热也会引起自燃。如赛璐珞，硝化纤维素、硝化甘油等硝酸酯制品，暴露于空气中会发生缓慢分解，特别是在受光和潮解作用下会加速分解；若热量积聚，不但能引起自燃，还会因气体急剧膨胀而引起燃炸。

（3）遇湿易燃物品的危险特性

这类物质的共性是遇水反应，主要有以下几类：

①活泼的金属如钠、锂、锶等及其氢化物，它们遇水后发生剧烈反应，放出大量的热和氢气，其热量能使氢气自燃爆炸，而未反应的金属也会随之燃烧、飞溅。

②碳的金属化合物，如碳化钙(电石)、碳化铝等遇水会发生反应，同时放出可燃性气体(乙炔、甲烷)，遇明火会引起燃烧。

③磷化物，如磷化钙、磷化锌等遇水生成磷化氢，其在空气中能自燃，且有毒。

2．固态危险化学品的防火防爆措施

除了与液态危险化学品的防火防爆措施相同以外，还需特别注意不同类别固态危险化学品要分类存放，并根据其特性准备相应的灭火器材和设施，而且不可误用。

（1）易燃固体、自燃物品发生火灾爆炸时，一般都可以用水和泡沫扑救。少数易燃固体和自燃物品不能用水和泡沫扑救，如三硫化二磷、铝粉、烷基铝、保险粉等，应根据具体情况选用干砂或不用压力喷射的干粉扑救。

（2）遇湿易燃物品如金属钾、钠以及三乙基铝(液态)等，由于其发生火灾时的灭火措施特殊，在储存时要求分库或隔离分堆单独储存。这类物品中有一定数量是绝对禁止用水、泡沫、酸碱灭火器等湿性灭火剂来扑救的。

（3）从灭火角度来看，氧化剂和有机过氧化物是一个杂类，既有固体、液体，又有气体；既不像遇湿易燃物品那样一概不能用水或泡沫扑救，也不像易燃固体那样几乎都可以用水和泡沫扑救。有些氧化剂本身不燃，但遇可燃物品或酸碱却能着火或爆炸。有的可用水(最好雾状水)和泡沫扑救，有的则不能；有的不能用二氧化碳扑救；而酸碱灭火剂则几乎都不适用。

（4）鉴于以上三类危险固体的特殊性，应尽量少储存，即领即用。

（四）冰箱储藏与防爆改造

1．问题的提出

用冰箱储藏易燃易爆试剂可以降低溶剂的挥发性，但由于目前实验室所使用的多数不是防爆冰箱而成为爆炸事故的严重隐患。

我国目前多数冰箱还是使用机械温控器，它是靠热胀冷缩原理带动电触点来启动冰箱而达到温控目的的，由于触点带电动作，瞬间就会产生火花；同时，冰箱的照明灯（有可能会爆灯）及开关也是电火花源之一。当冰箱中的易燃易爆试剂由于微泄漏而积聚达到一定浓度时，一旦遭遇电火花就会引起爆炸。

2．冰箱改造措施

对于不同类型的冰箱，可采收的措施如下：（1）对于有霜冰箱并且是机械温控的，可实施防爆改造：将机械式温控器放置于冰箱外部，拆除箱内照明灯和开关，改用发光二极管照明(加变压器)，使冰箱内部不可能产生电火花。（2）无霜冰箱由于有内置风机、融霜加热而无法改造，因此仅切断照明电源是无意义的必须改变储藏用途。（3）对于电子感应温控的冰箱，因其无电火花产生，所以无需改造温控系统，但必须切断照明电源。

第三节 危险化学品的毒性、腐蚀性及其防护

一、危险化学品的毒性

（一）常见化学品的毒性分级

我国对职业性接触毒物危害程度分级制定了国家标准(GB5044-85)，根据化学品的急性毒性试验、急性中毒发病状况、慢性中毒患病情况、慢性中毒后果、致癌性和车间最高容许浓度等依据(见表3-3)，对我国接触的56种常见毒性化学品的危害程度进行了分级(见表3-4)。

表3-3 职业性接触毒物危害程度依据

| 指 标 | 分 级 |
| --- | --- |
|  | I（极度危害） | II（高度危害） | III（中度危害） | IV（轻度危害） |
| 危害 中毒 | 吸入 LC50（mg/cm3） | <200 | 200~2000 | 200~20000 | >20000 |
|  | 经皮LD50（mg/kg） | <100 | 100~500 | 500~2500 | >2500 |
|  | 经口LD50（mg/kg） | <25 | 25~500 | 500~5000 | >5000 |
| 急性中毒发病状况 | 易发生中毒，后果严重 | 可发生中毒 | 偶可发生中毒 | 尚无急性中毒，但有急性影响 |
| 慢性中毒患病状况 | 患病率高（≥5%） | 患病率较高<5%或症状发生率高（≥20%） | 偶有中毒病例发生或症状发生率较高 （≥10%） | 无慢性中毒而有慢性影响 |
| 慢性中毒后果 | 脱离后继续进展或不能治愈 | 脱离接触后，可基本治愈 | 脱离后可恢复，不致严重后果 | 脱离后可自行恢复，无不良后果 |
| 致癌性 | 人体致癌物 | 可疑人体致癌物 | 实验动物致癌物 | 无致癌性 |
| 最高容许浓度（mg/m3） | < 0.1 | 0.1~1.0 | 1.0~10 | >10 |

表3-4 职业性接触毒物危害程度分级

| 级别 | 毒物名称 |
| --- | --- |
| I级（极度危害） | 汞及其化合物 |
|  | 苯 |
|  | 砷及其无机化合物 |
|  | 氯乙烯 |
|  | 铬酸盐、重铬酸盐 |
|  | 黄磷 |
|  | 铍及其化合物 |
|  | 对硫磷 |
|  | 羧基镍 |
|  | 八氟异丁烯 |
|  | 氯甲醚 |
|  | 锰及其无机化合物 |
|  | 氰化物 |
| II级（高度危害） | 三硝基甲苯 |
|  | 铅及其化合物 |
|  | 二硫化碳 |
|  | 氯 |
|  | 丙烯腈 |
|  | 四氯化碳 |
|  | 硫化氢 |
|  | 甲醛 |
|  | 苯胺 |
|  | 氟化氢 |
|  | 五氯酚及其钠盐 |
|  | 铬及其化合物 |
|  | 敌百虫 |
|  | 氯丙烯 |
|  | 钒及其化合物 |
|  | 溴甲烷 |
|  | 硫酸二甲酯 |
|  | 金属镍 |
|  | 甲苯二异氰酸酯 |
|  | 环氧氯丙烷 |
|  | 砷化氢 |
|  | 敌敌畏 |
|  | 光气 |
|  | 氯丁二烯 |
|  | 一氧化碳 |
|  | 硝基苯 |
| III级（中度危害） | 苯乙烯 |
|  | 甲醇 |
|  | 硝酸 |
|  | 硫酸 |
|  | 盐酸 |
|  | 甲苯 |
|  | 二甲苯 |
|  | 三氯乙烯 |
|  | 二甲基甲酰胺 |
|  | 六氟丙烯 |
|  | 苯酚 |
|  | 氮氧化物 |
| IV级（轻度危害） | 丙酮 |
|  | 氢氧化钠 |
|  | 四氟乙烯 |
|  | 氨 |

（二）实验室空气的安全性

化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害。掌握正确的操作方法，避免误接触及误食等能使前两种方式的中毒几率降到最低。而对于通过呼吸道吸收的毒物（也是最广的），由于看不见，摸不着而往往容易对身体造成伤害。因此，一方面应从改进生产、实验等方式(规程)来降低有害物质在空气中的浓度；另一方面，个人对此也应引起重视，该戴防护罩的地方必须戴，不必戴防护罩的地方也应保持空气新鲜，我国于l979年发布了车间空气卫生标准(车间空气中毒物的最高容许浓度)，规定了毒物的最高容许浓度，由此可以了解些常见化学品的毒性大小，以便引起足够的重视。

二、危险化学品的腐蚀性

（一）化学腐蚀性物质的分类

凡能腐蚀人体、金属和其他物质的物质，称为腐蚀性物质。按腐蚀性的强弱，腐蚀性物质可分为两级，按其酸碱性及有机物、无机物则可分为八类。

1．一级无机酸性腐蚀物质。这类物质具有强腐蚀性和酸性。主要是一些具有氧化性的强酸，如氢氟酸、硝酸、硫酸、氯磺酸等。还有遇水能生成强酸的物质，如二氧化氮、二氧化硫、三氧化硫、五氧化二磷等。

2．一级有机酸性腐蚀物质。具有强腐蚀性及酸性的有机物，如甲酸、氯乙酸、磺酸酰氯、乙酰氯、苯甲酰氯等。

3．二级无机酸性腐蚀物质。这类物质主要是氧化性较差的强酸，如盐酸、亚硫酸，亚硫酸氢铵，磷酸等，以及与水接触能部分生成酸的物质，如四氧化碲。

4．二级有机酸性腐蚀物质。主要是一些较弱的有机酸，如乙酸、乙酸酐、丙酸酐等。

5．无机碱性腐蚀物质。具有强碱性无机腐蚀物质，如氢氧化钠、氢氧化钾，以及与水作用能生成碱性的腐蚀物质，如氧化钙、硫化钠等。

6．有机碱性腐蚀物质。具有碱性的有机腐蚀物质，主要是有机碱金属化合物和胺类，如二乙醇胺、甲胺、甲醇钠。

7．其它无机腐蚀物质。如漂白粉、三氯化碘、溴化硼等。

8．其它有机腐蚀物质。如甲醛、苯酚、氯乙醛、苯酚钠等。

（二）化学腐蚀性物质的特性

1．强烈的腐蚀性

这种性质是腐蚀性物质的共性。它对人体、设备、建筑物、构筑物、车辆船舶的金属结构都有很大的腐蚀和破坏作用。

2．氧化性

腐蚀性物质如硝酸，浓硫酸、氯磺酸、过氧化氢、漂白粉等，都是氧化性很强的物质，与还原物或有机物接触时会发生强烈的氧化-还原反应，放出大量的热，容易引起燃烧。

3．遇水发热性

多种腐蚀性物质遇水会放出大量的热，造成液体四处飞溅，致使人体灼伤。

4．毒害性

许多腐蚀性物质不但本身毒性大，而且会产生有毒蒸汽，如SO2、HF等。腐蚀性物质接触人的皮肤、眼睛或进入肺部、食道等会对表皮细胞组织产生破坏作用而造成灼伤，灼伤后常引起炎症，甚至造成死亡。固体腐蚀性物质一般直接灼伤表皮，而液体或气体状态的腐蚀性物质会很快进入人体内部器官，如氢氟酸、盐酸、四氧化二氮等。

5．燃烧性

许多有机腐蚀性物质不仅本身可燃，而且能挥发出易燃蒸气。

三、危险化学品毒性、腐蚀性的防护

毒害性、腐蚀性是危险化学品的又一重要危险特性。绝大部分危险化学品均具有毒害性。例如，氯酸钾既是氧化剂，又是剧毒物品；一氧化碳在GB13690中被列为易燃气体，同时又具有毒性；甲酸、氢氟酸既是腐蚀品，同时又有毒，也属于毒害品。因此，许多危险化学品既具有易燃、易爆等特性，同时还具有毒害性和腐蚀性。危险化学品的毒害性和腐蚀性对操作人员的危害分别体现在中毒和化学灼伤两个方面，而危险化学品对物体的危害则主要是对设备、建筑等的腐蚀。

1．加强化学毒性防护教育与管理

（1）全面了解毒物的性质，如种类、物质、来源、泄漏及散发的条件，有针对性地采取防护手段。

（2）健全组织，加强管理，严格执行规章制度和安全操作规程。违章操作、设备缺陷、不重视防护是发生化学中毒的重要原因。

（3）加强宣传教育，普及防毒知识提高自救互救能力。

2．防毒措施

（1）改革工艺或实验路线，消除或改造毒源。在选择工艺路线时，尽量以无毒、低毒物质代替有毒、高毒物质进行实验、生产。自动化、密闭化、管道化、连续化的实验、生产过程可以减少人与毒物的接触机会和毒物泄漏现象。

（2）保持空气新鲜。通风排毒措施可分为两大类，即自然通风和机械通风。一般要求是保证实验、生产场所有足够的换气量。环境中的有害物质浓度不得超过最高容许浓度。

（3）采取个人防护措施。在其他技术措施不能从根本上防毒时，必须采取个人防护措施。其作用是隔离和屏敝（如防护服、口罩、鞋帽、防护面罩、防护手套、防音器等）及吸收过滤（如防护眼镜、呼吸防护器等）有毒物质。选用合适的防护用品，可以减轻受毒物影响的程度，起到一定的保护作用。

养成良好的卫生习惯也是消除和降低化学品毒害的自救方法。保持个人卫生，就可以防止有毒化学品附着在皮肤上，防止有害物质通过皮肤、口腔、消化道侵入人体。例如，禁止在有毒作业场所吃饭、饮水、吸烟，饭前洗手漱口，勤洗澡，定期清洗工作服等。

3．防腐蚀措施

（1）存放腐蚀性物品时应避开易被腐蚀的物品，注意其容器的密封性，并保持实验室内部的通风。

（2）产生腐蚀性挥发气体的实验室，应有良好的局部通风或全室通风，且远离有精密仪器设备的实验室。应将使用腐蚀性物品的实验室设在高层，以使腐蚀性挥发气体向上扩散。

（3）装有腐蚀性物品的容器必须采用耐腐蚀的材料制作。例如，不能用铁质容器存放酸液，不能用玻璃器皿存放浓碱液等。使用腐蚀性物品时，要仔细小心，严格按照操作规程，在通风柜内操作。

（4）酸、碱废液，不能直接倒入下水道，应经过处理达到安全标准后才能排放。应经常检查，定期维修更换腐蚀性气体、液体流经的管道、阀门。

（5）搬运、使用腐蚀性物品要穿戴好个人防护用品。若不慎将酸或碱溅到皮肤或衣服上，可用大量水冲洗。

（6）对散布有酸、碱气体的房间内的易被腐蚀器材，要设置专门防腐罩或采取其他防护措施，以保证器材不被侵蚀。

第四节 化学实验安全常识

一、化学实验基本安全常识

良好的安全意识是杜绝安全隐患，保障人身和财产安全的关键。进入实验室之前，应牢记以下实验室的安全注意事项：

熟悉实验室内安全设施及水、电、气开关的位置；

熟悉防护眼镜、紧急喷淋器和洗眼器的位置和使用方法；

熟悉待做实验的注意事项，了解所用化学品的性质；

熟悉着火、爆炸、触电、烧伤、危险化学品中毒等事故应急处理方法和自救知识；

爱护实验设施和公共物品，保持环境卫生。

二、化学品安全

危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品的采购、保存、运输、使用请遵照《南开大学危险化学品安全管理办法》、《南开大学易制毒化学品管理办法》、《南开大学剧毒化学品管理办法》执行（详见附件1）。

1、化学品采购

南开大学普通化学品和常用危险化学品采购应通过电子商城（mall.nankai.edu.cn）完成。电子商城使用方法请参见商城首页使用说明。

易制毒化学品（名录参见附件2）申报、购买、许可等手续，须由实验室设备处和保卫处指定的人员凭许可证件按公安部门的规定集中办理。相关学院根据本单位教学科研工作需要，向实验室设备处提出易制毒化学品购买计划。

剧毒化学品的采购人员由实验室设备处审查指定，报保卫处备案。采购人员凭许可证件按公安部门的有关规定统一办理相关手续。剧毒化学品必须根据实际需要进行采购，严格控制品种和用量，严禁计划外超量储备。

任何单位或个人不得私自采购、超量储备、接收或转让剧毒化学品、易制毒、易制爆化学品。

2、化学品保存

实验室应建立化学品台账，及时更新库存并清理废旧试剂。

化学试剂储存场所宜阴凉、通风、干燥，远离火源和热源。化学试剂可少量储存备用，禁止大量堆放。危险化学品不应放在高处，避免取用时坠落发生意外。

所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签，杜绝标签缺失、新旧标签共存、标签信息不全或不清等混乱现象。配制的试剂、反应产物等应有名称、浓度或纯度、责任人、日期等信息。

（1）危险化学品的存放要求

- 易挥发药品：远离热源火源，于避光阴凉处保存，通风良好，不能装满。这类药品多属一级易燃物、有毒液体。对这类药品贮存要加以特别注意，最好保存在防爆冰箱内。

- 腐蚀性液体：腐蚀品应放在防腐蚀试剂柜的下层；或下垫防腐蚀托盘，置于普通试剂柜的下层。

- 发生有毒气体或烟雾的药品：存放在通风橱中。

- 剧毒化学品，只能存放在学校的剧毒化学品库中，实行“双人保管、双人领取、双人使用、双人双锁保管，双本账”的五双制度。

- 致癌药品：有致癌药品的明显标志，上锁，并做好相关使用记录。

- 特别保存的物品：金属钠、钾等碱金属，贮於煤油中。黄磷，贮於水中。上述两种药物，很易混淆，要隔离贮存。苦味酸，湿保存，要时常检查是否放干了。镁、铝（粉末或条片），避潮保存，以免积聚易燃易炸氢气。吸潮物、易水解物，贮於干燥处，封口应严密。易氧化易分解物，存於阴凉暗处，用棕色瓶或瓶外包黑纸盛装。但双氧水不要用棕色瓶（有铁质促使分解）装，最好用塑胶瓶装外包黑纸。

（2）互相起化学反应的药品要隔离存放

凡能互相起化学作用的药品都要隔离，对那些互相反应产生危险物、有害气体、火焰或爆炸等危险的药品，尤其要特别注意。以下药品必须隔离存放：

- 氧化剂与还原剂及有机物等不能混放。

- 强酸尤其是硫酸忌与强氧化剂的盐类（如高猛酸钾、氯酸钾等）混放；与酸类反应发生有害气体的盐类（如氰化钾、硫化钠、亚硝酸钠、氯化钠、亚硫酸钠等等），不能与酸混放。

- 易水解的药品（如醋酸酐、乙酰氯、二氯亚砜等等）忌水、酸及碱。

- 卤素（氟、氯、溴、碘）忌氨、酸及有机物。氨忌与卤素、次氯酸、酸类及汞等接触。许多有机物忌氧化剂、硫酸、硝酸及卤素，引发剂忌与单体混放、忌潮湿保存。

- 易发生反应的易燃易爆品、氧化剂宜于20℃以下隔离存放，最好保存在防爆试剂柜、防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内。

三、化学实验注意事项

- 实验之前应先阅读使用化学品的安全技术说明书（MSDS），了解化学品特性，采取必要的防护措施。

- 严格按实验规程进行操作，在能够达到实验目的的前提下，尽量少用，或用危险性低的物质替代危险性高的物质。

- 使用化学品时，不能直接接触药品、品尝药品味道、把鼻子凑到容器口嗅闻药品的气味。

- 严禁在开口容器或密闭体系中用明火加热有机溶剂，不得在烘箱内存放干燥易燃有机物。

- 实验人员应配带防护眼镜、穿着合身的棉质白色工作服及采取其他防护措施，并保持工作环境通风良好。

- 萃取、蒸馏、过滤或结晶的操作会使危险物质的浓度急剧升高，增大了危险性，要特别注意，做好防护。

- 处理具有刺激性的化学品时，应在通风橱内操作，并带好防护手套。

- 回流操作实验中，可能因突沸或过热喷出可燃性液体，附近应严禁明火。

- 实验过程中应精力集中，不可赶工，亦不可三心二意，以免发生安全事故。

- 严禁疲劳工作，中午、晚间试验不可无人看管。

思考题：

- 危险化学品有哪些种类？

- 你所开展的实验中，有哪些常用危险化学品？这些危险化学品都有哪些危害和安全隐患？

- 什么是易制毒化学品？易制毒化学品都有哪些种类？易制毒化学品和有毒化学品使用和储存中应注意什么问题？

- 有毒化学品、腐蚀性化学品使用时，应如何防护？应注意哪些问题？

- 你所在的实验室中，存在哪些安全隐患？应如何防护？

第四章 生物实验安全

第一节 实验室生物安全

目前，当人们谈到生物安全问题时，首先想到转基因食品及SARS病毒。在经历了SARS和高致病性禽流感之后，实验室生物安全问题受到广泛重视。为此我国政府先后颁布了《农业转基因生物安全管理条例》《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《实验室生物安全通用要求》等相关的条例与规范，以加强实验室生物安全管理，防止事故发生。

一、实验室生物安全的定义

实验室生物安全是指那些用以防止实验室使用或研究的自然生物和人工生物无意中暴露及意外释放的防护原则、技术以及实践。

实验室生物安全保障则是指单位和个人为防止实验室自然和人工生物丢失、被窃、滥用、转移或有意释放而采取的安全措施。有效的生物安全规范是实验室生物安全保障的根本。

二、病原微生物的分类

国家根据病原微生物的传染性、感染后对个体或者群体的危害程度，将病原微生物分为四类：

第一类病原微生物，是指能够使人类或者动物得非常严重的疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物。

第二类病原微生物，是指能够使人类或者动物得严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物。

第三类病原微生物，是指能够使人类或者动物得疾病，但在一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病的微生物，并且对这种微生物已具备有效治疗和预防措施。

第四类病原微生物，是指在通常情况下不会使人类或者动物得疾病的微生物。

第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物，

三、微生物危险度及生物安全实验室等级

1．感染性微生物的危险度等级分类

感染性微生物的危险度等级可根据其对个体及群体的危害程度分为以下四级：

（1）危险度1级(无或极低的个体和群体危险)：不太可能引起人类或者动物致病的微生物。

（2）危险度2级(个体危险中等，群体危险低)：能够引起人类或者动物致病，但对实验室工作人员、社区、牲畜或环境不易造成严重危害的微生物。在实验室感染有有效的预防和治疗措施，并且传播范围有限。

（3）危险度3级(个体危险高，群体危险低)：能够使人类或者动物得严重疾病，但一般不会发生感染者个体间的传播，并且对感染有有效的预防和治疗措施。

（4）危险度4级(个体和群体的危险均高)：能够使人类或者动物得严重疾病，一般无有效防治措施，且很容易发生个体之间的传播。

2．生物安全实验室等级

与危险度等级相对应，生物安全实验室分为四级，一级实验室防护水平最低，四级实验室防护水平最高。

一级生物安全实验室（BSL，-1)是指其中的实验室结构设施、安全操作规程、安全设备适用于对健康成年人接触不会引起疾病的实验室，应配备消毒设施等，如用于教学的普通微生物实验室等，具有l级防护水平。

二级生物安全实验室(BSL，-2)是指其中的实验室结构设施、安全操作规程、安全设备适用于对健康成年人接触会引起发病但不严重的实验室应配备生物安全柜等，并有明显的标识，具有Ⅱ级防护水平。

三级生物安全实验室(BSL，-3)是指其中的实验室结构设施、安全操作规程、安全设备适用于对健康成年人会引起严重甚至致死疾病的致病微生物及其毒素的实验室，具有Ⅲ级防护水平。

四级生物安全实验室(BSL，-4)是指其中的实验室结构设施、安全操作规程、安全设备适用于对健康成年人引起严重疾病且造成个体间传播。日前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病微生物及其毒素的实验室，其实验室空气经过过滤，具有Ⅳ级防护水平。

第二节 生物实验室安全管理

每个进入生物实验室的学生都应严格遵守《生物实验室安全管理制度》和《生物操作规程》。规范的生物学操作技术和完善的生物实验室规章制度是生物实验室安全的根本保障。

一、生物安全管理内容

1．实验室主任负责制定生物安全管理计划以及生物实验室安全管理制度，并负责落实和检查其执行情况。

2．实验室主任应当保证提供常规的实验室安全培训，使进入实验室人员清楚地了解工作中可能存在的与实验相关的风险，以及防范措施。要求他们认真阅读操作规程，熟练掌握并严格遵循。

3．生物实验室应当制定节肢动物和啮齿动物的控制方案，以及事故发生的应急预案。

4．实验室应为所有实验室人员提供合适的健康监测和治疗机会，如定期体检并应将相应的医学记录存档。

二、生物安全实验室进入规定

1．在一级以上生物安全实验室入口处的显要位置，应张贴国际通用的生物危险标志并标明生物安全级别。

2．只有经过批准的实验室工作人员方可进入实验室工作区域，在开展有关传染病源的工作时，应禁止或限制患有免疫缺陷或免疫抑制的人员进入实验室。

3．实验室的门应通常保持关闭。

4．进人动物房应经过特殊批准，儿童不允许进人实验室工作区域。

5．进入实验室应穿戴工作服。

6．与实验室工作无关的物品应放在工作区域外，不得带入实验室。

7．实验室主任对决定进出人员负有最终责任。

三、生物安全实验室操作规范

1．所有样本、培养物均可能有传染性，操作时均应带手套。在认为手套已被污染时应脱掉手套，马上洗净双手，再换一双新手套。

2．不得用戴手套的手触摸自己的眼、鼻子或其他暴露的黏膜或皮肤。不得带手套离开实验室或在实验室来回走动。

3．严格禁止用嘴吸液。实验材料禁止放入嘴里。禁止舔标签。

4．所有样本、培养物和废弃物应被假定有传染性，应以安全方式处理和处置。

5．所有的实验步骤都应尽可能使气溶胶或气雾的形成控制在最小程度。任何使形成气溶胶的危险性上升的操作都必须在生物安全柜里进行。有害气溶胶不得直接排放。

6．应尽可能减少使用利器和尽量使用替代品。包括针头、玻璃、一次性手术刀在内的利器应在使用后立即放在耐扎容器中。尖利物容器应在内容物达到三分之二前置换。

7．所有溅出事件、意外事故和明显或潜在的暴露于感染性材料，都必须向实验室负责人报告。此类事故的书面材料应存档。

8．实验室应保持整洁、干净，当潜在的危险物溅出或一天的工作结束后，工作台表面应消毒。

9．所有弃置的实验室生物样本、培养物和被污染的废弃物在从实验室中取走之前，应使其达到生物学安全。

10. 必须制定关于如何处理紧急事故的操作程序，并予以遵守执行。

11. 受污染的液体在排放到生活污水管道前必须进行污染清除处理。

第三节 生物安全防护

一、人员防护

1．进入实验室前要摘除首饰，修剪指甲，以免刺破手套。长发应束在脑后，禁止在实验室内穿露脚趾的鞋。

2．在实验室里工作时，要始终穿着实验服，实验室外禁止穿防护服，不得将工作服带出实验室。皮肤受损时应以防水敷料覆盖。

3．当有必要保护眼睛和面部以防实验对象喷溅、或紫外线辐射时，必须要配戴护目镜，面罩（带护目镜的面罩）或其它防护用品。

4．实验室工作区不允许吃、喝、化妆和操作隐形眼镜，禁止在实验室工作区内的任何地方贮存人用食品及饮料。

5．实验室防护服不应和日常服饰放在同一柜子。个人物品、服装和化妆品不应放在有规定禁放的和可能发生污染的区域。

6. 定期接受预防接种和各种疫苗注射，实验室人员接种、注射疫苗的剂量要比一般人高一些。

二、洗手或清除手部污染

1．实验室工作人员在实际或可能接触了血液、体液或其他污染材料后，即使戴有手套也应立即洗手。

2．摘除手套后、使用卫生间前后、离开实验室前、进食或吸烟前、接触每一患者前后应例行洗手。

3．实验室应为过敏或对某些消毒防腐剂中的特殊化合物有其他反应的工作人员提供洗手用的替代品。

4．洗手池不得用于其他目的。在限制使用洗手池的地点，使用基于乙醇的“无水”手部清洁产品是可接受的替代方式。

5．当实验过程可能涉及到直接或意外接触到血液、有传染性的材料或被感染的动物时，必须要戴上合适的手套，脱手套后必须洗手。

6．实验人员在操作完有感染性的村料或动物后，离开实验室工作区之前必须进行“六步法”洗手。

7．每日工作完毕，所有操作台面、离心机、加样枪、试管架必须擦拭、消毒。

思考题:

- 生物安全实验室的等级是如何划分的？

- 进入生物实验室应注意哪些问题？

- 开展生物实验时，如何做好个人防护？

第五章 辐射安全与防护

目前，国家越来越重视放射性污染及其危害问题，2003年开始将其管理职能统一到了环保部门，并于2005年9月发布了中华人民共和国国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》。高校实验室也涉及密封性和非密封性放射性物质的使用。

第一节 基本慨念

一、放射性定义

放射性是自然界存在的一种自然现象。某些物质的原子核能发生衰变，放出我们看不见也感觉不到只能用专门的仪器才能探测到的射线，物质的这种性质叫做放射性。

每一种元素的原子核中的质子数是固定不变的，但中子数却往往不同，这种具有相同质子数、不同中子数的核素就叫同位素。每个原子的中心有一个“原子核”，大多数物质的原子核是稳定不变的，但有些物质的原于核不稳定，会自发地发生某些变化，这些不稳定原子核在发生变化的同时会发射出各种各样的射线，这种性质就是人们常说的“放射性”。有的放射性物质在地球诞生时就存在，如铀、钍、镭等，它们是天然放射性物质。另一方面，人类出于不同的目的制造了一些具有放射性的物质，这种物质叫人工放射性物质。

二、放射性组成与特性

放射性是1896年由法国物理学家哈·克勒尔(H.Becqurerl）发现的。他发现铀盐能放射出穿透力很强的，并能使照相底片感光的一种不可见的射线。研究表明，射线主要有如下三种：

1．α射线为高速运动的氦原子核的粒子束，它的电离作用大，穿透能力小。

2．β射线为高速运动的电子束，它的电离作用小，穿透能力大。

3．γ射线为波长很短的电磁波(波长约为0.00001-0.1nm）它的电离作用小，穿透能力大。

另外，许多天然和人工制造的核素也都能自发地放射出射线，除了上述3种射线外，还有正电子、质子、中子和中微子等其他粒子，能放射各种射线的核素，称为放射性核素(物质)。放射性是核素的一种固有特性，不受加温、加压或加磁场的影响。它是由原子核内部的变化引起的与核外电子状态的改变关系很小。

物质发出射线的现象称为辐射，辐射包括电离辐射和非电离辐射两类。能够引起物质电离的辐射称为电离辐射。电离辐射的种类很多，常见的有电磁辅射(包括x射线和y射线)。带电粒子射线(包括β射线、电子束、α射线、质子射线、氘核射线、重离子束、介子束等)，以及不带电粒子射线(中子)。绝大多数电离辐射是由核反应堆、加速器以及放射性同位素源产生的。

放射性物质的一个重要特性是其具有“半衰期”。“半衰期”就是指核素衰变掉一半所需要的时间。例如，给定1mg的镭，经过l 620年衰变掉一半而只剩0.5mg，则镭的半衰期便是1 620年，

放射性现象、核能在科研、教育、医疗、工业、业等许多领域中的广泛应用，给人类获得了巨大的利益。然而，在获得巨大利益的过程中，我们也感觉到了现实的或潜在的放射性污染。

第二节 放射性危害与防护

一、放射性的危害

（一）放射性的污染

放射性污染是指由于人类活动造成物料、人体、场所、环境介质表面或内部出现超过国家标准的放射性物质或射线包括直接污染和射线能量超过国家标准规定水平。

（二）放射性的危害

放射源发射出来的射线具有一定的能量，它可以破坏细胞组织，从而对人体造成伤害。当人体受到大量射线照射时，可能会产生诸如头晕乏力、食欲减退、恶心、呕吐等症状，严重时会导致机体损伤甚至死亡；当人体只受到少量射线照射并处于安全水平时，一般不会产生不适症状，身体也不会受到伤害。

国际原子能机构根据放射源对人体可能造成的伤害程度，将放射源分为五类：

I类：属极危险源，在没有防护的情况下，接触这类放射源几分钟到1小时就可致人死亡。

ll类：属高危险源，在没有防护的情况下，接触这类放射源几小时至几天就可以致人死亡。

Ⅲ类：属中危险源，在没有防护的情况下，接触这类放射源几小时就可对人体造成永久性损伤，接触几天至几周也可致人死亡。

Ⅳ类：属低危险源，基本不会对人体造成永久性损伤，但对长时间、近距离接触这种放射源的人，可能会造成可恢复的临时性损伤。

V类：属极低危险源，不会对人体造成永久性损伤。

放射性物质广泛存在于地质层、大气和水源之中。人体对放射性的承受能力有一定限度，超过了限度则有可能引起不适和病变。目前，许多建筑、住宅装修中使用天然石块等建筑材料，因某些材料含有氡等放射性元素而容易产生放射性污染，导致对人体的伤害。

二、放射性的防护

（一）放射性安全管理

放射源按其密封状况可分为密封源和非密封源。密封源是指密封在包壳或紧密覆盖层里的放射性物质。工农业生产中应用的料位计、探伤机等使用的都是密封源，如钴-60、铯-137、铱-192等。非密封源是指没有包壳的放射性物质，医院和生命科学研究所使用的放射性示踪剂属于非密封源，如碘-131、碘-125、锝-99等。

放射源、射线装置的申购、保存、运输、使用请遵照《南开大学放射性同位素与射线装置安全管理办法》执行（详见附件1）。

（二）放射性防护措施

1．在实验中尽量减少放射性物质的用量。选择放射性同位素时，应在满足实验要求的情况下，尽量选用危险性小的。

2．实验时，力求迅速、熟练，尽量减少被辐射的时间，并应尽可能利用各种夹具、机械手来操作，以便远离辐射源，减少被辐射剂量，同时应设置隔离屏障。

3．实验时必须戴好专用的防护手套、口罩，穿工作服。实验完毕，立即洗手或洗澡。禁止在实验室内吃东西、喝水或抽烟。

4．实验室应保持高度清洁。有良好的通风条件。实验过程中煮沸、烘干、蒸发等均应在通风柜中进行，粉末物质应在手套箱中进行处理。

5．佩戴个人辐射剂量计，可以知道当天的接受剂量和累积剂量，以便将其控制在安全水平以下。

（三）射线的防护

放射源并不可怕，对放射源无端的恐惧是没有必要的，特别是那些已经采取了安全保护措施、正常使用的放射源，对人体是基本没有危害的。

放射源发射的射线有：阿尔法射线(α射线)、贝塔射线(β射线)、伽马射线(γ射线)、中子射线(η射线)等，它们必须使用专门的仪器才能探测得到。

不同的射线在物体中的穿透能力也各有不同。一张厚纸可以挡住阿尔法射线，有机玻璃、铝等可以有效地阻挡贝塔射线；伽马射线穿透力较强，可以用混凝土、铅等阻挡(见图5.1)；中子射线需要石蜡等轻质材料来阻挡。

图5.1 β射线的防护示意图

防止或减少放射源发出的射线对人体的伤害，主要有以下防护手段：

1．距离防护：距离放射源越远，接触的射线就越少，受到的伤害也越小。

2．屏蔽防护：选取适当的屏蔽材料(如混凝土、铁或铅等)做成屏蔽体遮挡放射源发出的射线。

3．时间防护：尽可能减少与放射源的接触时间。在实际工作中，通常将以上三种防护手段组合应用。

4．器材防护：为防止放射性物质由呼吸道进入人体，开放性液源应在通风柜内操作；粉末态源应在手套箱内操作。操作者应佩戴口罩、手套、目镜、穿防护服等保护用品。

四、放射性实验室注意事项

- 放射性实验室必须在显要位置放置放射性标志，如标识牌、指示灯等。

- 从事放射性工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，定期培训，持证上岗。

- 开展涉及辐射实验前，必须了解所使用的放射性物质的性质（如射线种类、能量、半衰期、毒性及发生事故的处理方法等），精心设计，细心操作。

- 任何单位和个人不得私自购买、转让放射源。任何单位和个人不得擅自将放射源或射线装置搬离放射性实验室。放射性同位素应专人负责，双人双锁，建立账目，定期检查，做到账物相符，并对检查结果做书面记录。

- 学生实验使用放射性同位素和射线装置，必须有实验室专职人员负责领用、保管。学生实验操作时，要有指导教师在现场指导，并做好使用记录。

- 放射性废液应倒入指定的废液储存容器，固体废物应放入放射性废物专用铅质容器。禁止乱倒或随意丢弃。

- 请谨记有效降低辐射的三原则：A．减少受辐射时间；B.增加与辐射源的距离；C.做好屏蔽防护。

- 如出现放射性安全事故，应立即启动应急预案，并通知实验室设备处。

思考题：

- 国际原子能机构根据放射源对人体可能造成的伤害程度，将放射源分为五类，哪一类对人的伤害最大？

- 辐射防护的三原则是什么？

- 开展涉及放射源或辐射装置的相关实验时，应注意哪些问题？如何做好个人防护？

- 生活中应怎样降低辐射的危害？

第六章  实验设备安全（含特种设备）

第一节 压力容器的基本安全常识

一、培训和维护

使用压力容器的实验室的技术负责人必须对压力容器的安全技术管理负责，并根据设备的数量和对安全性能的要求，负责组织对使用压力容器的学生进行培训。

压力容器使用单位应做好压力容器运行、维修和安全附件校验情况的检查，做好压力容器检验、维修改造和报废等技术审查工作。压力容器的重大修理、改造方案应报上级安全监察机构审查批准。

二、压力容器安全操作规程

为了保证压力容器的正确使用，防止因盲目操作而发生事故，教师在指导学生使用时，要先按实验要求和压力容器的技术性能制定压力容器安全操作规程。安全操作规程至少应包括以下的内容：

1．压力容器的操作工艺控制指标，包括最高工作压力、最高或最低工作温度、压力及温度波动幅度的控制值等。

2．压力容器的岗位操作法，开、停机的操作程序和注意事项。

3．压力容器运行中日常检查的部位和内容要求。

4．对压力容器运行中可能出现的异常现象的判断和处理方法以及防范措施。

5．压力容器的防腐措施和停用时的维护保养方法。

三、注意事项

1．压力容器要平稳操作。压力容器开始加压时，速度不宜过快，要防止压力的突然上升。高温容器或工作温度低于0℃的容器，加热或冷却都应缓慢进行，尽量避免操作中压力的频繁和大幅度波动，避免运行中容器温度的突然变化。

2．压力容器严禁超温、超压下运行。工作中液化瓶严禁超量装载，并防止意外受热。随时检查安全附件的运行情况，保证其灵敏可靠。

3．严禁带压拆卸压紧螺栓。

4．坚持压力容器运行期间的巡回检查，及时发现操作中或设备上出现的不正常状态，并采取相应的措施进行调整以消除这种不正常状态。检查内容应包括工艺条件、设备状况及安全装置等方面。

5．正确处理紧急情况。

第二节  实验室常用压力容器的安全使用与管理

一、高压容器的安全使用与管理

高压容器是指容器内承受的压力大于l00kgf·cm2及以上的设备，例如：化工合成塔、氨塔、甲醇裂解产气机、熔样器、化工反应器、反应釜等。高压容器的潜在危险主要是容器发生爆炸，其发生爆炸的原因有：器皿内的压力和大气压力差逐渐加大和反应时反应区内压力急剧升高或降低等。

高压容器的安全使用与管理，应注意以下几个方面：

（一）所有这类高压容器都应该有严格的操作规程，在醒目的位置张贴“高压爆炸危险”等警示语。

（二）在工作地点使用预防爆炸或减少其危害后果的仪器设备或装备。包括使用坚固器罐的仪器，增添必要的压力调节器或安全阀。用金属或其他坚固的材料(例如，有机玻璃或塑料)所制的安全罩、防护板、金属网等。

（三）要清楚地知道工作中所使用的每一种仪器和物质的物理和化学性质、反应混合物的成分、所使用物质的纯度、仪器结构、器皿材料的特性、进行工作时温度和压力等条件以及能够激发爆炸的刺激物(例如，火花、热体等)远离工作地点。

（四）要掌握改变气相反应速度的最普通的影响因素，比如，光、压力、器皿中活性物质材料及杂质等。

（五）在由几个部分组成的仪器之中，连接时可能形成爆炸的混合物，所以要求在连接导管内装上保险器或安全阀。在任何情况下对于危险物质都必须采用能保证实验结果的精确性或可靠性的最小量来进行，并且绝对不可用火直接加热。

（六）学生使用高压容器，必须经过严格的上岗操作培训，并且必须有指导老师在场指导，指导老师有责任在培训时把可能发生的危险和应急措施清楚地告诉学生。没有进行这项教育内容，学生可拒绝实验，发生问题应追究老师的责任。

二、气体钢瓶的安全使用与管理

实验室的气体钢瓶，主要是指各种压缩气体钢瓶比如，氧气瓶、氢气瓶、氮气瓶、液化气瓶等。气体钢瓶的危险主要是气体泄漏造成人员中毒或爆炸、火灾等使实验室房屋、仪器设备损坏或人员伤亡。

（1）钢瓶肩部钢印含有以下信息：制造厂、制造日期、气瓶型号、工作压力、气压试验压力、气压、试验日期及下次送验日期、气体容积、气瓶重量。

（2）储存各种常用气体的气瓶有特定的颜色标记(见表6-1)，例如：氢气瓶用深绿色。氧气瓶用天蓝色，氮气瓶用黑色，氨气瓶用黄色等。

表6-1 各种气体钢瓶标志

| 气体类别 | 瓶身颜色 | 字样 | 标字颜色 | 腰带颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮气 | 黑 | 氮 | 黄 | 棕 |
| 氧气 | 天蓝 | 氧 | 黑 | / |
| 氢气 | 深绿 | 氢 | 红 | 红 |
| 压缩空气 | 黑 | 压缩空气 | 白 | / |
| 氨 | 黄 | 氨 | 黑 | / |
| 二氧化碳 | 铝白 | 二氧化碳 | 黑 | / |
| 氦气 | 银灰 | 氦 | 绿 | / |
| 氯气 | 草绿 | 氯 | 白 | / |
| 石油气体 | 银灰 | 石油气体 | 红 | / |

（一）气体钢瓶使用原则

    - 在搬动、存放气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞。

    - 搬运、充装有气体的气瓶时，最好用特制的担架或小推车，也可以用手平抬或垂直转动。但绝不允许用手执着开关阀移动。

    - 储存气体钢瓶的仓库必须有良好的通风、散热和防潮的条件，电气设备(电灯、电路）都必须有防爆设施。

    - 不同种类的气瓶不能混合储存，尤其是会产生爆炸的气瓶。（如，氧气和氢气不能放置在同一房间内)；一般实验室内存放的气瓶量不得超过2瓶。

    - 气体钢瓶上选用的减压器要分类专用。安装时螺扣要旋紧防止泄漏；开、关减压器和开关阀时，动作必须缓慢；使用时应先旋动开关阀，后开减压器；使用完毕后，先关闭开关阀放尽余气后，再关减压器。切不可只关减压器，不关开关阀。

    - 气瓶直立放置时要固定稳妥。使用气体钢瓶时，操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。

    - 气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈振动。操作时严禁敲打撞击气体钢瓶。

    - 应经常检查有无漏气现象注意压力表读数。

    - 氧气瓶或氢气瓶等，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装、手套进行操作以免引起燃烧或爆炸。

    - 用后的气瓶，应按规定留0.05Mpa以上的残余压力，可燃性气体应剩余0.2～0.3Mpa。其中氢气应保留2Mpa，以防止重新充气时发生危险，不可将气体用完用尽。

    - 做好气体钢瓶和气体管路标识，有多种气体或多条管路时需制定详细的供气管路图。供气管路需选用合适的管材。易燃、易爆、有毒的危险气体（乙炔除外）连接管路必须使用金属管；乙炔的连接管路不得使用铜管。

    - 使用前后应检查气体管道、接头、开关及器具是否有泄漏，确认盛装气体类型并做好应对可能造成的突发事件的应急准备。若发现气体泄漏，应立即采取关闭气源、开窗通风、疏散人员等应急措施。切忌在易燃易爆气体泄漏时开关电源。

    - 各种气瓶必须由质量检验单位定期进行技术检查，严禁使用安全阀超期的气瓶。充装一般气体的气瓶一年检验一次，如在使用中发现有严重腐蚀或严重损伤的，应提前进行检验。

    - 学生使用气体钢瓶必须经过严格的上岗培训，且必须有指导教师在场指导，操作时必须严格按照操作规程进行。指导教师有责任把可能发生的危险和应急措施清楚地告诉学生。由于不听劝阻，不遵守操作规程，未经上岗培训，擅自接通气源而发生危险的，由学生自己负全责。

（二）几种特殊气体的性质与安全

l．乙炔

乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体。含有7%～13%乙炔的乙炔-空气混合气，或含有30%乙炔的乙炔氧气混合气最易发生爆炸。乙炔和氯、次氯酸盐等化合物也会发生燃烧和爆炸。

存放乙炔气瓶的地方，要求通风良好。使用时应装上回闪阻止器，还要注意防止气体回缩。如发现乙炔气瓶有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时，绝对禁止用四氯化碳灭火。

2．氢气

氢气密度小，易泄漏，扩散速度很快，易和其他气体混合。氢气与空气混合气的爆炸极限空气与氢气含量体积比为18.3％∶59.0%，此时，极易引起自燃自爆，燃烧速度约为2.7m/s。

氢气应单独存放，最好放置在室外专用的小屋内，以确保安全。严禁放在实验室内，严禁烟火，同时应拧紧气瓶开关阀。

3．氧气

氧气是强烈的助燃烧气体，在高温下纯氧十分活泼：温度不变而压力增加时，可以和油类发生急剧的化学反应并引起发热自燃。进而产生强烈爆炸。

氧气瓶一定要防止与油类接触，并绝对防止让其他可燃性气体混入氧气瓶：禁止用（或误用)曾充装过其他可燃性气体的气瓶来充灌氧气。禁止将氧气瓶放于有阳光曝晒的地方。

4．氧化亚氮(笑气)

氧化亚氮具有麻醉兴奋作用，受热时可分解成为氧和氮的混和物；若遇可燃性气体即可与此混合物中的氧产生燃烧。

5. 氨气

氨气，无色有刺激性恶臭气味，易溶于水，能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜，人吸入过多，能引起肺肿胀，以至死亡。

第三节 起重设备的安全使用与管理

一、起重设备的简介

实验室起重设备可以分为简易型(千斤顶、手拉葫芦、手摇卷扬机、单梁、吊架等)，电动型(电动葫芦、电动桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机等)，还有升降机型(电梯、液压升降台等)。

二、起重设备的安全使用与管理

起重设备的安全使用与管理主要有以下几个方面：

（一）设备要经常保持良好状况，要有专人负责使用、管理和检修。

（二）使用起重设备要经过专门的培训和考核。取得“上岗证”后方可上机操作。

（三）要严格遵照操作规程使用起重设备，未经管理人员同意不得擅自操作。

（四）起重设备上要有醒目的警示语，告诫使用时的危险性和发生意外时的应急措施。

（五）学生在实验室最好不要接触此类设备，要使用此类设备时，最好请实验室人员操作。

第四节 激光设备的基本安全常识

一、激光设备的分级

Ⅰ类激光如激光打印机，连续波功率很小，正常运行条件下不会产生危害，一般不必采取防范措施。

Ⅱ类激光如条码扫描器，虽不是绝对安全的，但眼睛对这类激光源会自动生厌（眨眼）而自我保护。

ⅢA类激光如直线校准仪器，利用光学仪器直视这类激光源会对眼睛带来危害，也应加强防护。

ⅢB类激光如激光治疗仪，直接靠近这类激光源会对身体有危害；此类激光源应设警告标记。

Ⅳ类激光如大功率激光表演机、激光工业加工机，即使通过漫反射也有可能引起危害，会灼伤皮肤，引燃可燃物。这类激光源应配备明显的警告标记。

二、激光设备的安全常识

- 从事激光操作的人员须经过专业培训，合格后方可上岗。学生操作前须接收安全教育和操作培训，熟悉激光系统工作过程；了解激光对眼和皮肤的危害；做好个人防护后，方可操作。

- 在有强激光器的工作区内外明显的位置上及激光实验室的房门上张贴出危险标记。

- 在存放使用的激光器房间内不准把激光束对准人体，尤其是眼睛。激光对眼睛的损伤要恢复极其困难，均为永久性损害。

- 在开动激光器之前，必须根据激光器的波长，选用光密度合适的防护眼镜加强保护眼睛；即使佩带防护镜也不能直视激光束。

- 激光对皮肤的损伤程度主要与激光的照射剂量、激光波长、肤色深浅有关。实验前必须做好皮肤防护，穿长袖的由防燃材料制成的工作服。

- 实验期间，尽量避免无关人员进入，造成伤害。

- 对于接触激光辐射较多的工作人员，多吃油菜、卷心菜、萝卜等具有抗辐射作用的食品。

第五节 一般设备安全

一、一般设备使用的注意事项

使用设备前需了解其操作程序，规范操作，采取必要的防护措施。

对于精密仪器或贵重仪器，应制定操作规程，配备稳压电源、UPS不间断电源，必要时可采用双路供电。

设备使用完毕需及时清理，做好使用记录和维护工作。设备如出现故障应暂停使用，并及时报告、维修。

二、机械加工设备

在机械加工设备的运行过程中，易造成切割、被夹、被卷等意外事故。

1. 对于冲剪机械、刨床、圆盘锯、堆高机、研磨机、空压机等机械设备，应有护罩、套筒等安全防护设备。

2. 对车床、滚齿机械等高度超过作业人员身高的机械，应设置适当高度的工作台。

3. 佩戴必要的防护器具（工作服和工作手套），束缚好宽松的衣物和头发，不得佩戴长项链，不得穿拖鞋，严格遵守操作规程。

三、冰箱

- 冰箱应放置在通风良好处，周围不得有热源、易燃易爆品、气瓶等，且保证一定的散热空间。

- 存放危险化学药品的冰箱应粘贴警示标识；冰箱内各药品须粘贴标签，并定期清理。

- 危险化学品须贮存在防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内。存放易挥发有机试剂的容器必须加盖密封，避免试剂挥发至箱体内积聚。

- 存放强酸强碱及腐蚀性的物品必须选择耐腐蚀的容器，并且存放于托盘内。

- 存放在冰箱内的试剂瓶、烧瓶等重心较高的容器应加以固定，防止因开关冰箱门时造成倒伏或破裂。

- 食品、饮料严禁存放在实验室冰箱内。

- 若冰箱停止工作，必须及时转移化学药品并妥善存放。

四、高速离心机

- 高速离心机必须安放在平稳、坚固的台面上。

- 启动之前要扣紧盖子。

- 离心管安放要间隔均匀，确保平衡。

- 确保分离开关工作正常，不能在未切断电源时打开离心机盖子。

五、加热设备

- 加热设备包括：明火电炉、电阻炉、恒温箱、干燥箱、水浴锅、电热枪、电吹风等。

- 使用加热设备，必须采取必要的防护措施，严格按照操作规程进行操作。使用时，人员不得离岗；使用完毕，应立即断开电源。

- 加热、产热仪器设备须放置在阻燃的、稳固的实验台上或地面上，不得在其周围堆放易燃易爆物或杂物。

- 禁止用电热设备烘烤溶剂、油品、塑料筐等易燃、可燃挥发物。若加热时会产生有毒有害气体，应放在通风柜中进行。

- 应在断电的情况下，采取安全方式取放被加热的物品。

- 实验室不允许使用明火电炉，如有特殊情况确需使用的，须向学校实验室处申请《明火电炉使用许可证》。

- 使用管式电阻炉时，应确保导线与加热棒接触良好；

- 含有水份的气体应先经过干燥后，方能通入炉内。

- 使用恒温水浴锅时应避免干烧，注意不要将水溅到电器盒里。

- 使用电热枪时，不可对着人体的任何部位。

- 使用电吹风和电热枪后，需进行自然冷却，不得阻塞或覆盖其出风口和入风口。

六、通风柜

- 通风柜内及其下方的柜子不能存放化学品。

- 使用前，检查通风柜内的抽风系统和其他功能是否运作正常。

- 应在距离通风柜内至少15厘米的地方进行操作；操作时应尽量减少在通风柜内以及调节门前进行大幅度动作，减少实验室内人员移动。

- 切勿储存会伸出柜外或妨碍玻璃视窗开合或者会阻挡导流板下方开口处的物品或设备。

- 切勿用物件阻挡通风柜口和柜内后方的排气槽；确需在柜内储放必要物品时，应将其垫高置于左右侧边上，同通风柜台面隔空，以使气流能从其下方通过，且远离污染产生源。

- 切勿把纸张或较轻的物件堵塞于排气出口处。

- 进行实验时，人员头部以及上半身绝不可伸进通风柜内；操作人员应将玻璃视窗调节至手肘处，使胸部以上受玻璃视窗所屏护。

- 人员不操作时，应确保玻璃视窗处于关闭状态。

- 若发现故障，切勿进行实验，应立即关闭柜门并联系维修人员检修。

- 定期检测通风柜的抽风能力，保持其通风效果。

- 每次使用完毕，必须彻底清理工作台和仪器。对于被污染的通风柜应挂上明显的警示牌，并告知其他人员，以免造成不必要伤害。

思考题：

- 你所在的实验室中有哪些设备？这些设备的使用应注意哪些问题？

- 你所在的实验室有哪些气体钢瓶？使用这些钢瓶时应注意什么？

- 使用激光设备时应注意什么？

- 怎样正确使用通风橱？

第七章 实验室废弃物的处置

第一节 废弃物处置与排污管理

一、化学废弃物、废液的处理

（一）应尽可能回收利用危险化学品使用过程中所产生的废气、废液、废渣和粉尘。不能进行无害化处理和提纯再利用的危险化学废弃物，应根据不同性质倒入废液回收桶或专有包装进行回收。化学实验室废液或易燃化学品，严禁直接倒入下水槽内。各学院、使用单位均有专人负责收集、存放、监督、检查有毒、有害废液以及废弃固体的管理工作。

（二）实验产生的废液、废弃固体物质，不能直接倒入下水道或普通垃圾桶。应及时清理化学废弃物，遵循兼容相存的原则，用原瓶或小口带螺纹盖子的容器分类收集，做好标识，按照学校有关规定及时送储。

禁止将不同实验的废液集中到一起进行处理，以防发生反应，造成意外。

高浓度的无机废酸废碱液需经中和、分解破坏等处理，确认安全后，方能倒入密闭废液缸，然后按下述第（三）条处置。

下面所列废液，不能互相混合：

- 过氧化物与有机物废液；

- 氰化物、硫化物、次氯酸盐与盐酸废液；

- 挥发性的酸，如盐酸、氢氟酸等，与不挥发性酸如硫酸等废液；

- 浓硫酸、磺酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其它酸的废液；

- 铵盐、挥发性胺与碱的废液。

（三）对实验使用后多余的、新产生的或失效(包括标签丢失、模糊)的危险化学品，严禁乱倒乱丢。实验室负责将各类废弃物品分类包装(不要将有混合危险的物质放在一起)，贴好标签后送学校规定的废弃化学物品储存(回收)点暂存。储存(回收)点附近严禁明火。

收集容器要选择没有破损且不会被收集废液腐蚀的容器，并将所收集废液成分、含量贴上明显标签置于安全的地点保存。特别是毒性较大的废液，尤其要十分注意。

对硫醇、胺等会发出臭味的废液和会发生氰、磷化氢等有毒性的废液以及易燃性较大的二硫化碳、乙醚之类的废液，为防止泄露，应尽快处理。

含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液，在处理时，操作一定要谨慎，并要尽快处理，不应存放。在处理含有络离子，螯合物之类的废液时，如果有干扰成分，要将这些废液另行收集贮存。

（四）委托具有处理资质的单位对废弃化学品进行销毁处理。应注意要及时清理，不能大量囤积。

（五）危险化学品废物的处理：凡是具有毒性、腐蚀性、强氧化性、强还原性、自燃性、恶臭的物质及其溶液，以及易爆、易燃物质均为化学危险品。如在实验中经常接触和使用的碱金属、金属氢化物、有机金属化合物、毒性气体、氰化物、酰卤、重氮化合物、硝基化合物、N-亚硝胺、过氧化物、毒性有机膦化物、氯磺酸、发烟硫酸、汞、重金属盐皆属危险品之列。这些危险品一旦成为实验后的废物，必须及时妥善处理或销毁，以免造成意外事故。

（六）销毁处理剧毒物品必须集中收缴、储存，并经公安、环保等有关部门同意后，采取严密措施，统一处置。

二、低浓度废水的排放

在实验过程中会产生一定量的有机或无机废水，对于低浓度的洗涤废水和无害废水可通过下水道进入废水处理系统，但其有害物质的浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。

第一类、第二类污染物的排放标准请参见GB8978-1996《污水综合排放标准》。

三、废气处理

实验产生的废气应达到国家相关排放标准后才能排入大气，不能达标的应采取中和、吸收等适当措施，处理达标后排放。根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，对于已有的污染源和新建污染源，分别制定了控制标准。

第二节 生物和医用废弃物的处置

一、废弃物处理原则

废弃物处理的首要原则是所有感染性材料必须在实验室内清除污染、高压灭菌或焚烧。用以处理潜在感染性微生物或动物组织的所有实验室物品，在被丢弃前还应遵循以下原则：

1．按规定程序对污染物进行有效地清除或消毒。

2．对没有清除污染或消毒的物品，按规定的方式和要求，请专业处理公司进行处理。

3．丢弃已清除污染的物品时应考虑到丢弃物对可能接触到丢弃物的人员造成的危害。

二、清除污染

高压蒸汽灭菌是清除污染最常用的方法。需要清除污染并丢弃的物品应装在容器中，如根据内容物是否需要进行高压灭菌或焚烧而采用不同颜色标记的可以高压灭菌的塑料袋，也可采用其他可以杀灭微生物的方法。

三、锐器的处理

皮下注射针头用过后不应再重复使用，应将其完整地置于盛放锐器的一次性容器中，包括单独使用或带针头使用的一次性注射器。盛放锐器的一次性容器必须是不易刺破且不能装得太满。当达到容量的四分之三时，应将其放入“盛放感染性废弃物”的容器中进行焚烧，如果实验室规程需要，也可以先进行高压灭菌处理。盛放锐器的一次性容器必须请专业公司处理。

四、EB的处理

EB的处理主要有以下几种方法：

（一）方法一

1．用水稀释到0.5 mg / ml以下，加1体积0.5 M KMnO4。

2．加1体积2.5 N HCl，室温放置几小时。

3．加1体积2.5 N NaOH，倒掉。

（二）方法二

用水稀释到0.5 mg / ml以下，加等体积的漂白粉，搅拌4小时，静置4天，用NaOH调至pH4-9，倒入排水沟的同时用大量水冲。

（三）方法三

用水稀释到0.5 mg / ml以下，加12ml 0.5M的NaNO3，搅拌并静置20小时，用NaOH调至pH4-9，倒入排水沟的同时用大量水冲。

（四）方法四（凝胶）

凝胶中的EB如果小于0.1％（一般实验室凝胶都在此浓度以下），可以直接扔掉。如果发红，即大于等于0.1％，应该放在生物危害柜中焚烧掉。

（五）方法五

吸头、离心管、手套等EB污染物，用焚烧法处理。

第三节 放射性废弃物的处置

一、放射性废物的概况

放射性废物是指含有放射性核素或者被放射性核素污染，其浓度或者活度大于国家确定的清洁解控水平，预期不再使用的废弃物。

部分高校使用少量的密封性放射性物质并产生了相应的废弃物，特别是近几年来快速发展的生命科学研究，需要使用同位素示踪试剂(非密封性放射源)。虽然这种放射性物质一般活性较低、半衰期较短，但其使用及其废弃物的安全已成为一个新的问题，应该引起足够的重视。

二、放射性废弃物的处置

放射性废物中的放射性物质，采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏。只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平。而许多放射性元素的半衰期十分长，并且衰变的产物又是新的放射性元素。所以放射性废物与其他废物相比在处理和处置上有许多不同之处。

放射性废源应按国家有关规定统一收储，必须集中收缴、储存。并经公安、环保等有关部门同意后，采取严密措施，统一处置。

申请者在获得环保部门的批准后。应及时与处理、处置废源的实施单位联系，由专业人员负责放射源处理工作。申请单位负责现场安全保卫工作。

废弃源装入专用运输车辆后，应及时启运，并按照公安部门批准的路线和时段运输。接收单位应派专人负责押运，确保废弃源运输安全。

三、同位素示踪试剂及废液处置

生命科学研究中的同位素示踪实验中使用的同位素示踪试剂以及实验废液，不能将这种实验废液作为普通的废水、废液，随意与普通化学废液混放，更不能直接将其排入下水道。必须按规定集中储存，然后请专业公司进行统一处理。排放必须符合国家放射性污染防治标准。

思考题：

- 你所在的实验室经常产生哪些废液，这些废液不能与哪些废液混合？

- 生物垃圾应如何处理？是否可以与生活垃圾一起丢弃？

- 同位素示踪试剂及废液应如何处理？

第八章 实验室信息安全

从狭义上讲，信息安全就是国际标准化组织ISO对“计算机安全”的定义：“为数据处理系统建立和采用的技术上和管理上的安全保护，保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而遭到破坏、更改和泄露。”

从广义上讲，信息安全可定义为：“信息的保密性、完整性、可用性、抗否认性和可控性的保持和维护。”

第一节 实验室信息安全的教育与管理体系

一、要增强信息安全的意识

实验室采集、保存、传输、使用的信息是教师、学生和科研人员劳动的结晶，内容涉及实验技术参数、观测数据、实验分析结果等，具有很高的知识价值，往往纪录着新的知识或新的科学发现。做好实验室信息安全。对于保护师生的劳动成果和知识产权是非常重要的。

二、要明确信息安全的责任

由于故意或工作失误造成信息安全事故。如信息丢失、信息泄露、信息破坏等。要承担损失赔偿、行政处罚乃至法律责任。

三、要了解信息安全的主要内容和过程

信息安全的目的是通过管理制度和技术手段，阻止非法用户接触信息载体(纸质档案、个人电脑、服务器、数据库、备份文件与介质、网络等)，访问信息系统，获取敏感信息，减少信息遭受破坏的可能性；快速检测非法行为；迅速测定入侵位置；审计跟踪，能有效记录破坏者的行为，以便抓获；以最大限度减少损失并促进系统恢复。

第二节 实验室计算机网络安全的技术手段

实验室是计算机网络安全是指对接入计算机网络的试验仪器设备、信息设备采取保护措施，以便安全地访问网络资源，使用网络服务，免受病毒、黑客等的攻击。主要技术手段有防病毒技术、防火墙技术、加密解密技术、入侵检测技术、网络监听技术等。

一、防病毒技术

（一）病毒及其特征

计算机病毒不是天然存在的，是某些人利用计算机软件、硬件固有的脆弱性编制的具有破坏功能的程序。目前，计算机病毒有几万种，各有其不同特征，但也有明显的共性：

1．寄生性：它不以独立文件形式存在，寄生在合法程序之中。

2．隐蔽性：发作前，它能够将自身很好地隐蔽起来。

3．传染性：它能够主动地将其复制品或变种传染到其他程序中去。

4．潜伏性：侵入后一般不立刻活动，要等到外部条件成熟之后才会行动。

5．破坏性：它会占用资源、干扰机器正常运行或破坏系统和数据。

6．往往通过网络和邮件传播：例如“求职信”病毒。

7．传播速度极快：“爱虫”病毒在2天内造成欧美各国网络瘫痪。

8．变种多：“爱虫”病毒在十几天之内出现30多个变种。

9．具有蠕虫和黑客的功能。

（二）清除病毒的方法

1．杀毒软件清除法。这是非专业用户普遍采用的方法。杀毒软件是以病毒检测为基础的，通过比对病毒的特征码，可以清除已知病毒。这是一种被动的方法，对病毒变种和未知病毒无能为力。

2．用保存主引导扇区信息进行恢复的方法。对于感染主引导型病毒的机器，可以采用事先备份的该硬盘的主引导扇区文件进行恢复，恢复时可用DEBCG或NORTON等软件实现。

3．程序覆盖方法。这种方法适合于文件型病毒，一旦发现文件被感染，可以将事先保留的无毒备份重新拷入系统覆盖有毒文件即可。

4．格式化或低级格式化磁盘方法。这种方法轻易不要使用，它会破坏磁盘上的所有数据，并且低级格式化对硬盘也有损伤。在万不得已的情况下，才使用这一方法。使用这种方法时必须保证用来格式化的系统是无病毒的。当然这种方法是最彻底的清除方法。

5．手工清除方法。这种方法比较复杂。只能由计算机专业人员操作。例如，外壳型病毒将自身复制在目标文件的尾部，不修改原来正常内容。运行时，病毒抢先进入内存执行，然后转回原文件入口运行。外壳型病毒主要攻击COM文件与EXE文件。通过手工改正程序首部的跳转指令，可以清除外壳病毒。

二、防火墙技术

防火墙是借用了建筑学的术语，指用来防止大火从建筑物的一部分蔓延到另一部分而设置的一道砖墙。为防止来自外部网络的黑客攻击、病毒破坏、资源被盗或文件被篡改等危险，可以在内部网络和Internet之间插入一个叫做“防火墙”的中介系统，阻断来自外部网络对内部网络的威胁和人侵。

三、加密解密技术

加密是最重要的网络安全技术之一。目的是保证发送者所发送的消息能安全到达接收者手里，并且保证窃听者不能阅读发送的消息。消息被称为明文，用某种方法伪装消息以隐藏消息内容的过程称为加密，加密后的消息称为密文，把密文转变为明文的过程称为解密。

四、入侵检测技术

入侵行为是指对系统资源的非授权使用。它可以造成系统数据的丢失和破坏，甚至造成系统拒绝对合法用户服务等后果。入侵行为包括滥用和网络攻击。入侵者可以分为两类：一类是外部入侵者，指非法用户，如常说的黑客，另一类是内部入侵者，即有越权行为的合法用户。

入侵检测技术是从网络的若干关键点收集信息，包括操作系统的审计数据、网络数据包信息，通过分析来监控网络中违反安全策略的行为和遭到袭击的迹象，并实时报警。入侵检测的内容分为：试图闯入或成功闯入；冒充其他用户；违反安全策略；合法用户的泄露、未授权访问；独占资源；恶意使用。

各种入侵检测系统在功能结构上基本一致，均由数据采集、数据分析以及用户界面等几个功能模块组成，只是在分析、采集数据的方法以及采集数据的类型等方面有所不同。

五、网络监听技术

网络监听技术是一把双刃剑，既为管理员提供了监视网络状态以及数据流动情况的工具，也为黑客提供了截获网上信息的工具。

（一）网络监听的检测

根据网络监听的原理，可以检测出网络中心是否有人在进行监听，从而发现黑客。

1．简单的检测方法：

（1）对于怀疑有监听存在的机器，分别用正确的和错误的物理地址来ping，如果都得到响应，就证明确实有监听存在。因为进行监听的机器，对于数据包不论其目标网络地址是否正确都一律接收，而正常的机器不接收错误的物理地址。

（2）向网络发送大量不存在物理地址的包。将导致进行监听机器的符合过重，性能下降，而正常机器不处理错误地址的包，性能影响很小。通过比较机器性能的变动可以判断是否有机器在监听。

（二）防范监听的方法：

1．加密是一个最有效的方法，如用户名和口令 ，以保证秘密数据，安全传输而不被监听和偷换，保密通信协议，如Telnet协议和UNIX安全壳SSH能有效地对付监听。

2．安全网络拓扑结构可以减少被监听的机会，所用技术通常被称为分段技术，也就是将网络分成一些小的网段。网段的集线器连接到交换机上，也可以使用网桥或路由器来连接。这样，数据包只会在一个网段内被监听工具截获。不同网段间不能相互监听。

思考题：

- 应如何做好防护，才能防止重要信息被窃取？

- 你有备份重要数据的习惯吗？应如何备份？

- 你的电脑有没有被监听，该如何检测，如何防范？

第九章 实验室事故的防范与应急处理

第一节 火灾预防、扑救和逃生自救

一、火灾预防及扑救常识

火灾应以预防为主，杜绝火灾隐患，严格遵守安全防火规定。熟悉实验楼或实验室内灭火器材（如消防栓、灭火器）、灭火材料（如消防砂（保持干燥）、石棉布）的位置，掌握一般灭火器材、材料的正确使用方法。

电线及电器设备起火时，必须先切断总电源开关，再用灭火器熄灭，并及时通知供电部门。不要用水扑灭燃烧的电线、电器。

加热实验过程中小范围起火时，应立即用湿石棉布或湿抹布扑灭明火，并拔去电源插头，关闭总电闸、煤气阀。

范围较大的火情，应立即用干粉灭火器、消防水管来扑灭。精密仪器起火，也可用四氯化碳灭火器。实验室起火，不宜用水扑救。

火情较大时，应大声呼喊，提醒他人，迅速从安全通道或楼梯撤离，并尽快拨打119火警电话。逃生自救方法请参见本节第三部分。

二、危险化学品火灾的扑救

（一）爆炸品火灾的扑救

爆炸品发生火灾后应迅速查明发生爆炸的可能性和危险性，采取措施防止爆炸的发生。在保证人身安全不会受到伤害的前提下，尽可能组织力量及时疏散着火区域周围的易燃、易爆品。

爆炸品着火可用大量水进行扑救，水不但可以灭火，还可以使爆炸品吸收大量的水分，降低敏感度，使其逐步失去爆炸能力。但不可用高压水流直接射向爆炸品，以防冲击引起爆炸品爆炸。

爆炸品着火不能用沙土覆盖，如用沙土覆盖，着火产生的烟气无法散去，是内部产生一定的压力，从而更易引起爆炸。

（二）气体火灾的扑救

- 首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围。

- 扑救压缩气体和液化气体火灾切记盲目灭火。即使在扑救周围过程中不小心把泄露处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长的点火棒将火点燃，使其稳定燃烧。否则大量气体泄漏出来和空气混合，遇火源就会爆炸，后果不堪设想。

- 如果火场中有压力容器或有收到火焰辐射热威胁的压力容器，应尽可能将压力容器转移至安全地带，不能及时转移时应用水枪进行冷却保护。

- 如果是输气管道泄漏着火，应设法找到气源阀门将阀门关闭。

- 堵漏工作做好后，即可用水、干粉、二氧化碳等灭火器进行灭火。

（三）易燃液体火灾的扑救

- 扑救易燃液体火灾时应根据着火液体的比重、水溶性、毒性、腐蚀性以及有无喷溅危险等性质，以便采取相应的灭火和防护措施。

- 小面积的液体火灾可用干粉或泡沫灭火器等进行扑救，也可用沙土覆盖。发生在小容器内的小火情可用湿抹布覆盖灭火。

- 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩带防毒面具，采取严密的防护措施。

（四）易燃固体的火灾扑救

易燃固体分为一级易燃固体和二级易燃固体。一级易燃固体燃点低，容易燃烧和爆炸，放出气体的毒性大，如红磷、三硫化磷、五硫化磷、三硝基甲苯等。二级易燃固体与一级易燃固体相比，燃烧性差，燃烧速度慢，燃烧放出气体的毒性小，如金属铝粉、镁粉、硝基化合物、碱金属氨基化合物、萘及其衍生物等。

多数易燃固体着火可以用水扑救，但镁粉、铝粉等金属粉末着火，不可用水、二氧化碳和泡沫灭火器扑救。遇水产生易燃或有毒气体的物质（如五硫化二磷、三硫化四磷等）也不可用水扑救。金属引起的小火宜用干燥沙土扑灭。

对于脂肪族偶氮化合物、亚硝基化合物等自反应物质，着火时不可用窒息法灭火，因为此类物质燃烧时不需外部空气中的氧参与。

（五）易于自燃物质的火灾扑救

自燃物质分为一级易于自燃物质和二级易于自燃物质。一级易于自燃物质自燃点低，化学性质活泼，在空气中极易氧化或分解，并放出热量，使其自燃。如黄磷、硝化纤维等。二级易于自燃物质化学性质虽然比较稳定，但自燃点较低，如果通风不良，在空气中氧化所放出的热量积聚不散，也能引起自燃。此类物品大都是含有油脂的物质。

对有积热自燃的物品的火灾，如油纸、油布等，可以用水扑救。

由黄磷引发的火灾应在低压水或雾化水扑救，不可用高压水扑救，因高压水冲击能导致黄磷飞溅，使灾情扩大。黄磷熔融液体流淌时应用泥土、沙袋拦截并用雾状水冷却，对磷块和冷却后的黄磷，应用钳子钳入储水容器中，来不及钳入的可先用沙土掩盖，并做好标记，火势扑救后，再逐步集中到储水容器中。

（六）遇水放出易燃气体物质的火灾扑救

一级遇水放出易燃气体的物质遇水发生剧烈反应，单位时间内产生气体多且放出大量的热，在火源的作用下容易引起燃烧和爆炸。例如锂、钠、钾及它们的氢化物、碳化物等。二级遇水放出易燃气体的物质指遇水或酸反应速度慢，放出易燃气体，在火源作用下引起燃烧或爆炸的物质，如金属钙、锌粉、氢化铝等。

此类物质着火绝不可以用水或含水的灭火剂扑救，对于二氧化碳灭火剂等不含水的灭火剂也不可以使用。因为此类物质一般都是碱金属、碱土金属以及这些金属的化合物，在高温时这些物质可与二氧化碳发生反应。此类物质的火灾可使用偏硼酸三甲酯（7150）灭火剂进行扑救，也可使用干砂、石粉进行扑救。对金属钾、钠火灾，用干燥的氯化钠、石墨等扑救效果也很好。

金属锂着火时不可用干砂进行扑救，因干砂中的二氧化硅可以和金属锂的燃烧产物发生氧化反应。金属锂的火灾也不可用碳酸钠或氯化钠进行扑救，因为在高温条件下会产生比锂更危险的钠。

（七）氧化物质和有机过氧化物的火灾扑救

氧化性物质是指处于高氧化态，遇酸、碱、潮湿、高热或与还原剂、易燃物品等接触，或经摩擦、撞击，能迅速反应并放出大量热的物质。这类物质本身不一定可燃，但能导致可燃物的燃烧，有些氧化剂与松软的粉末状可燃物能组成爆炸性混合物。

一级无机氧化剂主要有过氧化物类，如过氧化钠、过氧化钾；某些含氧酸及其盐类，如高锰酸、高氯酸钾、高锰酸钾等。二级无机氧化剂主要有一些硝酸盐及亚硝酸盐类，如硝酸、亚硝酸钾；过氧酸盐类；高价态金属及其盐类，如高锰酸银、重铬酸钠等；以及其他氧化物，如二氧化铅、五氧化二碘等。

氧化性物质着火或被卷入火中，会放出氧，加剧火势，即使在惰性气体中，火仍然会自行蔓延，因此，此类物质着火时用二氧化碳及其它气体灭火剂是无效的，应使用大量的水或用水淹浸的方法灭火，这是控制氧化性物质火灾最为有效的方法。若使用少量的水灭火，水会与过氧化物发生剧烈的反应。

有机过氧化物着火或被卷入火中，可能导致爆炸。如有可能，应迅速将此类物质从火场移开并转移到安全区域，人尽可能远离火场，在有防护的地方用大量水灭火。有机过氧化物火灾被扑灭后，在火场完全冷却之前不要接近火场，因曾卷入火中或暴露于高温下的有机过氧化物会发生剧烈分解、爆炸。

三、火灾的逃生自救

平时应多熟悉实验室的逃生路径、消防设施及自救逃生的方法，积极参与应急逃生预演。一旦发生火灾，应保持沉着冷静，明辨方向、大声呼喊，提醒他人，有序迅速撤离，保护自身和他人安全，尽可能将财产损失减少到最低。

发生火灾时，禁止通过电梯逃生。请按照安全标识，通过安全通道或楼梯逃生。

火势猛烈，浓烟较重，没有其它通道可以撤离时，可用湿棉被或防火毯护身，并用湿毛巾、口罩蒙住口、鼻，贴近地面“安全带”匍匐撤离。

若通道已被烟火封阻，可通过屋顶天台、阳台、落水管等逃生，或在固定的物体上(如窗框、水管等)栓绳子，也可将床单等撕成条连接起来，然后手拉绳子缓缓而下。切不可轻易直接从高处跳下。

如果无法撤离，应退居室内，关闭通向着火区的门窗，还可向门窗上浇水，延缓火势蔓延，并向窗外伸出衣物发出求救信号或呼喊，等待救援。

如果身上着了火，千万不可奔跑或拍打，应迅速撕脱衣物，或通过用水、就地打滚、覆盖厚重衣物等方式压灭火苗。必要时也可用水浇灭。

生命第一，不要贪恋财物，切勿轻易重返火场。

第二节 触电事故的应急救援

一旦发生触电事故，现场急救是十分关键的。应立即关闭电源或拔掉电源插头，若无法及时找到或断开电源，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘物挑开电线；不得直接触碰带电物体和触电者的裸露身体。

实施急救并求医。触电者脱离电源后，应迅速将其移到通风干燥的地方仰卧。若触电者呼吸、心跳均停止，应在保持触电者气道通畅的基础上，立即交替进行人工呼吸和胸外按压等急救措施，同时立即拨打“120”，尽快将触电者送往医院，途中继续进行心肺复苏术。

一、对症救护

对于需要救治的触电者，大体可以分为以下三种情况：

1．对伤势不重、神志清醒，但有点心慌、四肢发麻、全身无力，或触电过程中曾一度昏迷，但已清醒过来的触电者，此时应让其安静休息，并严密观察，也可请医生前来诊治或必要时送往医院。

2．对伤势较重、已失去知觉，但依然有心脏跳动和呼吸的触电者，应使其舒适、安静地平卧，不要围观，让空气流通，同时解开其衣服包括领口与裤带以利于其呼吸。

3．对于伤势严重，呼吸或心跳停止，甚至两者都已停止，即处于所谓“假死状态”，则应立即施行人工呼吸和胸外心脏按压进行抢救，同时速请医生或速将其送往医院。

二、现场救护的主要疗法

对触电者进行现场救护的主要疗法是心肺复苏法，包括人工呼吸法与胸外按压法两种急救方法。这两种急救力法对于抢救触电者生命来说，既至关重要又相辅相成。所以，一般情况下，上述两种疗法要同时施行。

口对口人工呼吸就是采用人工机械的强制作用维持气体交换。以使其逐步地恢复正常呼吸。进行人工呼吸时，首先要保持触电者气道畅通，捏住其鼻翼，深深吸足气，与触电者口对口吹气，然后换气，如此反复进行。开始时可先快速连续而大口吹气4次。此后，施行速度约l0～16次／min。对儿童为20次／min。

2．胸外心脏按压法就是采用人工机械的强制作用维持血液循环，并使其逐步过渡到正常的心脏跳动。让触电者仰面躺在平坦硬实的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，两肩位于伤员胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，贴胸手掌的中指尖刚好抵在触电者两锁骨问的凹陷处，然后再将手指翘起，按压时抢救者的双臂绷直。双肩在患者胸骨上方正中，垂直向下用力按压80-100次／min，每次按压和放松的时间要相等。当胸外按压与口对口人工呼吸两法同时进行时，其节奏为单人抢救时，按压15次，吹气2次。如此反复进行。双人抢救时，每按压5次。由另一人吹气1次，可轮流反复进行。

按压救护是否有效的标志。是在施行按压急救过程中再次测试触电者的颈动脉，看其有无搏动。

第三节 化学实验事故的应急救援

一、皮肤灼伤急救

（发烟）硫酸、（发烟）硝酸、氢碘酸、氢溴酸、氯磺酸等酸类触及皮肤时，如量不大，应立即用大量流动清水或自来水冲洗半小时左右。如果沾有大量强酸，可先用干燥软布吸走，再用大量流动清水持续冲洗，随后用2%-5%碳酸氢钠溶液冲洗浸洗，再用水冲洗，最后送医院救治。

氢氧化钠、氢氧化钾等碱灼伤皮肤时，先用大量水冲洗，再用1%硼酸溶液或2%乙酸溶液浸洗，最后用清水洗。

三氯化磷、三溴化磷、五氯化磷、五溴化磷、溴触及皮肤时，应立即用清水冲洗15分钟以上，在送往医院救治。磷烧伤可用湿毛巾包裹，禁用油质敷料，以防磷吸收引起中毒。凡用溴时，都必须配置好适量的20%硫代硫酸钠溶液备用。一旦有溴沾到皮肤上，立即用硫代硫酸钠溶液冲洗，再用大量水冲洗干净，包上消毒纱布后就医。碘触及皮肤时，可用淀粉物质（如米饭等）涂擦，这样可以减轻疼痛，也能褪色。

注：受上述灼伤后，若创伤面起水泡，均不宜把水泡挑破。

二、眼睛灼伤急救

眼内溅入化学药品，应立即用洗眼器或大量清水彻底清洗，洗眼时应保持眼皮张开，持续冲洗15分钟，边洗边眨眼睛。溅入碱金属、溴、磷、浓酸、浓碱或其它刺激性物质的，急救后应紧急送往医院检查治疗。

三、烧伤应急措施

保护受伤部位，迅速脱离热源；凉水冲淋或浸浴，降低局部温度；伤处衣裤袜需剪开取下，忌剥脱，以免引起再次损伤。如果烧伤成都较轻，可在伤处涂抹烧伤膏、植物油等；烧伤程度严重时，应立即送医院治疗。

四、冻伤应急措施

复温是救治冻伤的最基本手段，首先脱离低温环境，将冻伤部位放入40℃的恒温水浴中浸20-30分钟。待衣物、鞋袜等冻结物溶化后，脱下或减掉。没有温水或冻伤部位不便浸水，可用体温将其温暖。切勿用火烘烤冻伤部位。需抬高冻伤部位，且勿包扎，保持安静。

五、吸入中毒的急救

使中毒者迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处，松开中毒者身上妨碍呼吸的衣物，保持呼吸道通畅并注意保暖。若中毒者呼吸困难，要及时给养；呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。救助同时，应尽快拨打120。救助者在施救时应做好个人防护，避免中毒。

六、误食性化学中毒

对于神志清醒且食入的为非腐蚀品和非烃类液体的中毒者，一般可采取催吐方法。可用食指、筷子等刺激中毒者的软腭、舌根或喉头，使其呕吐，也可服用吐根糖浆等催吐。催吐时，中毒者应尽量低头，身体向前弯曲或侧卧，以免呕吐物呛入肺部。中毒者处于昏迷、神志不清等状态下，非专业医务人员不可随便进行处理，更不能催吐。

当中毒者症状不适宜进行催吐处理时，如食入酸、碱之类腐蚀品或烃类液体，可服牛奶、植物油、米汤、蛋清、豆浆等保护剂，延缓毒物被人体的吸收速度并保护胃黏膜。

第三节 微生物实验室应急程序

一、刺伤、切割伤或擦伤

受伤人员应当脱下工作服，清洗双手和受伤部位，使用适当的清洗剂，必要时去医院处理。应将受伤原因和受伤经过、致伤微生物等记录存档。

二、潜在感染性物质的食入

应脱下受害人的工作服并立即送医院处理。应将受伤原因、经过、人及感染性物质等情况记录存档。

三、潜在危害性气溶胶的释放(在生物安全柜以外)

所有人员必须立即撤离相关区域，区域内所有人员都应该接受医学观察。并且，应当立即报告实验室负责人和学校主管部门，在一定时间内禁止人员进入。同时，在实验室门口张贴“禁止进入”的标志，过了相应时间后，穿戴适当的防护服和呼吸保护装备，在生物安全专业人员的指导下来清除污染。

四、容器破碎及感染性物质的溢出

在实验过程中，当容器发生破碎并有感染性物质溢出时，应当立即用布或纸巾覆盖受感染性物质污染的破碎物品，然后在上面倒上消毒剂，作用一定时间。然后将布(纸巾)及破碎物品处理掉，玻璃碎片应该使用镊子清理，然后再用消毒剂擦拭污染区域。如果用簸箕清理破碎物，应当对它们进行高压灭菌处理或放在有效的消毒剂内浸泡，用于清理的布、纸巾和抹布等使用完后应放在盛放污染性废弃物的容器内。如果实验的纸质在上述材料被污染，应将这些信息拍照或记录后，将原件放入盛放污染性废弃物的容器内。

五、未装可封闭离心桶的离心机内盛有潜在感染性物质的离心管破裂

如果机器正在运行时发生破裂或怀疑发生破裂，应关闭机器电源，让机器密闭一定时间(如30min)使气溶胶沉积。如果机器停止后发生破裂，应立即将盖子盖上，并密闭一定时间(如30min)。发生这两种情况时都应及时报告老师。

随后的所有操作都应戴上结实的手套(如厚橡胶手套)，必要时可在外面戴适当的一次性手套。清理玻璃碎片时应当使用镊子，或用镊子夹着棉花来进行。所有破碎的离心管、玻璃碎片、离心桶、十字轴和转子都应放在无腐蚀性的、已知对相关微生物具有杀灭活性的消毒剂内。未破损的带盖离心管应放在另一个有消毒剂的容器中，然后回收。离心机内腔应用适当浓度的同种消毒剂擦拭2-3次，然后用水冲洗并干燥。清理后所使用的全部材料都应按感染性废弃物处理。

六、在可封闭的离心桶(安全杯)内离心管发生破裂

所有密封离心桶都应在生物安全柜内装卸，如果怀疑在安全杯内发生破损，应该松开安全杯盖子并将离心桶高压灭菌，或对安全杯进行化学消毒。

思考题

- 实验过程中，烧杯中的液体试剂突然起火，应如何处理？

- 有同学触电突然昏倒，你应该怎么办？

- 化学实验过程中，一种酸性液体突然溅入眼中，你该怎么办？

- 开展生物实验时，手指突然被针头刺伤了，你该怎么处理？

附件1  南开大学实验室安全管理制度选编

南开大学实验室安全卫生管理规定

- 总 则

第一条  实验室是实验教学、科学研究和技术开发的重要基地。为了规范学校实验室的安全卫生工作, 健全安全卫生工作制度，落实实验室安全责任制，保证实验教学、科研工作的顺利进行，保障和维护人身及财产安全，构建和谐平安的实验环境，制定本规定。

第二条  在南开大学从事教学实验或科研实验的实验室适用本规定。

第三条  本规定所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

第四条  本规定所称放射性物品，包括放射源、非密封放射性物质、射线装置等。

第五条  对实验室的安全卫生监督管理职责分工如下：

（一）学院负责本单位实验室的安全卫生管理工作，并指定专人负责日常管理；

（二）实验室设备处负责实验室的安全卫生监督检查工作。

- 实验室安全卫生

第六条  实验室要建立岗位安全卫生责任制，保证安全责任落实到人。实验室主任（或副主任）为安全卫生负责人。每个实验室房间设立“安全卫生员”,注明联系电话，具体负责该房间日常的安全卫生管理工作。学院领导定期检查实验室的安全卫生工作，发现安全隐患及时督促整改。

第七条  提高安全意识，加强安全教育,落实实验室安全培训准入制度。学院要定期组织教师进行实验室安全教育，新教师从事实验室工作要先培训后上岗。研究生导师和实验教学教师在学生首次进入实验室前，必须为学生预先开设实验安全教育课程，并且要在实验工作中对学生进行经常性的安全教育及安全监督。学生在进入实验室前必须通过“南开大学实验室安全教育培训与考试系统”的网上培训，经考试合格后方可进入实验室。

第八条  实验中要严格遵守操作规程，禁止违规操作。实验过程必须有专人看管，中途不得擅自离开管理和实验岗位，实验过程必须有突发事态应急处置预案。

第九条  实验结束后离开实验室前应做好仪器设备和场地环境的整理工作，做好电、水、气、化学药品及门窗的安全检查，并按时填写南开大学安全检查岗位日查、部门周查记录。

第十条  做到文明实验，经常保持室内、外环境的干净、整洁。仪器设备、化学药品布局合理、存储规范，并留有合理逃生通道，公共楼道和逃生门不准摆放物品。桌椅、地面、门窗和设备无积灰与蛛网等污物和杂物。

第十一条  实验楼内不得喧哗打闹，严禁吸烟。

第十二条  实验室内不准存放私人物品，冰箱内不得存放易燃易爆化学试剂及食物，冰箱及试剂存储柜上方不得堆放物品，禁止将与实验无关的物品带进实验室。操作实验时应穿戴好防护服、防护眼镜或面罩，个人平日衣物与工作防护服分开存放。

第十三条  保持实验室内外走道畅通，严禁占用走廊、厕所堆放物品。

第十四条  凡法定节假日、寒暑假和晚间需做实验，必须经实验室主任或导师同意，并报学院、系、所登记备案。实验时至少有二人同时在场。

第十五条  实验室内严禁明火实验。实验室使用电炉须经安全员批准，严禁非工作使用。使用时要注意安全，停用后要及时切断电源，停电时要立即拉闸。

第十六条  严格执行化学危险品、易制毒品、剧毒品、放射性物品的领取、使用、保管、废弃物处理的有关规定。

第十七条  消防器材要放在明显和便于取用的位置，周围不准堆放杂物。要经常检查保证其有效、可靠。严禁将消防器材移做它用。

第十八条  发生安全事故时，必须按规定及时上报有关部门，不准隐瞒不报或拖延上报。重大事故要按照应急预案实施救援，注意保护好事故现场。发生安全事故时，要按照应急预案实施救援，注意保护好事故现场；并按规定及时上报有关部门，不准隐瞒不报或拖延上报。

- 危险化学品安全

第二十条  实验室使用剧毒品、易制毒化学品做教学科研实验，必须经学院批准，报实验室设备处、保卫处后，统一到公安部门办理相关手续。

第二十一条  使用剧毒品、易制毒品必须取得上岗资格证，做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全。使用人员要严格遵守“五双制度”，即双人领取、双人保管、双人使用、双本帐、双把锁制度。

第二十二条  易燃易爆危险化学品要严格按类存放保管、使用，严禁在实验室内超量储存。实验产生的有毒、有害废弃物要按环保规定处理。

第二十三条  实验室应具有良好通风设施，危险化学品不得在高温、露天、潮湿、漏雨的地方存放。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品不得在同一处存放。

第二十四条  使用危险化学品做实验时，一定要在掌握其化学性质和特性后，再进行实验。不得盲目操作，以免引发安全事故。

第二十五条  使用危险化学品做实验时要轻拿轻放，细心操作。避免相互接触，引起燃烧、爆炸事故。

第二十六条  使用危险化学品操作的实验，应在装有通风橱的实验室进行，实验人员应按规定配戴防毒口罩或防毒面具。

第二十七条  高压气瓶必须分类保管，直立放置要用固定链固定稳妥。气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈振动。一般情况下实验室内存放气瓶数量不得超过两瓶。

第二十八条  使用危险化学品的实验室必须配备足够数量的灭火器材，并保持其处于正常使用状态。

- 放射性安全

第二十九条  实验室购买或报废放射性物品及内含放射源的仪器设备，必须首先经实验室设备处到环保局办理备案或注销辐射安全许可证后，方能实施。

第三十条  从事放射性操作人员必须参加市环保局组织的上岗培训，合格后方可进入实验室工作，并定期参加培训，未取得上岗资格的人员不得进行放射性实验。

第三十一条  放射性操作人员从事实验前一定要穿戴好防护工作服和防护手套，做好防护屏蔽后，方可进行放射性实验工作。

第三十二条  放射性实验结束后，要仔细检查实验工作台面、衣服、人体有无污染，及时清理，确保清洁。定期使用便携式辐射监测仪器对工作场所周围环境进行监测。

第三十三条  放射性污染物要放置于固定的容器中，集中送交市环保局指定厂家处置。严禁将放射性污染物随意排放。

- 责任追究

第三十四条  违反本规定，造成重大安全事故或存在重大安全隐患的，学校将依据《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》给予相应处理；构成犯罪的，交由司法机关进行处置。

- 附则

第三十五条  校办企业和医疗单位的实验室安全卫生工作，按国家和天津市相关规定执行。

第三十六条  本规定由实验室设备处、保卫处负责解释。

第三十七条  本规定自公布之日起执行。

南开大学危险化学品安全管理办法

- 总则

第一条  为进一步加强我校危险化学品的安全管理，根据国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《天津市危险化学品安全管理办法》（津政令第 11 号）和公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的有关精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于南开大学危险化学品的管理、使用、存放、处置以及相关的安全监督管理活动。

第三条  本办法所称危险化学品包括爆炸品、压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、有毒品、腐蚀品和易制毒化学品等。

第四条  有下列情形之一的，属于危险化学品使用单位：

（一）以危险化学品为主要实验原料、辅料的；

（二）使用剧毒化学品的。

第五条  我校危险化学品实行学校、学院、实验室三级管理体制，职责分工如下：

（一）保卫处负责危险化学品的安全监督检查工作，实验室设备处负责危险化学品的技术安全工作；

（二）相关学院、研究所、教学实验中心等使用单位负责本单位危险化学品的安全管理工作，并指定专人负责；

（三）各使用单位须指定专人具体负责各实验室危险化学品的安全管理工作。

- 危险化学品的采购和运输

第六条  危险化学品采购必须通过南开大学电子商城完成；电子商城中没有的产品，可通过实验室管理系统（LIMS）的自购功能，在通过审定具有危险化学品经营资质的单位购买。严禁私下从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业、公司采购。

（危险化学品采购，必须按照公安部颁行的《公共安全行业标准》（GA58-93），在通过审定具有危险化学品经营资质的单位购买；严禁从未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业、公司采购。）

第七条  危险化学品的运输、装卸要按照国家有关规定执行，严禁违章作业。需单独运输的决不能混载；不允许暴露运输的，运输过程中必须装入安全器具。货到要逐件检查，防止漏、丢、错等事件发生，办好交接手续，及时入库。剧毒化学品的购买、运输，根据公安部《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77号）执行。

- 危险化学品的管理和使用

第八条  根据教学、科研工作的需要，实验室需购买易制毒品、剧毒品的，须经学院批准，经实验室设备处审核汇总，报保卫处备案后，到公安部门统一办理许可购买手续。需购买麻醉药品的，须经学院批准，经实验室设备处审核汇总，报保卫处备案后，到药监部门统一办理许可购买手续。

第九条  危险化学品的使用单位必须建立岗位责任制，逐级签订危险化学品安全使用责任书，做到安全管理责任到人。危险化学品使用单位的主要负责人是本单位危险化学品安全管理工作的第一责任人。

第十条  危险化学品的使用单位应建立健全危险化学品安全管理制度和事故应急救援预案。

第十一条  各单位应加强对危险化学品的管理人员和操作人员的安全教育培训，并严格遵守以下规定：

（一）主要负责人和安全管理人员应按规定参加安全培训，并具备相应的安全知识和管理能力；

（二）危险化学品的使用人员经本单位专业技能和安全知识培训后，方可上岗操作；

（三）使用剧毒化学品从事实验的人员在接受相关部门的培训和考核，取得相应资格后，方可上岗操作；

（四）使用危险化学品进行实验的学生，在实验开始前，应接受专业技能和安全知识的培训，且必须通过“南开大学实验室安全教育培训与考试系统”的网上培训，经考试合格后方可进入实验室。

第十二条  使用危险化学品进行实验时，必须由两人或两人以上同时操作。实验人员要严格遵守相关操作规程，做好实验记录并备案。

第十三条  使用危险化学品进行实验时，实验人员要严格掌握危险化学品的化学性质、特性、毒理性能，做到细致准备，规范操作，避免因化学性质相反的物质相互接触可能造成的燃烧或爆炸事故。发生化学品撒漏，应采用适当方法，及时清理。

第十四条  使用危险化学品进行实验时，必须在实验室的通风橱内进行，实验人员要按规定穿着防护工作服，配戴防毒口罩或防毒面具。

第十五条  任何单位和个人不得私自购买、接收、转让易制毒品、剧毒品。

- 危险化学品的存放

第十六条  危险化学品应在存储容器外加贴带有品名的标签，根据其特性分类保存。存储容器较多时，可将盛有同一类危险化学品的容器集中存放在一个盒子内，并在盒子外加贴标签，用毕及时放回原处。不允许未加贴危险化学品品名的试剂瓶随意摆放；不允许危险化学品露天存放，不得在高温、潮湿、漏雨的环境下存放。

第十七条  化学性质或防护、灭火方法相互抵触的危险化学品不得在同一处存放。

第十八条  易燃易爆危险化学品要严格按类别存放保管，并设置明显标志，严禁在实验室内超量储存。

第十九条  实验人员要定期对实验室存放的危险化学品进行检查和清理，防止因变质、泄漏或被盗而引发安全事故。危险化学品的存放保管应由专人负责，加锁存储，并建立危险化学品使用台账。

第二十条  移动危险化学品一定要将包装瓶放置在完好可靠的容器内搬运，防止因脱落、碰撞而引发事故。

第二十一条  严禁在存放危险化学品的实验室动火。需动火作业的，须报保卫处审批。动火作业前应进行风险分析，制订监控措施和应急预案，设置监护人员。

第二十二条  实验室使用高压气瓶要直立放置并用固定链固定稳妥。要远离热源，避免曝晒和强烈振动。气瓶每次使用完毕后都要进行漏气检测。

第二十三条  存放高压气瓶要分类保管，合理放置，易燃气体和助燃气体钢瓶必须分开放置。一般情况下，实验室内存放的气瓶数量不得超过2瓶。

第二十四条  在搬动高压气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动，并减少碰撞。在搬运充装有气体的高压气瓶时，可用特制的小推车或用手平抬及垂直转动。严禁用手执着开关阀移动气瓶。

- 危险化学品废弃物的处置

第二十五条  危险化学品的使用单位应根据国家有关规定及时处置本单位产生的废弃危险化学品。无法自行处置的，应委托天津市环境保护局认可的专业单位进行无害化处理。任何单位和个人不得随意丢弃危险化学品废弃物。

第二十六条  实验室产生的危险化学品废弃物由相关学院派专人负责回收处理，严禁将实验产生的危险化学品残渣、废液倒入垃圾箱或下水管道，严禁将危险化学品废弃物在室外随意堆放。

第二十七条  实验产生的有毒有害废弃物应按环保规定分类处理。实验室要按照危险化学品废弃物的种类分别设置废液桶，并将有机溶剂类、氯族类、重金属类等有毒有害物分开存放，集中处置。

第二十八条  危险化学品废弃物的暂存、运送和处置，要严格执行转移联单制度，不得非法转移和运送。

- 责任追究

第二十九条  未经主管部门批准，任何单位和个人不得擅自生产、使用、销售、贮存、运输危险化学品。违反本办法规定，造成重大安全事故和重大安全隐患的，学校将根据《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》给予相应处理；构成犯罪的，交由司法机关进行处置。

（一）对发生重大事故的单位，分别扣除该单位党政主要领导1000-2000元校内岗位津贴；扣除主管领导800-1500元校内岗位津贴；扣除事故部位主管领导和有关责任人300-1000元校内岗位津贴；扣除事故直接责任人2500元以下校内岗位津贴。

（二）应当履行职责而未履行，或者未按照规定的职责和程序履行，发生重大事故的，对该单位的主要领导、主管领导、直接责任人和有关责任人，学校将依据重大安全事故损失情况和情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级或者撤职的行政处分。

- 附则

第三十条  校办企业和医疗单位从事生产、使用、销售、贮存、运输危险化学品等活动的，不适用本办法。

第三十一条  本办法由实验室设备处、保卫处负责解释。

第三十二条  本办法自公布之日起施行。

南开大学易制毒化学品安全管理办法

- 总 则

第一条  为加强我校易制毒化学品的安全管理，保证学校教学科研工作的正常进行，根据国务院《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）和《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）以及公安部《易制毒化学品购销和运输管理办法》等有关规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条  按照《易制毒化学品管理条例》的规定，本办法所指易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。易制毒化学品的具体分类和品种，见本办法附表列示。

第三条  本办法适用于我校从事实验室教学、科研工作的单位及其工作人员。

第四条  学校易制毒化学品安全管理部门职责分工如下：

（一）保卫处负责易制毒化学品的安全监督检查及《南开大学易制毒化学品管理责任书》的签订工作；

（二）实验室设备处负责办理易制毒化学品的申报、购买、许可等手续；

（三）相关学院负责本单位易制毒化学品的安全管理工作，并指定专人负责日常管理；

（四）各实验室在本单位的领导下，负责本实验室安全管理的具体工作。

- 安全管理

第五条  使用易制毒化学品的单位，要定期在本单位内部与各相关责任人逐级签订责任书，落实安全管理责任，做到责任到人。相关学院要结合实际情况，依照《易制毒化学品管理条例》和本办法，制定本单位易制毒化学品安全管理制度。

第六条  相关学院要对易制毒化学品实行统一管理，加强安全教育，落实管理制度和安全措施。有关人员要严格按照操作程序和要求进行实验，保证易制毒化学品的使用安全。

- 购买管理

第七条  办理易制毒化学品的申报、购买、许可等手续，须由实验室设备处和保卫处指定的人员，凭许可证件按公安部门的有关规定集中办理。

第八条  相关学院根据本单位教学科研工作的需要，向实验室设备处提出易制毒化学品购买计划，实验室设备处负责汇总全校购买计划，报保卫处审核后加盖学校公章，到公安部门办理审批备案等手续。

- 使用管理

第九条  使用易制毒化学品进行实验时，须由两人或两人以上同时操作，要有实验记录（记录内容包括使用时间、使用人、用量和用途），并在实验室备案。

使用易制毒化学品的单位必须配备专用存放柜，严格执行双人保管制度，严禁超量储存，并做好保管记录。

第十条  如发现易制毒化学品丢失，使用人应保护好现场，并立即报告单位领导和保卫处，由保卫处通知公安部门处理。

第十一条  任何单位和个人不得私自购买、转让易制毒化学品，因科研协作确需使用易制毒化学品的，须由申请方和调拨方分别出具书面请示报告，经保卫处和实验室设备处审核、备案，并报公安部门批准后方可接收和转让。禁止使用现金或实物进行易制毒化学品交易。

第五章  责任追究

第十二条   未经主管部门批准，任何单位和个人不得擅自购进、使用、转让、销售、储存、运输易制毒化学品。对违反本办法有关规定，造成重大安全事故或存在重大安全隐患的，学校将依照《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》（南发字〔2002〕28号）给予相应处理。触犯刑律的，交由司法机关依法处理。

第六章  附则

第十三条  校办企业和医疗单位从事易制毒化学品生产、使用、销售、储存、运输等活动的，按国家和天津市有关规定执行。

第十四条  本办法由实验室设备处、保卫处负责解释。

第十五条  本办法自公布之日起开始执行。

南开大学剧毒化学品管理办法

- 总则

第一条  为进一步加强我校剧毒化学品的安全管理，严防意外事故的发生，确保学校国有资产和广大师生的生命财产安全，维护正常的教学科研秩序，根据国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）和公安部《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》（公安部令第77号）的有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

- 剧毒化学品的安全管理

第二条  根据天津市安监、公安部门的有关要求，学校设立剧毒化学品库，对剧毒化学品实行统一管理。

严禁任何单位私设剧毒化学品库，严禁个人擅自购买或携带剧毒化学品离开使用场所或存放地点。

第三条  剧毒化学品库的保管人员由实验室设备处负责审查和指定，报保卫处备案，经天津市安监、公安部门培训合格后，方可上岗。保管人员必须严格执行相关规定，严格遵守工作人员管理守则。

第四条  剧毒化学品的申购、出库必须经过严格的审批手续。凭证和批件应妥善保存，不得涂改或销毁。

第五条  剧毒化学品库内不得存放其它物品，在库的剧毒化学品必须保证账、物相符（包括品种、规格、数量、领用人、领用时间）。

第六条  剧毒化学品库的保管人员必须做到“四无一保”（即无被盗、无事故、无丢失、无违章、保安全），并严格遵守“五双”制度（即双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账），以及购买、储存、使用、运输等管理制度，坚持规范化管理，严禁混存、混运。

第七条  取得剧毒化学品购买资质的独立法人单位（企业），参照学校剧毒化学品管理办法和国家有关规定执行。

第八条  使用单位要建立、健全管理组织和具体管理办法，落实学院（中心、所）和实验室负责剧毒化学品各级安全管理人员，对使用、保管、废弃物处置等工作环节，进行严格的监管检查监督。

- 剧毒化学品的购进和调拔

第九条  剧毒化学品的采购人员由实验室设备处负责审查、指定，报保卫处备案。采购人员凭许可证件按公安部门的有关规定统一办理相关手续。剧毒化学品必须根据实际需要进行采购，严格控制品种和用量，严禁计划外超量储备。

第十条  任何单位和个人不得私自接收、调拨剧毒化学品。因科研协作确需调拨剧毒化学品的，须由申请方和调拨方分别出具书面请示报告，经保卫处和实验室设备处审查、备案后，并报公安部门批准后方可实施调拨。

- 剧毒化学品的申领和发放

第十一条  实验室申领剧毒化学品的，须于每学期初进行申报，领用人须填写《南开大学使用剧毒品、易制毒品安全责任书》，并持岗位培训合格证和实验工艺流程，到实验室设备处提交申请，领取资料。

实验室设备处负责将全校实验室申请购买剧毒化学品的材料审核汇总，报保卫处备案后加盖学校公章，由实验室设备处到公安部门办理审批手续。

第十二条  剧毒化学品采购入库后，领用人须填写《南开大学剧毒、爆炸试剂申领单》，经学院主管安全工作的负责人和实验室主任签字后，方可领取。剧毒化学品的领取和使用必须严格执行“双人”制度。

第十三条  新增项目 需临时申购较大用量剧毒化学品的，由项目负责人提出书面申请，经学院主管安全工作负责人签字同意后，报实验室设备处核准，报保卫处备案，再由实验室设备处按规定办理申购领取手续。

第十四条  剧毒化学品的领取量仅限当天一次性使用量，实验结束后剩余的剧毒化学品应立即退回学校剧毒化学品库暂存，暂存期为半年。暂存期过后，由学校剧毒化学品库统一送交危险品处理厂处置。

- 剧毒化学品的使用管理

第十五条  剧毒化学品的使用单位在办理审批手续时，应首先对使用人进行必要的安全教育，确保其熟知剧毒化学品的使用过程和废弃物的处置方法，再签字盖章；并将情况记录在案，作为监督检查剧毒化学品实验的依据。

第十六条  剧毒化学品领用人必须是课题组主要负责人，领用人必须全程负责监管实验的全过程，包括领用、使用、实验记录，及实验结束后对剩余剧毒化学品和剧毒化学品废弃物的处置等。

领用剧毒化学品进行实验时，领用剂量严格控制为当天一次性实验所需剂量；领用时间应确定在该实验一切相关步骤准备就绪之后，即剧毒化学品一旦进入实验室，能够马上进入实验流程，减少不必要的中间环节。确需稍事存放的，必须标注醒目名称后，放置在专用存放柜中，与性质相抵触的爆炸、易燃物品及其它危险物品分类存放，严禁混放，并设置警示线、警示标识和中文警示说明，严格执行“双人、双锁”保管制度，且当天必须使用，剩余部分由领用人退回学校剧毒化学品库。严禁私自储存或转借。

第十七条  使用人必须持证上岗，在防护设施或专用实验条件下严格执行“双人”操作。使用人须具备相应的知识和技能，并在实验前将所用剧毒化学品的化学性质、操作规程、实验方法、毒性危害、环保处置、急救措施等情况写成书面文字，留存实验室设备处备查。

第十八条  使用剧毒化学品进行实验时，必须有实验记录，并在实验室备案。实验记录包括实验日期、实验名称或目的、剧毒化学品名称、领取剧毒化学品的数量、实际消耗剧毒化学品的数量、剩余剧毒化学品的数量及去处流向、剧毒化学品实验反应流程，废渣、废液及包装容器的去处流向，领用人、操作人（双人）签字等内容。

第十九条  剧毒化学品实验结束后，应认真检查实验记录、剩余剧毒化学品的去处流向以及废渣、废液、包装物的处置等是否符合规定。

第二十条  如发现剧毒化学品丢失、被盗，使用人应立即报告本单位领导、实验室设备处和保卫处。

- 剧毒化学品使用后的处置

第二十一条  剧毒化学品的包装容器必须退回学校剧毒化学品库，并按照环保有关规定，统一交危险品处理厂处置。严禁擅自处置或丢弃。

第二十二条  剧毒化学品使用后产生的废渣、废液，应与包装容器一同退回学校剧毒化学品库，并由环保部门按有关规定进行处理，所需经费由使用单位承担。严禁擅自倾倒或随意处置。

- 责任追究

第二十三条  未经主管部门批准，任何单位和个人不得擅自购进、使用、转让、销售、贮存、运输剧毒化学品。对违反本办法规定，造成重大安全事故的，学校将依照《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》给予相应处理；构成犯罪的，交由司法机关进行处置。

（一）发生重大安全事故的单位，扣除该单位党政主要领导各1000-2000元校内岗位津贴；扣除主管领导800-1500元校内岗位津贴；扣除事故部位主管领导和有关责任人300-1000元校内岗位津贴；扣除事故直接责任人2500元以下校内岗位津贴。

（二）应当履行职责而未履行，或者未按照规定的职责和程序履行，发生重大事故的，学校对该单位的主要领导、主管领导、直接责任人和有关责任人，根据重大安全事故损失情况和情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级或者撤职的行政处分。

- 附则

第二十四条  本办法由实验室设备处、保卫处负责解释。

第二十五条  本办法自公布之日起施行。

南开大学放射性同位素与射线装置安全管理办法

- 总则

第一条  为进一步加强我校放射性同位素与射线装置的安全管理，根据国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449 号）和国家环境保护总局《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局第31号令）的有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于南开大学在教学、科研工作中购买、存储、使用及处置放射性同位素与射线装置的单位和个人。

第三条  本办法所指放射性同位素包括放射源和非密封放射性物质。放射源、非密封放射性物质及射线装置定义如下：

（一）放射源，是指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外，永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。

（二）非密封放射性物质，是指非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。

（三）射线装置，是指X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。

第四条  放射性同位素与射线装置的使用单位，应成立辐射安全与环境保护管理机构，下设放射性同位素与射线装置安全管理和防护小组，并安排1名具有本科以上学历的技术人员具体负责相关工作。

第五条  从事放射性工作的单位和个人要认真贯彻落实《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律、法规的有关规定。

- 安全防护管理

第六条  放射性同位素与射线装置的使用单位要建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全管理制度、使用登记制度、辐射事故应急预案等规章制度。实验室内必须张贴放射性同位素或射线装置的管理制度和安全操作规程。

第七条  放射性实验室必须在显要位置放置放射性标志，如标识牌、指示灯等。

第八条  根据国家有关规定，从事放射性工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，定期培训，持证上岗。

第九条  放射性同位素与射线装置的使用单位必须为放射性实验室工作人员配备个人防护用品，并备有相应的监测和报警仪器。工作人员要定期进行自检，做好监测记录，并配合相关部门做好检查工作。

第十条  不得安排未经职业健康检查的工作人员、雇佣的临时工作人员、有职业禁忌的职工、未成年工作人员或者孕期、哺乳期女职工从事放射工作。

第十一条  如出现放射性安全事故，使用单位应立即启动应急预案，并通知实验室设备处，同时报告天津市环境保护局。

- 购买及使用管理

第十二条  使用单位需购买放射源的，必须向实验室设备处提出申请，经核实后，由实验室设备处到天津市环境保护局办理许可购买手续。

第十三条  任何单位和个人不得私自购买、转让放射源。因科研协作确需使用的，须经实验室设备处同意，报环境保护部门批准后，方可接受和转让。

第十四条  放射性同位素的使用单位应备有符合防护和安全要求的放射源存放专用保险柜，加贴放射性标志并配备必要的防护报警装置。专人负责，双人双锁，建立账目，定期检查，做到账物相符，并对检查结果做书面记录。

第十五条  学生实验使用放射性同位素和射线装置，必须有实验室专职人员负责领用、保管。学生实验操作时，要有指导教师在现场指导，并作好使用记录。

第十六条  放射源的使用应做好登记工作，除专门装置、教学实验装置外，零散使用的放射源必须每天清点后收回保险柜内，严防丢失。

第十七条  任何单位和个人不得擅自将放射源或射线装置搬离放射性实验室，因故确需搬离的，须经实验室设备处同意，并报环境保护部门和公安部门审批同意后，方可实施。

- 废弃物的处置

第十八条  放射性同位素与射线装置的使用单位必须做好放射性废弃物的登记工作。报废前，使用单位须向实验室设备处提交申请报告。放射性废弃物由天津市环境保护局指定的机构进行处置。任何单位和个人不得私自进行处置。

第十九条  待报废的放射性同位素和射线装置必须妥善保管，不得擅自处理，严禁随意堆放、掩埋、焚烧和丢弃。

第二十条  放射性同位素和射线装置报废处理后，使用单位须报实验室与设备管理处备案，并及时办理注销手续。

第五章  责任追究

第二十一条  未经主管部门批准，任何单位和个人不得擅自购买、使用、销售、贮存、运输放射源。对违反本办法规定，造成重大安全事故和重大安全隐患的，学校将依据《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》给予相应处理；构成犯罪的，交由司法机关进行处置。

（一）对发生重大事故的单位，分别扣除该单位党政主要领导1000-2000元校内岗位津贴；扣除主管领导800-1500元校内岗位津贴；扣除事故部位主管领导和有关责任人300-1000元校内岗位津贴；扣除事故直接责任人2500元以下校内岗位津贴。

（二）应当履行职责而未履行，或者未按照规定的职责和程序履行，发生重大事故的，对该单位的主要领导、主管领导、直接责任人和有关责任人，学校将依据重大安全事故的损失情况，视情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级或者撤职等行政处分。

第六章  附则

第二十二条  使用放射性同位素与射线装置的校办企业和医疗单位从事购买、生产、使用、销售、储存、运输等活动的，参照国家和天津市的有关规定执行。

第二十三条  本办法由实验室设备处、保卫处负责解释。

第二十四条  本办法自公布之日起施行。

南开大学实验室危险废物管理规定

- 总则

第一条  为规范和加强我校实验室危险废物的管理工作，防止实验室危险废物污染危害环境，维护环境和公共安全，保证师生身体健康。根据国家环境保护总局《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令第27号）和教育部、国家环境保护总局《关于加强高等学校实验室排污管理的通知》（教技[2005]3号）及《南开大学环境保护管理办法》（南发字[2009]101号）的有关精神，结合我校实际，特制定本规定。

第二条  本规定所指的实验室危险废物是指实验室在教学、科研活动中产生和排放的废气、废液、固体废物、放射性物品、生物物品等污染物。

第三条  产生和排放危险废物实验室的主管单位（专业学院）必须配备专职人员负责本单位实验室危险废物的日常管理工作。

第四条  产生和排放危险废物的实验室必须有专人负责危险废物的申报、收集、运输、和处置等项工作。

第五条  实验室设备处负责全校实验室危险废物的集中处置工作，环境保护办公室负责监督实验室危险废物的管理工作。

- 危险废物的管理

第六条  相关学院要根据实验室产生和排放危险废物的具体情况，制定本单位的环境保护规章制度，落实环境保护责任制，每个实验室都要指定环境保护责任人。要求制度上墙，责任到人。

第七条  实验室产生和排放的废气、废液、固体废物、放射性物品、生物物品等污染物，应按天津市环境保护管理部门的要求进行登记、收集。有毒、有害废液、固体废物、放射性物品、生物物品要设置专门容器，分类收集，定点存放。严禁把废气、废液、废渣和废弃化学品等污染物直接向外界排放。实验垃圾和生活垃圾分开处理。

第八条  相关学院应定期、定点集中收集实验室产生的有毒、有害废液、固体废物，并指定专人负责安全工作。

第九条  实验室危险废物的处置，必须严格执行危险废物转移联单制度，交由天津市环境保护管理部门认可并持有危险废物经营许可证的厂家处置。

第十条  本着谁污染谁负责，谁产生谁治理的原则。相关学院应建立实验室污染防治专项资金作为危险废物处置经费，产生危险废物的实验室也要从教学和科研经费中留出相应比例的污染处理费用，作为危险废物处置经费。

- 危险废物的防治

第十一条  对废气、废液、固体废物、放射性物品、生物物品等污染物排放频繁、超出排放标准的实验室，应安装符合环境保护要求的污染治理设施，保证污染治理设施处于正常工作状态并达标排放。

第十二条  对需要将使用性质调整、改变或废弃的实验室，应提前通知实验室设备处并报学校环境保护办公室，在采取措施彻底消除隐患后，方能进行调配。

第十三条  禁止把实验室废弃的化学药品以及已受污染的场地、建筑物、仪器设备、器皿等转移给不具备污染治理条件的单位或个人使用；禁止丢弃有毒、有害固体废物、废液等。

第十四条  提倡实验室采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生量少的实验方法和设备；应尽可能减少危险化学品和生物物品的使用；必须使用的，要采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。

第十五条  有污染物排放的实验室及学院要建立环境事故预防和应急体系及报告制度，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备，防止环境污染事故发生。

- 责任追究

第十六条  任何单位和个人不得擅自排放废气、废液、固体废物、放射性物品、生物物品等实验室污染物。违反本规定，造成重大安全事故和重大安全隐患的，学校将根据《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》给予相应处理；构成犯罪的，交由司法机关进行处置。

- 附 则

第十七条  校办企业、医疗单位实验室危险废物管理，不适用本规定。

第十八条  本规定由实验室设备处、环境保护办公室负责解释。

第十九条  本规定自公布之日起施行。

南开大学特种设备安全管理办法

第一章  总 则

第一条  根据国务院《特种设备安全监察条例》的有关规定，为加强我校特种设备的安全管理，防止和减少事故，保障学校财产和生命安全，更好地为教学科研服务，以促进学校教育事业发展，特制定本办法。

第二条  本办法所称特种设备按《特种设备安全监察条例》规定是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。

第三条  我校特种设备安全管理实行学校、专业学院（包括职能部门、后勤部门）二级管理。在主管校长领导下，实验室设备处负责特种设备的安全检查和监督工作，纠正、制止违章作业行为。使用特种设备的单位（以下简称使用单位）负责特种设备的安全使用管理工作，并指定专人负责特种设备日常安全管理工作。

第四条  特种设备的使用单位购买特种设备之前，应向实验室设备处提出书面申请，由实验室设备处提供特种设备的有关法律、法规、资格认证及安全技术方面的咨询，提供办理证照资格方面的服务。

第五条  实验室设备处负责组织特种设备的作业人员及其相关管理人员的安全教育和培训，并对使用单位从事特种设备的作业人员和相关管理人员进行审核和资格证书的监督工作。

第二章  使用要求

第六条  使用单位在特种设备安装、大修、改造前应将备案文件报送实验室设备处，经设备处审核后报送质量技术监督局备案。同样，特种设备经安装、大修、改造后使用单位应将验收文件报送设备处审核后，再报送特种设备检验机构申请验收。

第七条  特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，由使用单位提出申请，经实验室设备处审核报废，并在质量技术监督局办理注销。

第八条  电梯属于为公众服务的特种设备，使用单位应当配备专职安全管理人员，其它特种设备应当根据情况，配备专职、兼职的安全管理人员。特种设备安全管理人员应当对特种设备使用状况进行正常性检查，发现问题应当及时处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并及时报告本单位主要负责人和实验室设备处。

第九条  特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患，或者其它不安全因素，应当立即向安全管理人员和单位负责人报告，使用单位接到报告后应及时进行全面检查，清除隐患后，方可重新投入使用。

第十条  特种设备的使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度，制定特种设备的事故应急措施和救援预案。

第十一条  特种设备的作业人员和安全管理人员应当按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得资格证书后，方可从事特种设备作业和管理工作。

第三章  技术维护

第十二条  使用单位应对在用特种设备至少每月进行一次自行检查，并做出记录，检查和维护时如发现异常情况，应当及时处理。

第十三条  特种设备使用单位应对在用特种设备的安全附件，安全保护装置，测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检测，并作出记录。

第十四条  电梯的日常维护保养必须由取得许可资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行。电梯至少每15日应进行一次清洁、润滑、调整和检查，并作出记录。

第十五条  电梯的日常维护保养，使用单位应当在维护保养中，严格执行国家安全技术规范的要求，保证其维护保养电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。

第十六条  特种设备使用单位应当按照技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出检验要求。

第四章  技术档案

第十七条  使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术

档案应当包括以下内容：

特种设备注册登记表；

特种设备及其部件出厂技术文件及资料；

特种设备安装、大修、改造的记录及其验收资料；

特种设备定期检验和定期自行检查记录；

特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的运行使用、维护保养记录；

特种设备运行故障和事故记录。

第五章 责任追究

第十八条  未经主管部门批准，任何单位和个人不得擅自生产、使用、销售、贮存、运输危险化学品。违反本办法规定，造成重大安全事故和重大安全隐患的，学校将根据《南开大学关于重大安全事故和重大安全隐患责任追究处罚规定》给予相应处理；构成犯罪的，交由司法机关进行处置。

（一）对发生重大事故的单位，分别扣除该单位党政主要领导1000-2000元校内岗位津贴；扣除主管领导800-1500元校内岗位津贴；扣除事故部位主管领导和有关责任人300-1000元校内岗位津贴；扣除事故直接责任人2500元以下校内岗位津贴。

（二）应当履行职责而未履行，或者未按照规定的职责和程序履行，发生重大事故的，对该单位的主要领导、主管领导、直接责任人和有关责任人，学校将依据重大安全事故损失情况和情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级或者撤职的行政处分。

第六章 附则

第十九条  校办企业的特种设备管理，不适用本办法。

第二十条  本办法由实验室设备处负责解释。

第二十一条  本办法自公布之日起施行。

南开大学实验室安全教育培训管理规定

  - 总则

第一条  为加强学校实验室安全教育培训管理，规范安全培训工作，保障师生员工人身安全，构建和谐平安校园。提高实验室人员安全意识和安全技能，促进我校实验室安全教育培训工作健康发展，有效地防止安全事故发生，特制定本规定。

第二条  本规定所指安全教育培训属于进入实验室从事实验前的岗位安全培训（不包括剧毒品、放射源、特种设备等的专业培训），所取得的培训合格证书在本学院实验室有效。

第三条  本规定适用于我校从事实验室教学科研工作的所有师生和相关工作人员。

第四条  学校实验室安全教育培训职责分工如下：

（一）实验室设备处负责实验室安全教育培训的组织和监督工作（包括考试题目的设计、审核，考核落实情况的监督等）；

（二）相关学院负责本单位实验室安全教育培训的管理工作（包括学生的组织管理、学生准入制度执行情况的管理、学生信息的管理和存档等）。

  - 培训内容

第五条  国家及天津市颁布的与高校实验室安全工作相关的法律、法规。

第六条  南开大学发布的与实验室安全工作相关的规章制度。

第七条  实验室人员岗位职责，岗位的安全操作规程。

第三章  培训要求

第八条  新进入实验室的工作人员和学生，在从事实验前必须参加安全教育培训，学习实验室安全内容和岗位职责。

第九条  培训人员参加培训，经考试合格后方可进入实验室工作。

第四章  附则

第十条  本规定由实验室设备处负责解释。

第十一条  本规定自公布之日起施行。

南开大学实验室安全应急预案

为确保实验室的安全和正常运行，应对可能发生的重大事故，迅速、有效降低和控制安全事故的危害，最大程度减少财产损失，保障师生员工人身安全，维持实验室正常运转，特制定本应急预案。

一、按照“安全第一，预防为主”的原则，在保障实验室人员安全、维护实验室正常的教学秩序、防范安全事故发生的基础前提下，让学生和实验室相关工作人员等对实验室引发的灾害性事故的发生，有充分的思想准备，掌握正确的应变措施；确保实验室人员在事故发生后，能科学有效地实施处置，切实降低和控制安全事故的危害程度和范围，做好事故发生后的补救和善后工作。

二、本预案根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《南开大学消防安全管理规定》、《南开大学实验室安全卫生管理暂行规定》、《南开大学放射性同位素与射线装置安全管理办法》、《南开大学关于放射性实验的相关规定》、《南开大学危险化学品安全管理办法》、《南开大学易制毒化学品管理办法》、《南开大学剧毒化学品管理办法》等相关制定。

三、本预案为南开大学教学和科研实验室所涉及的易燃、易爆、有毒有害危险化学品、生物污染、特种设备、放射性同位素和射线装置引起的各类安全事故的基础参考应急预案，各学院应根据专业特点自行制定专业化、具体化应急预案。

四、坚持“预防为主”和“谁主管、谁负责”的原则，在学校和各学院分别成立应急组织机构，逐级管理，明确职责，落实到人。学院党政负责人为第一安全责任人，各（梯队）实验室落实安全责任人和实验室安全员，学院成立实验室安全事故应急领导小组，及时、准确报告安全事故并负责现场急救的指挥工作。

坚持先救治，后处理；先救人，后救物；先制止，后教育；先处理，后报告的处理原则。

五、事故处理程序

(一)安全事故现场人员及时根据《南开大学实验室安全应急预案》提供的应急处置办法施行紧急救护；必要时，根据安全事故情况拨打110，120或119求助；同时立即向实验室主管人员报告，实验室主管人员上报学院领导。

(二)实验室主管人员保护现场，学院迅速向学校实验室安全事故处理小组，学校分管领导和保卫处、实验室设备处等相关职能部门报告事故情况。

(三)学院应急事故领导小组及时、妥善指挥现场施救工作。

(四)学校实验室安全事故处理小组相关成员到达事故现场指挥抢救、抢险，把损伤、损失减少到最低限度。

六、应急措施

（一）实验室火灾应急处理预案

发现火情，现场工作人员须立即采取处理措施，防止火势蔓延并迅速报告：

1. 第一时间确定火灾发生位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等。

2. 迅速查看火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会诱发次生灾难。

3. 果断、及时采取应对措施，按照应急处置程序选用正确的消防器材进行扑救：

① 木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等固体可燃材料的火灾，采用水冷却法灭火；但对珍贵图书或档案，应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

② 易燃、可燃液体，易燃气体和油脂类等化学药品的火灾，应使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。

③ 带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火；因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

④ 可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。

4. 依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导。

5. 视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

（二）实验室爆炸应急处理预案

1. 实验室爆炸发生时，实验室负责人及相关人员在其认为安全的情况下必需及时切断电源和管道阀门。
    2. 所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其它方法迅速撤离爆炸现场。 
     3. 爆炸引发的火灾参照“实验室火灾应急处理预案”处理。

4. 爆炸引发人员受伤，应在第一时间送往医院救治。

5. 应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

（三）危险化学品事故应急处理预案

1. 实验室化学品伤害事故主要有三种：化学品伤害皮肤、眼睛等外部器官；毒气由呼吸系统进入体内引起中毒；误食毒物引起中毒。化学品伤害事故的应急措施主要是救护受伤害的人员。

2. 实验过程中若不慎将酸、碱或其它腐蚀性药品溅洒在身上，立即用大量的水进行冲洗（若眼睛受到伤害时，切勿用手揉搓），冲洗后用苏打（针对酸性物质）或硼酸（针对碱性物质）进行中和。视情况轻重及时送往医院就诊。

3. 如果发生气体中毒，应立即打开窗户通风，并疏导学生撤离现场。将中毒者转移至安全地带，解开领扣，让中毒者呼吸到新鲜空气：

① 受氯气轻微中毒者，口服复方樟脑酊解毒，并在胸部用冷湿敷法救护；

② 中毒较重者吸氧；

③ 严重者如已出现昏迷症状，应立即做人工呼吸；上述情况，视严重程度拔打120急救。

4. 如果发生入口中毒，应根据毒物种类采取适当处理方法：

① 酸碱类腐蚀物品先大量饮水，再服用牛奶或蛋清，送医院救治；

② 其他毒物先行催吐，再灌入牛奶，然后送医院救治；

③ 重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医；不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化；

④ 砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。

（四）实验室触电、创伤、烫伤应急处理预案：

1. 发生触电事故，应先切断电源或拔下电源插头；若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。分析漏电的程度，如果较为严重，在切断电源后，马上通知学校电工处置，并指挥学生离开现场。若触电者出现休克现象，要立即进行人工呼吸，并马上联系医院救治。

2. 在操作过程中被污染的注射器针刺伤、金属锐器损伤，解剖感染动物时操作不慎，被锐器损伤、被动物咬伤、被昆虫叮咬等。用肥皂和清水冲洗伤口，挤出伤口的血液，再用消毒液（如75%酒精、2000mg/L次氯酸钠、0.2%-0.5%过氧乙酸、0.5%的碘伏）浸泡或涂抹消毒,并包扎伤口（厌氧微生物感染不包扎伤口）。

3. 如果受到烫伤，伤处皮肤未破时，可涂擦饱和碳酸氢钠溶液或用碳酸氢钠粉调成糊状敷于伤处，也可抹獾油或烫伤膏；如果伤处皮肤已破，可涂些紫药水或1%高锰酸钾溶液。

（五）放射性污染事故应急处置预案

1. 发生污染事故应及时报告，并采取正确方法处理，以免因处理不当造成损害加剧，或污染范围及后果的扩大。

2. 污染发生后应沉着镇定，做出标志，防止无关人员进入，并采取措施防止污染范围扩大。

3. 处理过程中产生的放射性废物应严格按放射性废物处理条例的有关规定，做好标志，分类收集存放。

（六）生物安全事故应急处置预案

1. 重大及较大实验室生物安全事件（I级、II级）

（1）立即关闭事件发生的实验室；对周围环境进行隔离、封闭；组织专业消毒人员消毒现场；核实在相应潜伏期时间段内进入实验室人员及密切接触感染者人员的名单；配合领导小组及相关部门做好感染者救治及现场调查和处置工作，提供实验室布局、设施、设备、实验人员等情况。配合上级主管部门做好应急处置工作（如消毒、隔离、调查等）。

（2）受污染区域实施有效消毒；妥善治疗、安置生物安全事件造成的感染者；按照最长的潜伏期时间，监控是否出现新的病例；确保丢失的病原微生物菌（毒）种或样本得到控制；经专家组评估确认后，结束应急处置工作。

2. 一般实验室生物安全事件（ III 级）

（1）立即关闭事件发生实验室；被感染人员就地隔离，尽快送往定点医院；对周围环境进行隔离、封闭；对在事件发生时间段内进入实验室人员进行医学观察、必要时进行隔离；有相关疫苗的进行预防接种；配合上级主管部门做好感染者救治及现场调查和处置工作。

（2）被感染人员得到有效治疗；受污染区域得到有效消毒；在最长的潜伏期内未出现感染者；经专家组评估确认后应急处置工作结束。

（七）大型仪器故障及玻璃器皿刺伤或切割伤应急处理预案

1. 受伤人员马上脱下工作服，消洗双手和受伤部位，使用碘伏或酒精进行皮肤消毒。并记录受伤原因和相关的微生物，保留完整的原始纪录。

2. 潜在危险性气溶胶的释放。所有人员必须立即撤离相关区域，立即通知相关负责人，为了使气溶胶排出和使较大的粒子沉降，在一定时间内（通常为一小时内）严禁人员入内，并在门口上张贴“禁止入内”的标志。

3. 容器破碎及感染性物质溢出污染。立即戴上手套，用布或纸巾覆盖受感染物质或受感染物质溢洒的破碎物品；在上面倒上消毒剂，让其作用30分钟后清理污染场所。所有用于清理的抹布、纸巾按医疗垃圾处理。

4. 离心机内盛有潜在感染性物质的试管破裂。如果机器正在运行，应关闭机器电源，让机器密闭30分钟，使气溶胶沉积；工作人员戴上手套使用镊子清理玻璃碎片；离心机内用 1%消佳净擦拭两次，擦拭用的抹布按医疗垃圾处理。

5. 眼睛溅入感染性物质。第一时间用清水冲洗眼睛，并立即护送至医院做进一步治疗。

6. 手部污染。如果是一般污染，先用清水冲洗双手，再用肥皂或洗手液搓洗（至少10秒钟），用清水冲洗后用干净的纸巾擦干，用酒精擦手；如果是重度污染，先用1%消毒水浸泡双手（5-10分钟），再用清水和肥皂水清洗。

七、无论在何时何地，当发生化学危险品事故时，均应根据事故的严重程度，迅速、准确地报警并及时采取自救、互救措施。正确有效的疏散无关人员，避免对人员造成更大伤害。各级安全工作机构的联系电话如下：

校 保 卫 处 ：022-23508337

实验室设备处：022-23508119

校   医   院：022-23498917

八、发生事故后要采取有效措施，保护现场，配合公安部门进行勘察，事故查清后，要写出定性结案处理报告，事故发生的时间、地点、部位和人员伤亡情况，造成的经济损失、调查经过、对调查的证据材料的分析、对事故性质的认定和结论，以及对事故制造者或责任者的处理意见。根据事故的情况，上报有关部门处理。

九、事故的总结整改及善后处理

(一) 按照实事求是的原则，保卫处与实验室设备处会同有关部门对事故进行调查，向学校领导做出书面事故情况报告。

(二) 根据调查结果，对导致事件发生的有关责任人，依法追究责任。

(三) 对安全事件反映出的相关问题、存在的安全隐患及有关部门提出的整改意见进行整改。加强经常性的宣传教育，防止安全事件的发生。

(四) 根据安全事故的性质及相关人员的责任，认真做好或积极协调有关部门做好受害人员的善后工作。

十、本预案由各学院组织落实，全体实验室工作人员必须严格按照本预案的规定实施，各单位要制订本实验室切实可行的应急预案。凡在事故救援中，有失职、渎职行为的，将按照有关规定给予处罚，构成犯罪的将追究刑事责任。

实验室设备处  保卫处

2014年4月8日

附件2：易制毒化学品的分类和品种目录

根据《易制毒化学品管理条例》国务院令（第445号），自2005年11月1日起施行。

第一类

1．1－苯基－2－丙酮

2．3，4－亚甲基二氧苯基－2－丙酮

3．胡椒醛

4．黄樟素

5．黄樟油

6．异黄樟素

7.N－乙酰邻氨基苯酸

8．邻氨基苯甲酸

9．麦角酸*

10．麦角胺*

11．麦角新碱*

12．麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质*

第二类

1．苯乙酸

2．醋酸酐

3．三氯甲烷

4．乙醚

5．哌啶

第三类

1．甲苯

2．丙酮

3．甲基乙基酮

4．高锰酸钾

5．硫酸

6．盐酸

说明：一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类，也纳入管制。

二、带有*标记的品种为第一类中的药品类易制毒化学品，第一类中的药品类易制毒化学品包括原料药及其单方制剂。

附件3

实验室技术安全知识相关网站

附件4

安全承诺书（一式两份）

附件5

实验室安全标识

| 爆炸物 | 易燃气体、液体、固体、气溶胶 | 氧化性气体 | 加压气体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属腐蚀物 | 健康危害 |  |  |

# 一、危害物质之主要分类及图式

| 危害性 | 危害分类 | 组别（Division）、级别（Category） 或型别（Type） | 危害图式 | 警示语 | 危害警告讯息 | 依国家标准之规定办理。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性危害 | 爆炸物 | 不稳定爆炸物 |  | 危险 | 不稳定爆炸物 |  |
|  |  | 1.1组 有整体爆炸危险之物质或物品 |  | 危险 | 爆炸物;整体爆炸危害物 |  |
|  |  | 1.2组 有抛射危险，但无整体爆炸危险之物质或物品 |  | 危险 | 爆炸物;严重抛射危害 |  |
|  |  | 1.3组 会引起火灾，并有轻微爆炸或抛射危险但无整体爆炸危险之物质或物品 |  | 危险 | 爆炸物;引火、爆炸或抛射危害 |  |
|  |  | 1.4组 无重大危险之物质或物品 |  | 危险 | 引火或抛射危害 |  |
|  |  | 1.5组 很不敏感，但有整体爆炸危险之物质或物品 | 1.5 (背景橘色) | 危险 | 可能在火中整体爆炸 |  |
|  |  | 1.6组 极不敏感，且无整体爆炸危险之物质或物品 | 1.6 (背景橘色) | 无 | 无 |  |
|  | 易燃气体 | 第1级 |  | 危险 | 极度易燃气体 |  |
|  |  | 第2级 | 无 | 警告 | 易燃气体 |  |
|  | 易燃气胶 | 第1级 |  | 危险 | 极度易燃气胶 |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 易燃气胶 |  |
|  | 氧化性气体 | 第1级 |  | 危险 | 可能导致或加剧燃烧；氧化剂 |  |
|  | 加压气体 | 压缩气体 |  | 警告 | 内含加压气体；遇热可能爆炸 |  |
|  |  | 液化气体 |  | 警告 | 内含加压气体；遇热可能爆炸 |  |
|  |  | 冷冻液化气体 |  | 警告 | 内含冷冻气体；可能造成低温灼伤或损害 |  |
|  |  | 溶解气体 |  | 警告 | 内含加压气体；遇热可能爆炸 |  |
|  | 易燃液体 | 第1级 |  | 危险 | 极度易燃液体和蒸气 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 高度易燃液体和蒸气 |  |
|  |  | 第3级 |  | 警告 | 易燃液体和蒸气 |  |
|  |  | 第4级 | 无 | 警告 | 可燃液体 |  |
|  | 易燃固体 | 第1级 |  | 危险 | 易燃固体 |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 易燃固体 |  |
|  | 自反应物质 | A型 |  | 危险 | 遇热可能爆炸 |  |
|  |  | B型 |  | 危险 | 遇热可能起火或爆炸 |  |
|  |  | C型和D型 |  | 危险 | 遇热可能起火 |  |
|  |  | E型和F型 |  | 警告 | 遇热可能起火 |  |
|  |  | G型 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 发火性液体 | 第1级 |  | 危险 | 暴露在空气中会自燃 |  |
|  | 发火性固体 | 第1级 |  | 危险 | 暴露在空气中会自燃 |  |
|  | 自热物质 | 第1级 |  | 危险 | 自热；可能燃烧 |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 量大时可自热；可能燃烧 |  |
|  | 禁水性物质 | 第1级 |  | 危险 | 遇水放出可能自燃的易燃气体 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 遇水放出易燃气体 |  |
|  |  | 第3级 |  | 警告 | 遇水放出易燃气体 |  |
|  | 氧化性液体 | 第1级 |  | 危险 | 可能引起燃烧或爆炸；强氧化剂 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 可能加剧燃烧；氧化剂 |  |
|  |  | 第3级 |  | 警告 | 可能加剧燃烧；氧化剂 |  |
|  | 氧化性固体 | 第1级 |  | 危险 | 可能引起燃烧或爆炸；强氧化剂 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 可能加剧燃烧；氧化剂 |  |
|  |  | 第3级 |  | 警告 | 可能加剧燃烧；氧化剂 |  |
|  | 有机过氧化物 | A型 |  | 危险 | 遇热可能爆炸 |  |
|  |  | B型 |  | 危险 | 遇热可能起火或爆炸 |  |
|  |  | C型和D型 |  | 危险 | 遇热可能起火 |  |
|  |  | E型和F型 |  | 警告 | 遇热可能起火 |  |
|  |  | G型 | 无 | 无 | 无 |  |
|  | 金属腐蚀物 | 第1级 |  | 警告 | 可能腐蚀金属 |  |
| 健康危害 | 急毒性物质：吞食 | 第1级 |  | 危险 | 吞食致命 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 吞食致命 |  |
|  |  | 第3级 |  | 危险 | 吞食有毒 |  |
|  |  | 第4级 |  | 警告 | 吞食有害 |  |
|  |  | 第5级 | 无 | 警告 | 吞食可能有害 |  |
|  | 急毒性物质：皮肤 | 第1级 |  | 危险 | 皮肤接触致命 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 皮肤接触致命 |  |
|  |  | 第3级 |  | 危险 | 皮肤接触有毒 |  |
|  |  | 第4级 |  | 警告 | 皮肤接触有害 |  |
|  |  | 第5级 | 无 | 警告 | 皮肤接触可能有害 |  |
|  | 急毒性物质：吸入 | 第1级 |  | 危险 | 吸入致命 |  |
|  |  | 第2级 |  | 危险 | 吸入致命 |  |
|  |  | 第3级 |  | 危险 | 吸入有毒 |  |
|  |  | 第4级 |  | 警告 | 吸入有害 |  |
|  |  | 第5级 | 无 | 警告 | 吸入可能有害 |  |
|  | 腐蚀／刺激皮肤物质 | 第1A级 |  | 危险 | 造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤 |  |
|  |  | 第1B级 |  |  |  |  |
|  |  | 第1C级 |  |  |  |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 造成皮肤刺激 |  |
|  |  | 第3级 | 无 | 警告 | 造成轻微皮肤刺激 |  |
|  | 严重损伤／刺激眼睛物质 | 第1级 |  | 危险 | 造成严重眼睛损伤 |  |
|  |  | 第2A级 |  | 警告 | 造成眼睛刺激 |  |
|  |  | 第2B级 | 无 | 警告 | 造成眼睛刺激 |  |
|  | 呼吸道过敏物质 | 第1级 |  | 危险 | 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |  |
|  | 皮肤过敏物质 | 第1级 |  | 警告 | 可能造成皮肤过敏 |  |
|  | 生殖细胞致突变性物质 | 第1Ａ级 |  | 危险 | 可能造成遗传性缺陷 |  |
|  |  | 第1B级 |  |  |  |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 怀疑造成遗传性缺陷 |  |
|  | 致癌物质 | 第1A级 |  | 危险 | 可能致癌 |  |
|  |  | 第1B级 |  |  |  |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 怀疑致癌 |  |
|  | 生殖毒性物质 | 第1A级 |  | 危险 | 可能对生育能力或对胎儿造成伤害 |  |
|  |  | 第1B级 |  |  |  |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 怀疑对生育能力或对胎儿造成伤害 |  |
|  |  | 影响哺乳期或透过哺乳期产生影响的附加级别 | 无 | 无 | 可能对母乳喂养的儿童造成伤害 |  |
|  | 特定标的器官系统毒性物质－单一暴露 | 第1级 |  | 危险 | 会对器官造成伤害 |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 可能会对器官造成伤害 |  |
|  |  | 第3级 |  | 警告 | 可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或晕眩 |  |
|  | 特定标的器官系统毒性物质－重复暴露 | 第1级 |  | 危险 | 长期或重复暴露会对器官造成伤害 |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 长期或重复暴露可能对器官造成伤害 |  |
|  | 吸入性危害物质 | 第1级 |  | 危险 | 如果吞食并进入呼吸道可能致命 |  |
|  |  | 第2级 |  | 警告 | 如果吞食并进入呼吸道可能有害 |  |

参考文献

[1]  实验室生物安全手册. 世界卫生组织，2004.

[2]  俞霆、李太华、董德祥. 生物安全实验室建设. 北京：化学工业出版社，2006.

[3]  [美]K.巴克. 分子生物学实验室工作手册. 北京：科学出版社，2005.

[4]  陈仁森. 高校实验室与设备管理系统的安全策略与实施 . 广州城市职业学院学报 ，  2008年 03期 .

[5]  周颖、张镝. 疾控机构实验室生物安全管理体系有效运行的几个问题. 中国卫生质量管理， 2008年04期.

[6]  郝广福、斯勤夫、毛兰英、斯琴. 医学实验室生物安全与鼠疫实验室建设. 中国国境卫生检疫杂志，  2006年S1期.

[7]  钱鼎、朱松阳、吴挺、陈志寅. 浅谈生物安全实验室的分级及BSL-3实验室.生命科学仪器， 2007年08期.

[8]  李静. 信息安全待完善——访国家信息安全重点实验室主任赵战生. 互联网周刊， 1998年14期.

[9]  徐长春. 生物安全实验室的管理与安全. 中国医学装备， 2008年06期.

[10] 郑子修、钟金颜. 实验动物标准化与生命科学. 江西科学， 1991年 02期.

[11] 毕建军、王壮、陈洁君、李劲松. 高级别生物安全实验室废弃物安全处置. 军事医学科学院院刊， 2006年04期.

[12] 陈红琳. 加强实验室安全管理 改善实验室环境. 赤峰学院学报(自然科学版)， 2006年 06期.

[13] 北京大学化学与分子工程学院实验室安全技术教学组. 化学实验室安全知识教程. 2012年12月第一版

[14] 浙江大学实验室安全手册. 2012年8月第一版.

封底

报警电话：110

消防电话：119

救护电话：120

保卫处电话：

设备处电话：

校医院电话：